Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14163 - ГП.ПЗ.1 | Пояснительная записка (положения о территориальном планировании) |  |
| 2 | 14163- ГП.ГМ.1 | Графические материалы (положения о территориальном планировании) |  |
| 3 | 14163- ГП.ПЗ.2 | Пояснительная записка (материалы по обоснованию) |  |
| 4 | 14163- ГП.ГМ | Графические материалы (материалы по обоснованию) |  |
| 5 | 14163- ГП.ПЗ.3 | Пояснительная записка (материалы по обоснованию) Инженерная инфраструктура |  |
| 6 | 14163-ГП.ООПМ | Ориентировочная оценка природоохранных мероприятий |  |
| 7 | 14163-ГП.ИТМ ГО ЧС | Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера |  |
| 8 | 14163-ОПБ | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 9 | 14163-ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |  |
| 1 | 14163- ИД | Исходные данные |  |
| 1 | 14163-ЭВП | Электронная версия проекта |  |

Содержание

Утверждаемая часть

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

2. Характеристики, местоположение объектов местного значения

3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

4. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального, регионального, местного значения.

5. Основные технико-экономические показатели

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

Генеральный план сельского поселения МО «Киясовское» Киясовского муниципального района Удмуртской Республики разработан в  ООО «Институт «Удмуртгражданпроект» по заказу Администрации Киясовского района и на основании технического задания на разработку генерального плана в качестве документа, направленного на создание условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2032 г.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – до 2022 г.

- II (расчетный срок Генерального плана) – до 2032 г.

- III – прогноз на 25-30 лет, перспектива. Этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного градостроительного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Работа над Генеральным планом Киясовского сельского поселения велась при тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями и Администрацией поселения.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства и реконструкции, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнена одна из главных задач Генерального плана – зонирование территорий, с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития многих других функций  поселения.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней – проектов планировок отдельных зон поселения, целевых программ и др.

Предыдущими градостроительными материалами по развитию сельского поселения  являются:

- Схема территориального планирования Киясовского района, выполненной ФГУ РГНИиП институтом Урбанистики в 2010г. (СПб).

2. Характеристики, местоположение объектов местного значения

Административный центр района  и МО «Киясовское» – с.Киясово – расположен в 65 км от г.Ижевск и в 50 км от г.Сарапул. Население села (на год начала проектирования – 2011г.) составляла 3,2 тыс. человек

Киясовское сельское поселение расположено в центральной части Киясовского района Удмуртской Республики, имеет общие границы со всеми муниципальными образованиями района, кроме МО «Ермолаевское»: на севере и северо-западе – с МО «Подгорновское», на северо-востоке – с МО «Первомайское», на западе – с МО «Карамас-Пельгинскре», на юге и юго-востоке – с МО «Ильдибаевское», а также небольшими участками на юго-западе – с МО «Мушаковское» и на востоке

– с МО «Лутохинское». Общих границ с другими административными районами УР МО «Киясовское» не имеет.

Площадь территории поселения  «Киясовское» -   6600 га. Численность населения  -  3335 человек (по состоянию на 01.05.2011 года, по информации Технического задания. По информации Росстата на 01.01.09 г. общая численность населения составляла 3402 человека), в том числе по населенным пунктам: с.Киясово -3245 человек, д.Санниково – 61 человек, д.Игрово -96 человек. Таким образом, убыль населения составила порядка 2 % за два с половиной года, что можно отнести к неплохим показателям, дающим относительно оптимистические основания на перспективу прироста населения.

Характеристика  населенных пунктов

По Схеме территориальной планировки  района перспективным населённым пунктом является с. Киясово как административный центр района и МО. По прогнозам этой Схемы деревни Игрово и Санниково отнесены к группе, где численность постоянного населения сохранится на минимальном уровне, и свое развитие они получат за счет дачного строительства. Дополнительным привлекательным фактором является то, что населенные пункты Киясовского МО находятся в лесостепной зоне с достаточно сухим климатом в отличие от других МО района и районов Удмуртии в целом. Сухой климат, отсутствие промышленных предприятий, в том числе нефтедобывающих, благоприятны для размещения на территории МО оздоровительных центров для астматиков и в целом для лечения больных со слабыми легкими.

Впервые село Киясово (фото центральной части села приведено левее) упоминается в 1710 году, в 1861 г. открыт приход в Михайло-рхангельской церкви, что обеспечивало статус села, с 1926 года — райцентр. До 1990-х годов в Киясово были построены и достаточно успешно функционировали предприятия пищевой промышленности: молокозавод (молоко, сливки, технический казеин), хлебозавод (хлеб, кондитерские, изделия, безалкогольные напитки, колбасный цех), а также такие предприятия, как кирпичный завод, агропромхимия, сельхозтехника.  В Киясово находится центральная усадьба СПК «Киясовский», ранее являвшегося совхозом «Киясовский», и администрация МО «Киясовский район».

Для населения Киясовского сельского поселения в последние годы характерна превалирующая стабилизация численности населения по естественному приросту. Наблюдается рост численности населения за счет миграционного населения. Возрастная структура характеризуется как стабильная с некоторым превышением количеством молодежи над численностью лиц старше трудоспособного возраста.

Общее направление деятельности сельскохозяйственных предприятий – молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством. На территории МО  функционирует СПК «Киясовский».

Все действующие предприятия муниципального образования остаются на существующих площадках, с установившейся структурой производства, организацией санитарно-защитных зон.

В МО «Киясовское» природно-климатические и экономические условия позволяют развивать сельское хозяйство. Отраслевая структура сельского хозяйства поселения специализируется на молочно-мясном животноводстве. Растениеводство ориентировано на производство фуражного зерна и возделывание кормовых трав. Личные подсобные хозяйства занимаются в основном возделыванием картофеля и овощных культур.

Основные показатели СПК «Киясовский» сводятся к следующим цифрам.

- Занятость – 154 человека (4,6 % от общей численности населения МО).

- Площадь сельхозугодий – 4668 га (67,7 % от общей площади территории МО,  30,4 га на 1 работника СПК).

- Площадь посевных площадей – 4155 га (89,1 % площади сельхозугодий), в.т.ч. зерновых – 2203 га (52,8 % посевов), кормовых культур – 1973 га (47,2 %).

- Поголовье КРС – 1690 голов, в т.ч. коров – 663 (39.2 %).

- Поголовье свиней – 2135 голов (значительно сократилось к 2011 году, упав до 710 голов).

- Валовое производство зерна – 3095,8 т, молока – 2686 т, мяса – 373,2 т. в живом весе.

- Урожайность зерновых -14 ц/га, надой молока на 1 корову – 4102 кг/год (по отчетам неблагополучного 2010 года – 10,5 ц/га и 4000 кг/год соответственно).

- В целом показатели уступают как ряду других поселений Киясовского района, так и соседних районов республики.

За последние 5 лет площади, занятые сельскохозяйственными культурами, существенно не изменились.

Экономический потенциал муниципального образования включает в себя положительные и отрицательные факторы, которые будут влиять на социально-экономическое развитие поселения.

К сильным сторонам экономического потенциала поселения относятся:

- выгодное транспортно-географическое положение;

- емкий потребительский рынок;

- весьма существенные резервы посевных площадей, обеспечивающие население рабочими местами;

- значительный удельный вес молодняка в общем поголовье КРС.

К слабым сторонам относятся:

- недостаток бюджетных средств;

- изношенность инженерной инфраструктуры;

- ограниченность инвестиционных и инновационных возможностей предприятий;

- значительный износ основных фондов предприятий, высокий процент убыточных предприятий, низкий уровень развития малого предпринимательства и технологической переработки имеющейся сельхозпродукции.

Главная цель развития промышленного сектора экономики поселения – сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала путем его реструктуризации и адаптации к изменившимся условиям хозяйствования.

Часть трудоспособного населения в Киясовском сельском поселении трудится за пределами поселения, выезжая на работу в нефтедобывающие и лесные районы республики. Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест, усугубляемая невысоким уровнем заработной платы, а это ведет к тому, что бюджет сельского поселения не дополучает денежные средства, которые формируются за счет поступлений, занятых в организациях поселения работающих.

Численность безработных на начало ноября 2011 года по информации Приложения к письму № 1192 Администрации района составила 138 человек, т.е. 4,1 % от общей численности населения и существенно сократилась против показателей в 2009 г. (187 человек) и в 2010 г. (186 человек). При этом, как уже указывалось выше, численность работников в СПК «Киясовский» составляет всего 154 человека, т.е. сопоставима с численностью безработных.

Стабильными доходами населения являются, как правило, пенсии и оклады работников бюджетной сферы, в основной массе занятых в сфере народного образования, здравоохранения и культуры, в с. Киясово – также сфере управления.

Трудовая структура населения не имеет предпосылок для серьезных изменений за период 2013-2030 годы. Могут быть небольшие подвижки для отдельных позиций:

- стабилизация или увеличение (на 3- 5%) значимости детской группы, связанное с льготами семьям при рождении детей. Но даже такой небольшой сдвиг очень важен, ибо будет означать остановку тенденции падения рождаемости и начало процесса  ее роста;

- возможное увеличение доли работающих пенсионеров из-за потребности поселения  в кадрах, при этом большинство пенсионеров заняты в личных подсобных хозяйствах;

- увеличение удельного веса лиц трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства как база для подготовки будущих кадров высокой квалификации;

Основами для привлечения инвестиций, на ближайшее время, станут  инновационные проекты. В дальнейшем основами привлечения инвестиций должны будут стать инновационные технологии в преобладающем количестве проектов, разработанных предприятиями или по их заказам.

Главной целью промышленной политики является  формирование конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций.

Для достижения цели будут решаться следующие задачи:

-повышение эффективности деятельности предприятий путём внедрения новых технологий производства;

- содействие развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- создание  условий, способствующих организации новых рабочих мест, повышению квалификации и профессионального уровня управленческого и инженерно-технологического персонала;

- поддержка малого предпринимательства в сферах производства в целях сохранения и создания новых рабочих мест;

- привлечение молодых специалистов на работу в сельское хозяйство;

- развитие личных подсобных хозяйств;

-развитие новых видов деятельности и создание условий для привлечения инвестиционных компаний в приоритетных секторах экономики;

- снижение оттока населения из района, рост инвестиционной и деловой активности.

На развитие рынка труда в Киясовском районе,  в том числе и МО «Киясовское» будут влиять следующие факторы:

- сохранение в районе неполной и скрытой занятости населения;

- рост напряженности на рынке труда  в сельской местности, обусловленный увеличением численности трудоспособного населения за счет граждан, потерявших работу в городах УР и других регионов РФ, недостаточными темпами развития малых форм хозяйствования на селе;

- сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов и др.).

С учетом указанных факторов в прогнозируемый период в муниципальном образовании сохранится тенденция превышения предложения рабочей силы над спросом  организаций в кадрах, но ежегодно разрыв между ними будет сокращаться.

Основная проблема реализации кадровой политики связана с тем, что в муниципальном образовании недостаточно средств для привлечения молодых специалистов. Недостаток квалифицированных кадров  в здравоохранении, образовании, культуре и в сельском хозяйстве объясняется низкой заработной платой, невозможностью предоставления жилья.

Рынок труда будет развиваться в условиях дефицита постоянных рабочих мест, особенно для женщин. Активное регулирование рынка труда будет осуществляться в основном за счет гибких форм занятости - общественные работы; социальной программы - "Молодежь Киясовского района"; трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы; усиление внимания поддержке предпринимательской инициативы граждан; развитию сельской самозанятости за счет расширения и укрепления личных подсобных хозяйств и межтерриториального трудоустройства. Увеличения трудовых ресурсов на прогнозируемый период не ожидается.

3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов

2. Санитарные разрывы и придорожные полосы от автомобильных дорог

3. Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП)

4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

6. Месторождения полезных ископаемых

7.Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

8. Охрана культурного наследия.

1. СЗЗ производственно-коммунальных и иных объектов. Санитарно-защитные зоны – территории, отделяющие объекты производственных предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества от жилой застройки.

Нормативные СЗЗ от производственно-коммунальных объектов, охранные коридоры инженерных коммуникаций отображены на схеме «Современное использование территории» в т.1, т.3 и на схеме «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» т.5 «Ориентировочная оценка природоохранных мероприятий».

2. Санитарные разрывы транспортных коммуникаций.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие воздействие этих объектов до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. По территории муниципального образования проходят транспортные магистрали III и V категорий.

3. Охранные зоны инженерных коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП).

Охранные зоны воздушных линий электропередач устанавливаются для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев. В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» на территории поселения имеются ЛЭП напряжением 110/35/10кВ, им соответствует охранная зона в 20м в две стороны.

Охранный коридор магистрального газопровода до отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принят в зависимости от класса и диаметра трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещаются стоянки автотранспорта, организация свалок, кладбищ и т.д., обязательным условием является канализование жилых и промышленных зданий, благоустройство и озеленение территорий.

5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

6. Месторождения полезных ископаемых.

7. Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.  Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Целью развития сети ООПТ является формирование ее оптимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населения.

К территориям регламентированного градостроительного использования относятся леса в пределах черты населенного пункта.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

4. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального, регионального, местного значения.

Основные предложения по Генеральному Плану МО «Киясовское»

- Исходные данные для Генплана были получены в Администрации МО, района, использованы материалы утвержденной Схемы территориального планирования района.

- По данным за 2010 год существующее положение по МО характеризуется следующими показателями, заложенными в предложения Генплана:

- Площадь МО равна 66 кв. км, т.е. 6600 га; предложениями не изменяется;

- Численность населения составила 3367 чел. (мужчин – 1545, женщин – 1822) при наличии 1385 хозяйств. По информации Росстата на 01.01.09 г. общая численность населения составляла 3402 человека, в том числе по населенным пунктам: с.Киясово -3245 человек, д.Санниково – 61 человек, д.Игрово - 96 человек.

Согласно материалам обоснования решений СТП района в целом по МО «Киясовское» прогнозируется прирост численности населения, при этом ожидалась убыль населения в д.Игрово и д.Санниково. По прогнозам генплана на расчетный срок население МО увеличится до 3720 чел., в т.ч. на первую очередь – 3470 чел.

В материалах Генерального плана динамика численности населения в целом по МО сохранена по утвержденным материалам СТП района, но, учитывая мнение Администрации МО, численность по Игрово и Санниково сохраняется стабильной, при этом возможен некоторый ее прирост за счет миграции из Киясово и других населенных пунктов района. Вероятность этого достаточно велика ввиду низких цен на жилые дома в этих деревнях (в Ермолаевском МО цены еще ниже, но на спросе сказывается отдаленность этого МО). Безусловно скажется также положительное следствие прокладки межрегиональной трассы Казань – Екатеринбург между Киясово и Игрово, Санниково.

- Основным хозяйствующим субъектом в МО в настоящее время является СПК «Киясовский». Общая площадь посевных площадей по МО составляет 4155 га, в т.ч. зерновых культур – 2214 га, кормовых – 1962 га со средней урожайностью 10,5 ц/га. Поголовье КРС равно 1724 голов, в т.ч. коров – 705 со средним надоем 4000 л/год; свиней – 710, овец и коз – 188, птицы – 3172 с яйценоскостью 290 яиц/год.

В числе объектов социального назначения:

- Средняя общеобразовательная школа (421 учащийся, обеспеченность 76 %), 2 детских дошкольных учреждения на 190 мест (при общей численности детей до 7 лет 275 в детсадах устроено 207, обеспеченность ДДУ – 69 %);

- Районный дом культуры на 324 места; две библиотеки;

- Центральная районная больница на 90 коек, Поликлиника, Амбулатория.

- Общая площадь жилого фонда составляет 69124 м2, в т.ч. муниципального – 4576, частного – 64548. К ветхому и аварийному жилому фонду отнесено 1054 м2 жилья.

- Расширение площадей жилой застройки за счет муниципальных земель предложениями Генплана предусматривается на северо-западной окраине с. Киясово, а также на юго-западной окраине д. Игрово. Учитывается, что в населенных пунктах имеется достаточно много фактически заброшенных усадебных участков, на которых будет вестись строительство нового жилья, т.к. частные деревянные жилые дома, построенные в основном в 50-70 годы ХХ века при их нормативном физическом износе за 50 лет на 100 %, будет необходимо заново восстанавливать в период действия генерального плана. При этом площадь приусадебных участков  намечено выделять в существующей застройке в пределах до 15 – 25 соток.

Выделение участков под новое жилищное строительство на юго-востоке с. Киясово не рекомендуется в связи с близостью производственных зон фермы КРС (при поголовье 1600 голов ее нормативная санитарно-защитная зона составляет 500 м) и свинофермы (при поголовье 800 голов ее нормативная СЗЗ также составляет 500 м). При этом в пределах границ СЗЗ допускается выращивание только технических сельскохозяйственных культур. Для молочной фермы на 100 голов в д. Игрово размер нормативной СЗЗ составляет 300 м. В целях обеспечения этого норматива потребуется сокращение производственных территорий с установлением новых границ ферм. На высвобождающихся площадях возможно при определенных условиях создание минипроизводств сельхозпрофиля (СЗЗ около 50 м) и тепличных и парниковых хозяйств (СЗЗ 100 м).

- Строительство детских дошкольных учреждений необходимо будет вести опережающими темпами, учитывая уже имеющийся дефицит мест в детсадах, а также требования по расстояниям пешеходной доступности. Соответственно в северо-западном новом жилом массиве с. Киясово намечено на 1-ю очередь генплана строительство здания детсада в комплексе с начальной школой и аналогичного комплекса в существующей юго-западной жилой застройке на высвободившейся производственной территории в районе улиц Западная, Садовая, Кирпичная. На 1-ю очередь также намечено строительство детсада в существующей северо-западной жилой застройке в районе улиц Мира, Никифорова.

| Расчет нормативной потребности площадей для ДДУ (40 м2 на 1 ребенка) |
| --- |
| Показатели | 2009 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Количество детей до 7 лет | 210 | 198 | 246 |
| Количество мест по нормативам | 179 | 168 | 209 |
| Площадь земельных участков, м2 | 7140 | 6732 | 8364 |

Все детские дошкольные учреждения сохраняются в с. Киясово. В Игрово и Санниково, учитывая невозможность набрать комплектные группы детей в этих деревнях, в перспективе целесообразно создание детсадов на дому после внесения соответствующих изменений в санитарном законодательстве.

- Строительство комплексов детсадов - начальных школ позволит несколько разгрузить площади средней школы с. Киясово. Учитывая отсутствие в Киясовском районе учебных заведений начального и среднего профессионального образования, предлагается создание на базе средней школы СПТУ, что позволит сократить утечку молодежи -старшеклассников из района, обеспечить профессиональную подготовку рабочей молодежи на уровне программ колледжей. Одновременно это мероприятие позволит дополнительно осуществить переоснащение технической базы средней школы до более современных уровней.

Таблица №2

| Расчет нормативной потребности площадей для школ (50 м2 на 1 ученика) |
| --- |
| Показатели | 2009 г. | 2022 г. | 2032 г. | Прим. |
| Численность учащихся начального и общего образования | 361 | 370 | 375 |  |
| Численность учащихся среднего общего образования | 52 | 53 | 54 |  |
| Общая численность учащихся | 413 | 423 | 429 |  |
| Площадь земельных участков, м2 | 20650 | 21150 | 21450 |  |

- Новое строительство зданий сферы культуры в МО не предусматривается ввиду их соответствия нормативным требования при существующем положении. В селе Киясово имеются Районный дом культуры, Музей Кривоногова, библиотеки. Будет необходимым и достаточным их поддержание в требуемом техническом состоянии путем проведения периодических ремонтов. Тем не менее, при наличии свободных средств, МО вправе претендовать на расширение РДК. Учитывая, что РДК по определению обслуживает население всего района, в подтверждение определенной недостаточности мест в РДК (фактическое наличие -324 места), ниже приводится расчет для Киясовского МО и для района в целом.

Таблица №3

| Расчет обеспеченности по нормативу РФ №1683-р зрительских мест |
| --- |
| Показатели | 2009 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| МО «Киясовское», численность, чел. | 3335 | 3470 | 3720 |
| Нормативная потребность, мест | 514 | 534 | 573 |
| Киясовский район, численность, чел. | 10860 | 11000 | 11500 |
| Нормативная потребность, мест | 1672 | 1694 | 1771 |

- Далеко не менее насущной по сравнению со сферой культуры, для жителей МО и района в целом является сфера здравоохранения. Расчеты потребности приведены ниже

Таблица №4

| Расчет обеспеченности по нормативу РФ №1063-р коек в ЦРБ и посещений ФАП |
| --- |
| Показатели | 2009 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Нормативная обеспеченность коек по МО | 43 | 45 | 48 |
| Нормативная обеспеченность коек по району | 141 | 143 | 150 |
| Нормативная обеспеченность площадями участков по РНГП, по 300 м2/койко-место, (м2), по МО | 13007 | 13533 | 14508 |
| То же, по району | 42354 | 42900 | 44850 |
| Обеспеченность по нормативу РФ №1063-р*, (посещений в смену), по МО | 58 | 61 | 65 |

По факту ЦРБ имеет в наличии 90 коек, что отвечает нормативам для МО, но недостаточно для района в целом. Положение спасается возможностью граждан обращаться за врачебной помощью в Сарапул, Ижевск, Москву и т.д. при наличии необходимых средств. Обеспеченность услугами ФАП соответствует нормативной.

- Наиболее весомым в производственной сфере является предложение по новому строительству ранее действовавшего Кирпичного завода в с. Киясово. Это позволит использовать имеющуюся сырьевую базу (наличие поблизости песчаного карьера), сократить транспортные расходы при доставке кирпича, необходимого для возведения нового долговечного жилья (срок физического износа повышается с 50 до 100 лет), учесть невысокую лесистость Киясовского района. Завод предполагается разместить у автодороги Киясово-Ермолаево, южнее территории лесов, ранее закрепленных за Сарапульским лесоучастком. При размещении необходимо соблюдение следующих основных ограничений: выдерживание противопожарных разрывов 50 м, выдерживание нормативной СЗЗ 300 м. За пределами ее границ возможно устройство участка по розливу минеральных вод (с годами реализация экологически чистой воды станет все более рентабельной и пользующейся спросом за пределами и республики, и страны в целом). Чистыми родниками являются расположенные юго-западнее д.Игрово, целесообразно придание им статуса особо охраняемой природной территории местного значения.

- Развертывание гидротехнических сооружений в дополнение к существующим позволит улучшить рекреационные условия на территории Киясово, а в перспективе позволит создать предприятие по разведению мальков ценных пород рыб после восстановления каскада прудовых хозяйств юго-восточнее окраины села.

- В ходе дорожного строительства намечается строительство и реконструкция мостов на территориях с. Киясово и д. Игрово. В порядке благоустройства и озеленения территорий намечено обустройство сада-бульвара южнее ул. Горького.

- Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, а также выпуск автомобилей с техническими характеристиками, не позволяющими производить любительский ремонт техники, на въезде в Киясово со стороны автотрассы Ижевск-Сарапул намечено строительство Станции техобслуживания и Автогазозаправочной станции. В этом же районе намечено размещение вертолетной площадки для чрезвычайных ситуаций.

- Юго-западнее окраины Киясово намечен отвод земли для создания зоны отдыха с возможностью устройства горно-лыжной базы с освещенной трассой, используемой в летнее время для катания на роллерах. Увеличение высоты имеющейся здесь плотины воссоздаваемого каскада прудов обеспечит возможность купания как местным жителям, так и гостям Киясово.

- На 1-й этап реализации Генплана намечено закрытие действующего и открытие нового кладбища  с размещением его на восточном выезде из Киясово. Размеры СЗЗ для закрытых и сельских кладбищ равняются 50 м.

- Площадку-место временного хранения ТБО для нужд муниципального образования планируется разместить южнее Киясово у автодороги с соблюдением СЗЗ 300 м. Далее отходы будут вывозиться на централизованный межрайонный полигон ТБО, намечаемый на республиканском уровне на территории Сарапульского района.

- В порядке утилизации отходов животноводческого производства и лесопиления проект Генплана предусматривает организацию в д. Игрово производства комплексного брикетированного удобрения на базе имеющихся в Игрово и Киясово молочных ферм и действующих в МО лесопилок. Аналогичным образом возможно производство удобрений на базе конефермы в д. Санниково. Вопрос с утилизацией отходов свинофермы отложен до изобретения легкодоступных и дешевых технологий. Масштабным в районе стало свинопроизводство в МО «Подгорновское», следовательно, переработку этих отходов целесообразнее отлаживать там.

- Отсутствие в МО нефтепромыслов обеспечило экологическую чистоту территорий, что позволяет наращивать не только рекреационно-туристический бизнес, но и осуществлять сбор и первичную переработку целебных трав, дикоросов, ягод, а также грибов. В первую очередь организация таких пунктов должна коснуться жителей д. Игрово и Санниково, имеющих крайне небольшой диапазон получения доходов. Игрово, кроме того, является достаточно притягательным местом по соотношению «цена - доступность - качество» для состарившихся горожан, уступающим свое жилье семьям детей.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития поселения.

Жилой фонд на начало 2011г. составил 69,1 тыс. м2 общей площади, это в среднем 20,5 м2 на одного жителя, что несколько больше общероссийского показателя (порядка 20 кв.м).

Многоквартирными домами представлена незначительная часть жилищного фонда, при этом в муниципальной собственности находится 4,6 тыс. м2 общей площади, т.е около 6,7 % от общего объема жилья. К ветхому и аварийному фонду по отчетности отнесено 1,05 тыс. м2 общей площади.

Многоквартирные дома оборудованы водопроводом, электро- и газоснабжением, центральным отоплением,  в последние годы все более заметное количество индивидуальных жилых домов в результате осуществления Программ газификации Удмуртии имеют газоснабжение, при этом стоимость подключения усадьбы к внутрипоселковому газопроводу обходится дополнительно для семейного бюджета.

В поселении недостаточна  обеспеченность жильем молодых семей. Это во многом зависит от уменьшения доходов населения и недоступностью ипотечного кредита для сельского населения.

Рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей площади на человека.

Ввод общей площади жилья в 2010 г. составил 1,6 тыс. м2 , в т.ч. индивидуального – 1,4 тыс. м2 , тем самым происходит некоторое замещение ветхого и аварийного жилого фонда.

В рамках генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов инфраструктуры размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий. В последнее десятилетие социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения относятся учреждения культурно - досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в период 70-80-х годов прошлого столетия. В последние годы фиксируется сокращение количества объектов вследствие сокращения численности населения, изменений его демографических параметров, недостаточного финансирования на содержание, строительство и ремонт объектов, их аварийного технического состояния, что понижает показатели обеспеченности населения учреждениями обслуживания.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры (1999 г.) и в сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, школами, фондами библиотек может быть охарактеризован как недостаточный. В поселении большой физический износ составляют учреждения культуры и клубы, не хватает спортивных сооружений. В д. Санниково и д.Игрово их вообще не имеется.

На территории МО «Киясовское» находится 3 действующих кладбища. Территория кладбищ в настоящее время не имеет резервов для дальнейших захоронений.

Полигона бытовых отходов на территории МО  нет, имеются небольшие несанкционированные свалки.

Одной из главных предпосылок социально-экономического и градостроительного развития МО «Киясовское» является совершенствование внешнего транспортного комплекса, включающего в себя автомобильный транспорт. Перевозки воздушным  и железнодорожным транспортом непосредственно из поселения не осуществляются. В случае необходимости такие перевозки выполняются аэропортом г.Ижевска и железнодорожной станцией Сарапул.

Автомобильной дорогой Ш категории МО «Киясовское» связано с автотрассой Ижевск - Сарапул. Автомобильные дороги IV категории имеют асфальтобетонное покрытие.

Состояние автомобильных дорог местного значения связывающих сельские населенные пункты, можно определить как неудовлетворительное. В основном, это грунтовые автомобильные дороги, небольшую часть составляют дороги с покрытием асфальто - бетонного типа и переходного типа (гравийные).

Эксплуатационная длина транспортных коммуникаций в пределах муниципального образования составляет 10,9 км.

Муниципальное образование связано автобусными маршрутами с г. Ижевск, и с населенными пунктами. Благоустроенные остановочные павильоны отсутствуют. Необходимо строительство остановочного павилиона на въезде в с.Киясово с левой строны а\м дороги Ижевск-Киясово-Ермолаево.

Через поселение проходят следующие маршруты автобусов: Ижевск - Киясово, Сарапул - Киясово.

В границах муниципального образования имеется автозаправочная станция, обслуживающая население, а также АЗС СПК «Киясовский», используемая для нужд предприятия. На расчетный срок предполагается строительство АГЗС.

В сельском поселении имеются 6 мостов и плотина в с. Киясово.

Мосты расположены в следующих населенных пунктах: с. Киясово и на дорогах в направлении в другие населенные пункты.

Сложившаяся сеть магистралей поселения обеспечивает транспортную связь между отдельными населенными пунктами, расчлененными естественными и искусственными преградами - реками, оврагами. Транспортные связи основных магистралей поселения между собой обеспечивают полноценное ее функционирование.

Парковочными местами обеспечены все административные здания с.Киясово, так как они расположены в основном на центральной площади. Необходимость в парковочных местах имеется только у МБУЗ Киясовская ЦРБ, необходимо запланировать расширение парковочной площадки на первую очередь.

Жилые улицы и внутриквартальные проезды обеспечивают местные подъезды к жилью и имеют выходы на главные улицы. Ширина жилых улиц в индивидуальной застройке —15-25м.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети в населенных пунктах, входящих в состав МО «Киясовское» составляет: часть сельских дорог с асфальтобетонным покрытием, остальные с грунтовым покрытием. В черте населенного пункта с. Киясово 5050 м улиц с асфальто - бетонным покрытием. Значительная протяженность улично-дорожной сети села – около 15 км, находится в неудовлетворительном состоянии. Следует предусмотреть на расчетный срок замену гравийного покрытия улиц на асфальто-бетонное, и устройство гравийного покрытия на улицах с грунтовыми дорогами.

Большинство улиц имеют грунтовое покрытие. В неудовлетворительном техническом состоянии находится большая часть улично-дорожной сети и других населенных пунктов, которая нуждается в благоустройстве и капитальном ремонте.

Охрана культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Киясовское» приведен ниже.

| 1.Памятники культурного наследия регионального значения |
| --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ |
| 1. Памятники монументального искусства |
| 1.1 | Бюст Героя Советского Союза В.Г.Шамшурина | Киясовский район с.Киясово | Искусство. Пост. СМ УАССР от 29.12.49г. №1993 |

| 2.Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| --- |
| №№ п.п. | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение (адрес) | Пользователь или собственник | Заключение экспертизы |
| 2.1 | Памятник землякам погибшим в локальных войнах | 2006 | Нет сведений | С. Киясово | Киясовская с\а | - |
| 2.2 | Место захоронения комбедовцев, расстрелянных белогвардейцами в 1919г. | 1949 | Нет сведений | с.Киясово | Киясовская с/а | - |
| 2.3 | Памятник-стелла землякам, погибшим в годы ВОВ | 1973 | Ск. Коробейников М.Ф. | с.Киясово | Киясовская с/а | - |
| 2.4 | Надгробный памятник герою СССР Д.И.Никифорову, павшему в Афганистане | Нет сведений | Нет сведений | с.Киясово | Киясовская с/а | - |
| 2.5 | Надгробный памятник В.Атникееву, павшему в Чечне в 1995 г. | 1996 | Нет сведений | с.Киясово | Фамильная собственность | - |
| 2.6 | Бюст Герою Советского Союза В.Г. Шамшурину | 1971 | Ск. Коробейников М.Ф. | с.Киясово | Киясовская с/а | - |

Для сохранности объектов культурного наследия регионального значения предусматриваются следующие мероприятия:

1)Разработать проект зоны охраны объекта культурного наследия с установлением границ.

2) Установить в данной зоне соответствующие градостроительные регламенты использования.

3) Осуществить перевод земель в границах зоны охраны объекта культурного наследия в категорию земли историко-культурного наследия.

4)Реставрацию, ремонт объектов культурного наследия осуществлять только с разрешения республиканского органа, уполномоченного на выдачу таких разрешений.

5) Рекомендуется активно использовать объекты культурного наследия в целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания, включая показ с помощью туристических маршрутов.

В случае обнаружения в ходе земляных, строительных, мелиоративных, иных хозяйственных работ археологических предметов, лицо обнаружившее данные предметы  должно передать их государству в установленном порядке. Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация об объектах археологического наследия предается лицами их обнаружившими в орган охраны культурного наследия, который направляет информацию собственнику земельного участка и органу местного самоуправления на территории которого выявлен объект.

Для объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществить следующий комплекс мер:

1)Рекомендуется проведение историко-культурологической экспертизы, особенно перед началом землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на объект.

2)В ходе экспертизы определится  категория историко-культурного значения объекта и возможность придания объекту статуса объекта культурного наследия регионального или местного значения.

3) В случае придания объекту статуса объекта культурного наследия местного значения, органам местного самоуправления необходимо разработать паспорт объекта культурного наследия, придать объекту соответствующий охранный статус, включить объект в соответствующий реестр объектов культурного наследия, разработать проект зоны охраны объекта, установить в не соответствующие градостроительные регламенты, осуществить государственную регистрацию права собственности на объект и (или) земельный участок, на котором расположен объект, установить памятные знаки, содержащие информацию об объекте культурного наследия, а так же об его охранном статусе и мерах ответственности за нанесение вреда объекту.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение .

Источником водоснабжения в с.Киясово, д.Санниково и Игрово являются водозаборные скважины. В качестве регулирующих емкостей установлены водонапорные башни.

Водоснабжение населения осуществляется от водоразборных колонок. Основная часть населения имеет воду в домах.

Существующие сети водопровода в с.Киясово, д.Санниково, Игрово находятся в аварийном состоянии. Требуется их замена.

Пожаротушение в с.Киясово, д.Санниково, Игрово осуществляется из естественных  водоисточников.

Для обеспечения наружного пожаротушения, в с.Киясово, установлены пожарные резервуары.

В д.Санниково (1ПГ), Игрово (2ПГ) на существующих сетях водопровода  установлены пожарные гидранты.

На 1 очередь строительства предлагается:

В с.Киясово:

- затомпонировать скважину по пер.Лермонтова;

- строительство новых артскважин по ул..Лермонтова, Майская, Западная;

- замена существующих сетей водопровода (L=12500,0 м);

- строительство сетей водопровода по ул.Запольская, Рябиновая (L=2280,0 м);

- строительство сетей водопровода в проектируемой застройке (L=9000,0 м);

- строительство сетей водопровода в существующей застройке (L=1500,0 м);

- выполнить реконструкцию пожарного резервуара W=100 м3, расположенного на территории д/сада (пер.Школьный);

- выполнить реконструкцию пожарного резервуара W=100 м3, расположенного между ул.Мира и Молодежная;

- строительство артскважин и водонапорных башен для существующей и проектируемой застроек (3 шт.);

В д.Санниково:

- замена существующих сетей водопровода (L=1110,0 м);

- строительство пирса.

В д.Игрово:

- замена существующих сетей водопровода (L=2030,0 м);

- строительство сетей водопровода в проектируемой застройке (L=345,0 м);

- строительство пирса.

Водоотведение.

Централизованная система водоотведения на территории с.Киясово существует от здания школы (ул.Советская) с дальнейшим поступлением стоков в существующую канализационную насосную станцию (КНС) и далее на существующие очистные сооружения.

Канализационные стоки от 20-ти двухквартирных жилых домов, по ул.Мира и Молодежная, поступают в существующие сети канализации с дальнейшим отводом стоков в существующий выгреб (необходима реконструкция выгреба) с установкой насосной станции и дальнейшим присоединением коллекторов к существующим очистным сооружениям, расположенным в южной части села  за ул. Ломоносова. Данное мероприятие необходимо запланировать на первую очередь

Канализационные стоки от 8, 12, 18-ти квартирных жилых домов по пер.Северному отводятся в существующие выгреба (4 выгреба). Их так же необходимо присоединить коллекторами к существующим очистным сооружениями, а так же присоединить здания МБУЗ Киясовская ЦРБ- на первую очередь.

Централизованной системы водоотведения от частной жилой застройки в с.Киясово не имеется. Сточные воды поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба.

Централизованной системы водоотведения на территориях  д.Санниково, Игрово не имеется. Сточные воды от жилой застройки  поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба. На расчетный срок действия генерального плана следует запланировать строительство канализационных коллекторов по ул. 50 лет ВЛКСМ, Юбилейная Никифорова, микрорайона Северо-Восточный, на перспективу по возможности строительство канализационных коллекторов по всей территории с. Киясово.

С развитием новой индивидуальной проектируемой застройки, на 1 очередь строительства,  в с.Киясово и д.Игрово предлагается предусмотреть в индивидуальной застройке выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами на сливную станцию очистных сооружений с.Киясово, которую необходимо запланировать при увеличении мощности очистных сооружений, которое так же запланировать на первую очередь.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды,  определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются  равными нормам водопотребления согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.2.1; 2.4.

Газоснабжение.

Газоснабжение муниципального образования «Киясовское» Киясовского района УР осуществляется природным и сжиженным газом.

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Киясовское» является газораспределительная станция (ГРС), расположенная около села Старая Монья колхоза «Искра» Малопургинского района .

Максимальная часовая проектная производительность ГРС –  11,0 тыс м3/час.

Схема газоснабжения принята тупиковая, многоступенчатая:

Большая часть населения МО «Киясовское» газифицирована (с.Киясово), остальное население для приготовления пищи и горячей воды для хозяйственных нужд использует дрова, уголь, а также сжиженный газ (пропан-бутан) в баллонах.

Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, пищеприготовления, подогрева горячей воды.

По данным МО  «Киясовское» в с.Киясово работают три котельные по ул.Восточная, ул.Горького и пер.Подлесный, основным видом топлива для которых является природный газ.

Дальнейшее развитие межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов будет выполняться в рамках Республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010 — 2014 годы» № 269, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года и в соответствии с разработанной схемой газоснабжения района.

Строительство газовых сетей позволит перевести индивидуальную жилую застройку населенных пунктов со сжиженного газа на сетевой.

Природный газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления, пищеприготовления, подогрева горячей воды.

В соответствии с генпланом сохраняются основные направления использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Строительство газовых сетей позволит перевести негазифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

С учетом существующих межпоселковых сетей газопроводов предлагаются следующие мероприятия для газоснабжения населенных пунктов МО «Киясовское»:

1.  Строительство газопроводов высокого давления II категории и газорегуляторных пунктов.

2. Строительство распределительных газопроводов низкого давления до потребителей

3. Поэтапное осуществление перевода на природный газ объектов, в данный момент потребляющие другие источники топлива (мазут, сжиженный газ, уголь, дрова).

4. Газификацию д. Санниково

В соответствии с генпланом газоснабжение с.Киясово, д.Санниково, д.Игрово будет осуществляться от газопроводов высокого давления II категории, с понижением давления газа с высокого до низкого через газорегуляторные пункты.

Теплоснабжение

Основные источники централизованного  теплоснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы МО «Киясовское» Киясовского района представлены в таблице 1.

В состав муниципального образования «Киясовское» входит 3 населенных пункта:

с.Киясово, д.Санниково, д.Игрово.

Таблица № 1

| п/п | Источник теплоснабжения | Тип котлов и их кол-во | Вид топлива | Подключенная нагрузка, МВт | Протяжен- ность сетей,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | – шт -МВт | Газ |  | 2,6 |
| 2 | Котельная | – шт -МВт | Газ |  |  |
| 3 | Котельная | – шт -МВт | Газ |  |  |

Котельная  является основным источником тепла  в центре с.Киясово.

В отопительный период работает по графику 95-70 ºС.

Сети от котельной- двухтрубные.

Трубопроводы теплотрасс проложены частично надземно, частично -подземно в ж.б.каналах .

Жилой сектор усадебного типа  и некоторые объекты соцкультбыта обеспечиваются теплом от индивидуальных  источников тепла, топливом для которых служит газ, уголь, дрова.

Ожидаемые потребности тепла для нового строительства (2012-2030г.)  подсчитаны по укрупненным показателям и удельным характеристикам с учетом применения строительных конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами и энергосберегающими мероприятиями с использованием показателей типовых проектов на объекты строительства и приведены в таблице № 2.

.

Таблица № 2

| Район | Объект стр-ва | Характеристи- ка объекта, этап строительства | Расходы тепла, МВт | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС ср. | итого |  |
| 1.с.Киясово | Д/с совмещ. с нач.школой | 1 очередь |  |  | +0,180 | Новая котельная Модуль 0,2МВт +сети 0,1км |
|  | Д/с | 1 очередь |  |  | +0,100 | Новая котельная Модуль 0,12МВт +сети 0,1км |

Теплоснабжение районов индивидуальной застройки предусматривается от  индивидуальных источников на газовом топливе.

При реконструкции и капитальном ремонте зданий социальной сферы  используются существующие источники теплоснабжения и существующие сети теплоснабжения.

Для объектов жилищно-коммунального сектора целесообразно применение децентрализованного теплоснабжения – встроенные и простроенные к зданию котельные, автоматизированные модульные котельные полной заводской готовности. Необходимость использования таких теплоисточников обосновывается на следующих стадиях проектирования в каждом конкретном случае.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения района и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

- использование автономных теплоагрегатов, современных модификаций;

- организация учета тепла у потребителей;

- техническое обновления базы обслуживания сетей теплоснабжения;

Ориентировочные объемы строительства на 1-ю очередь представлены

в таблице № 3.

Таблица № 3

| п/п | Показатель | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство модульной котельной, Мощностью 0,2МВт | шт. | 1 |  |
| 2 | Строительство модульной котельной, Мощностью 0,12МВт | шт. | 1 |  |
| 3 | Строительство теплотрасс | км | 0,2 |  |

Основными первоочередными  мероприятиями являются:

Таблица № 1

| п/п | Показатель | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство модульной котельной, Мощностью 0,2МВт | шт. | 1 |  |
| 2 | Строительство модульной котельной, Мощностью 0,12МВт | шт. | 1 |  |
| 3 | Строительство теплотрасс | км | 0,2 |  |

Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кв занимается Киясовские РЭС.

Электроснабжение населенных пунктов выполнено по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 и 0,4 кВ.

Источником электроснабжения является ПС 110/35/10 кВ «Киясово» с трансформаторами 2х25 МВА, фидеры № 1, № 7, № 10 и № 16.

Средний коэффициент загрузки трансформаторов по фидерам центра питания, обслуживающих .МО «Киясовское» составляет не более 35%

По территории МО «Киясовское» проходят:

-  ВЛ-110 кВ ПС Подгорная — ПС Киясово протяженностью трассы 3,2 км.

-  ВЛ-110 кВ ПС Киясово — ПС Юрино протяженностью трассы 7,4 км.

-  ВЛ-35 кВ ПС Киясово — ПС Яжбахтино протяженностью трассы 6,8 км.

-  ВЛ-35 кВ ПС Киясово — ПС Ильдибаево протяженностью трассы 6,6 км.

- ВЛ-10 кВ общей протяженностью 51,5 км.

Резервирование  фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено  через разъединители и секционные ячейки в трансформаторных подстанциях..

Средняя потребляемая мощность для фидеров ПС «Киясово», обслуживающих населенные пункты МО «Киясовское»- 2906 кВт

### Надежность электроснабжения населенных пунктов МО «Киясовское» обеспечивается установкой двух трансформаторов единичной мощностью 25 МВА на ПС «Киясово».

Сети электроснабжения и оборудование (ВЛ-10 кВ, КТП, разъединители, выключатели и т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены.

При численности населения МО «Киясовское» на конец 2011г (существующее положение)- 3400 человек  средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии составит:

2906/3400х2170 = 1855  кВт*час.чел.в год

Электрические нагрузки для нового жилищного строительства определены  в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки») по удельным показателям.

Расчетом учтены фактический и прогнозируемый приросты нагрузок на шинах 10 кВ центров питания по данным филиала ОАО «Удмуртэнерго».

Сводная таблица новых электрических нагрузок МО «Киясовское»

таблица №5

| №№ п/п | Наименование объектов | Электричекая нагрузка, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |
| 1 | Усадебная застройка | 350 |  |
| 2 | Объекты социальной сферы | 170 |  |
| Итого по МО «Киясовское» на 1 очередь | 520 |  |
| Расчетный срок |
| 1 | Усадебная застройка | 308 |  |
| 2 | Объекты социальной сферы | - |  |
| Итого по МО «Киясовское» на расчетный срок | 308 |  |

Дополнительная нагрузка на фидеры с учетом нового строительства на конец расчетного срока составит 828 кВт

Количество КТП, установленная мощность трансформаторов и коэффициент загрузки фидеров в зоне действия центра питания, обслуживающих МО «Киясовское» с учетом нового строительства сведены в таблицу № 6

таблица №6

| ПС 110/35/10 кВ «Киясово» |
| --- |
| № фидера | Количество КТП, шт. | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Примечание |
| Фидер №1 | 20+3 | 5375+660 |  |
| Фидер №16 | 27+3 | 6370+1300 |  |
| Фидер № 7 | 1 | 63 |  |
| Фидер № 10 | 1 | 400 |  |
| Итого: | 55 | 14168 |  |

Общая установленная мощность трансформаторов КТП — 14168 кВА. Общая допустимая активная нагрузка на КТП — 9634 кВт

Суммарная активная мощность потребителей МО «Киясовское»  с учетом нового строительства- 2906+520+308=3734 кВт

Суммарный резерв  мощности КТП составит 5900 кВт или 61 %.

При численности населения МО «Киясовское» на конец 2022г (1 очередь)-  3470 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит:

(2906+520)/3470х2170 =2142  кВт*час.чел. в год

При численности населения на конец 2032г (расчетный срок)- 3720 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит:

(2906+520+308)/3720х2170 =2178 кВт*час.чел. в год

Таким образом покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Киясовское»  на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строительства 1 очереди и  на расчетный срок будет  существующая ПС  110/35/10 «Киясово» фидеры №1, №16, № 7 и №10.

5. Основные технико-экономические показатели

Таблица №7

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2010г. | I очередь 2022г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Киясовское» |
| 1. Территория занятая населенными пунктами: | га |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов, в т.ч. | - | 397 | 447 | 487 |
| с. Киясово | - | 333 | 373 | 413 |
| д. Игрово | - | 47 | 57 | 57 |
| д. Саннивово | - | 17 | 17 | 17 |
| 1. Территория 1.1 Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 6600 | 6600 | 6600 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Личные подсобные хозяйства и служебные наделы на землях СНП | - | 51.67 | 51.67 | 51.67 |
| Земли проектируемой индивидуальной застройки, всего в том числе: | - |  | 50 | 90 |
| -жилая индивидуальная застройка |  | 210 | 260 | 300 |
| - общественные здания и сооружения | - | 13 | 13 | 13 |
| - улицы, дороги | - | 131 | 138 | 147 |
| - озеленение | - | 37 | 37 | 37 |
| Зона сельскохозяйственного использования (в черте НП) | - | - | - | - |
| Прочие территории | - | 6 | 6 | 6 |
| Резервные площадки | - |  |  |  |
| Численность | Чел. | 3400 | 3470 | 3720 |
| Возрастная структура населения: | Чел. % |  |  |  |
| - дети 0-15 лет | - | 623 | 591 | 638 |
| - население в трудоспособном возрасте (муж. 16/59 лет, жен. 16/54 г.) | - |  |  |  |
| - население старше трудоспособного возраста | - | 608 | 610 | 650 |
| Численность занятого населения – всего | чел % | 2169 | 2269 | 2432 |
| Родилось – всего | Чел. | 52 |  |  |
| Родилось на 1000чел. | - |  |  |  |
| Умерло – всего, | - |  |  |  |
| Умерло на 1000чел. | - | 48 |  |  |
| 3 Жилищный фонд | Тыс. кв.м | 69100 | 75100 | 91100 |
| Жилищный фонд – в т.ч. |  |  |  |  |
| Существующий ветхий жилищный фонд | - | 1400 |  |  |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. | 20,5 | 21,7 | 24,5 |
| Новое жилищное строительство | Тыс.м2 |  | 16000 | 16000 |
| - индивидуальные дома | - |  | 14000 | 14000 |
| Из общего жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
| - на свободных территориях | - |  | 14000 | 14000 |
| 4. Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Общеобразовательные школы | уч-ся | 413 | 423 | 429 |
|  | - |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| 4.2 Дошкольные учреждения | мест | 210 | 198 | 246 |
| 4.3 Фельдшерско-акушерский пункт | Объект на нас. пункт | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 Предприятия розничной торговли– всего/на 1000 чел | кв. м торг. пл. | 88 |  | 213 |
| 4.5 Предприятия общественного питания, всего/ на 1000 чел | место | 40 | - | - |
|  | - |  |  |  |
| 4.6 Учреждения культуры и искусства- Всего/на 1000 чел. | мест | 514 | 534 | 573 |
| 4.7. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Спортивные залы, всего/на 1000 чел | м2 пл. пола | 378 |  |  |
|  | 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | 5.1. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км |  |  |  |
|  | 5.2. Протяженность дорог МО (вне населенных пунктов) | км |  |  |  |
|  | в т.ч. смена на усовершенствованный тип покрытия | км |  |  | 9,1 |
|  | 5.3. Протяженность улично-дорожной сети, всего | км |  |  | 17,4 |
|  | в т.ч. смена на усовершенствованный тип покрытия |  |  |  | 6,2 |
|  | 5.4.Количество мостов (реконструкция и строительство) | ед. |  |  | 2 |
| 6.Инженерная инфраструктура и благоустройство территории (см. в разделах данной записки) |  |  |  |  |

- Данные показатели на первую очередь и на расчетный срок могут быть заполнены только после осуществления разграничения государственной собственности  на землю в соответствии с законом « О разграничении государственной собственности на землю» от 17.07. 2001№101-Ф3.

# Text boxes

Листт

№док.

Подп.

Лист

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

1

Согласовано:

Нормоконтроль

Промоутер

ФИО

ФИО

1

Изм.

№ док.

Подпись

Дата

Лист

14163-ГП.ПЗ.С

Разработал

Суслопаров

Зам. нач. маст

Ходырева

Нач. Маст.

Курочкина

ГИП

Першаков

Содержание

Стадия

Листов

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ГП

2

Согласовано:

Нормоконтроль

Промоутер

ФИО

ФИО

2

Изм.

№ док.

Подпись

Дата

Лист

14163-ГП.ПЗ.1

Разработал

Суслопаров

Зам. начальникаЗам..начтерской

Ходырева

Нач. маст.

Курочкина

ГИП

Першаков

Пояснительная записка

Стадия

Листов

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

ГП

3

Листт

№док.

Подп.

Лист

3

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

4

Листт

№док.

Подп.

Лист

4

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

4

Листт

№док.

Подп.

Лист

5

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

5

Листт

№док.

Подп.

Лист

6

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

6

Листт

№док.

Подп.

Лист

7

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

7

Листт

№док.

Подп.

Лист

8

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

8

Листт

№док.

Подп.

Лист

9

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

9 10

Листт

№док.

Подп.

Лист

10

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

10 11

Листт

№док.

Подп.

Лист

11

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

11 1212

Листт

№док.

Подп.

Лист

12

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

12131313

Листт

№док.

Подп.

Лист

13

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

13

Листт

№док.

Подп.

Лист

0

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

6

Листт

№док.

Подп.

Лист

14

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

14 151515

Листт

№док.

Подп.

Лист

15

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

15

Листт

№док.

Подп.

Лист

15

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Листт

№док.

Подп.

Лист

16

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Листт

№док.

Подп.

Лист

17

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Листт

№док.

Подп.

Лист

18

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Листт

№док.

Подп.

Лист

19

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

17

Листт

№док.

Подп.

Лист

20

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

18

Листт

№док.

Подп.

Лист

21

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

20

Листт

№док.

Подп.

Лист

22

14163-ГП.ПЗ.1

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

21

Листт

№док.

Подп.

Лист

23

Кол.уч.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№