- Сведения о видах, назначений и именованиях планируемых для размещения объектов местного значения.

Генеральный план сельского поселения МО «Мушаковское» Киясовского муниципального района Удмуртской Республики разработан в 2012году ООО «Институт «Удмуртгражданпроект» по заказу Администрации Киясовского района (договор №91И от 17.10.2011г.) и на основании технического задания на разработку генерального плана в качестве документа, направленного на создание условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2032г.

При разработке раздела были использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04г. №191-ФЗ;

- Закон УР «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» от 13.11.2007г. № 61-РЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01г.  №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ

- Лесной кодекс РФ

- Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная версия);

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85*  «Магистральные трубопроводы»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Генеральный план – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий  поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых территорий, к экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными задачами Генерального плана Мушаковского сельского поселения являются:

- Выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров среды населенных пунктов, существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состоянию среды – реконструкция и благоустройство всех типов территорий поселения;

- Резервирование территорий для жилищного строительства, производства, торговли,  отдыха и других функций;

- Предложения по оптимизации экологической ситуации;

- Мероприятия по охране природного и культурного наследия;

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству населенных пунктов, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

При разработке проекта изучены действующие целевые программы, научные разработки, ранее выполненные проектные материалы.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства — 10 лет) – 2022г.

- II (расчетный срок Генерального плана - 20лет) – 2032

- Ш – прогноз на 25-30 лет, перспектива. Этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного градостроительного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

2. Характеристики, местоположение объектов местного значения

Мушаковское сельское поселение расположено в восточной части части Киясовского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Карамас-Пельгинское», «Киясовское», «Ильдибаевское», «Ермолаевское» и  Республикой Татарстан.

Общая площадь поселения «Мушаковское» составляет  6600 га.

Муниципальное образование объединяют 2 населённых пункта с общей численностью населения 558 человек (по состоянию на 01.05.2011г.). По схеме районной планировки Киясовского района перспективными населёнными пунктами являются д. Мушак — административный центр, д. Тавзямал.

Все населённые пункты связаны с центральной усадьбой дорогами. Основная часть местных дорог не имеют гравийное покрытие. Через сельское поселение не проходит дорога регионального значения. Железнодорожный транспорт в муниципальном образовании отсутствует. Связь поселения с райцентром поддерживается гравийной дорогой.

На территории поселения расположены фермерские хозяйства только ИП и числется ООО СХП «Мушаковское».

По левый берег  реки Кырыкмас формируется  ландшафтная планировочная ось.

По природному агропотенциалу условия благоприятны для развития сельскохозяйственного производства.

Население МО «Мушаковское» на 01.01.2011г. составило 558 человек. В настоящее время в поселении в целом сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик ее демографического потенциала.

В долгосрочной ретроспективной динамике численности населения района прослеживается стабильная тенденция уменьшения. Причинами уменьшения общей численности населения в районе является, главным образом, низкая рождаемость и миграционный отток населения в сторону районного центра и г. Ижевска.

Основные причины современной демографической ситуации — это экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы, отсутствие мест приложения труда. Отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации населенных пунктов, а следовательно снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территории в целом.

Общее направление деятельности сельскохозяйственных предприятий – молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством. На территории МО «Мушаковское» числятся сельскохозяйственные предприятия:ООО «СХП Мушаковское» и несколько КФХ.

Все действующие предприятия муниципального образования остаются на существующих площадках, с установившейся структурой производства, организацией санитарно-защитных зон.

В МО «Мушаковское» природно-климатические и экономические условия позволяют развивать сельское хозяйство. Отраслевая структура сельского хозяйства поселения специализируется на мясо-молочном животноводстве. Растениеводство ориентировано на производство фуражного зерна и возделывание кормовых трав. Личные подсобные хозяйства занимаются в основном возделыванием картофеля и овощных культур.

За последние 5 лет площади, занятые сельскохозяйственными культурами, существенно не изменились.

Экономический потенциал муниципального образования включает в себя положительные и отрицательные факторы, которые будут влиять на социально-экономическое развитие поселения.

Главная цель развития промышленного сектора экономики поселения – сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала путем его реструктуризации и адаптации к изменившимся условиям хозяйствования.

Часть трудоспособного населения в Мушаковском сельском поселении трудится за пределами поселения, выезжая на работу в с. Киясово, г. Ижевск. Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест, усугубляемая невысоким уровнем заработной платы, а это ведет к тому, что бюджет сельского поселения не дополучает денежные средства, которые формируются за счет поступлений, занятых в организациях поселения работающих.

Распределение общего количества занятых по отраслям произведено с некоторой степенью условности, с целью  -  отразить предполагаемую тенденцию значимости основных отраслей.

Трудовая структура населения составлена по сугубо ориентировочным предположениям.

Основами для привлечения инвестиций, на ближайшее время, станут  инновационные проекты. В дальнейшем основами привлечения инвестиций должны будут стать инновационные технологии в преобладающем количестве проектов разработанных предприятиями или по их заказам.

В прогнозируемый период в муниципальном образовании сохранится тенденция превышения предложения рабочей силы над спросом  организаций в кадрах, но ежегодно разрыв между ними будет сокращаться.

Жилой фонд на начало 2011г. составил 9,5 тыс. м2 общей площади, это в среднем 17,0 м2 на одного жителя, что меньше общероссийского показателя (порядка 20кв.м). Наименьшая жилищная обеспеченность в с.Мушак (17,0 м2/чел) .

В поселении недостаточна  обеспеченность жильем молодых семей. Это во многом зависит от уменьшения доходов населения и недоступностью ипотечного кредита для сельского населения.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий. В последнее десятилетие социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в период 70-80-х годов прошлого столетия. В последние годы фиксируется сокращение количества объектов вследствие сокращения численности населения, изменений его демографических параметров, недостаточного финансирования на содержание, строительство и ремонт объектов, их аварийного технического состояния, что понижает показатели обеспеченности населения учреждениями обслуживания.

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности школами, детскими садами, фельдшерско-акушерскими пунктами, спортивными сооружениями,  фондами библиотек может быть охарактеризован как удовлетворительный. Дефицит мест имеется в учреждениях культуры и искусства, торговли в д.Тавзямал.

Сложилась слабая материальная база объектов соцкультбыта.

Перечень проектируемых объектов социальной сферы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Количество | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| На первую очередь |
| 1 | Туристическая гостиница | 50 мест. | д. Мушак, в жилой застройке |
| 2 | Строительство Часовни | 1 | д. Мушак |
| 3 | Центр этнографической татарской культуры | 1 | д. Тавзямал, ул. Новая |

Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Мушаковское»  осуществляется противопожарной службой ОП ПЧ-35  в с. Мушак.

На территории МО «Мушаковское» расположено 2 кладбища.

Сельские кладбища относятся к V классу с СЗЗ 50 метров.

Все кладбища МО действующие, резерв территории есть у всех.

3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов

2. Санитарные разрывы и придорожные полосы от автомобильных дорог

3. Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП)

4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

6. Месторождения полезных ископаемых

7.Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

8. Охрана культурного наследия.

4. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального, регионального, местного значения.

Населенные пункты МО «Мушаковское» представляют собой многофункциональные территориальные образования. По проектным предложениям происходит увеличение площади населенных пунктов: с. Мушак и д. Тавзямал,  и формирование новых жилых кварталов  индивидуальной застройки усадебного типа. Площадь территорий земель населенных пунктов в МО «Мушаковское» составит 187 га.

В пределах сложившейся части поселения основными мероприятиями являются: новое строительство за счет территориальных резервов; развитие общественных центров; благоустройство и озеленение; модернизация инженерной инфраструктуры; улучшение транспортного обслуживания.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане поселения, относятся:

- Жилые зоны – зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

- Общественно-деловые зоны – учреждения здравоохранения и социальной защиты; обслуживающие и деловые объекты (административные, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

- Производственные зоны – производственные предприятия и коммунально-складские  организации.

- Зоны рекреационного назначения –  скверы, леса, спортивные комплексы и сооружения; зоны рекреационных объектов.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур – объекты транспортной  и инженерной инфраструктуры.

- Зоны сельскохозяйственного использования.

- Зоны специального назначения – кладбища и др. объекты.

- Зоны прочих территорий (пойменные ландшафты, водные поверхности и пр.).

Генеральным планом предполагается развитие поселения за счет жилой зоны, состоящей из индивидуальной жилой застройки усадебного типа, в большей части за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений.

Развитие планировочной структуры МО «Мушаковское» и проектное зонирование территории показаны на чертеже « Схема планируемых границ функциональных зон  поселения».

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах откорректированной черты населенных пунктов;

- строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с необходимым инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы;

- эффективное использование территории поселения – размещение обслуживающих объектов в комплексе с существующими новыми жилыми зданиями;

Из-за невозможности точного прогнозирования численности населения и роста  экономического потенциала в поселении в границах населенных пунктах заложены резервные территории для нового жилищного строительства.

Реализация жилищной программы за двадцатилетний период, намеченной Генеральным планом, предусматривает новое жилищное строительство на свободных территориях индивидуальной усадебной застройкой.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- территориальное упорядочение производственной деятельности – концентрация производственных объектов в пределах установленных территорий;

- эффективное использование территории существующих производственных зон – уплотнение, упорядочение застройки, благоустройство и озеленение, развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

-первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдения режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна;

- улучшение состояния  окружающей среды за счет ликвидации источников загрязнения в селитебных зонах, проведения мероприятий по технологической модернизации экологически опасных и ресурсоемких производств, рекультивации высвобождаемых производственных территорий, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения санитарно-защитных зон;

- проведение инвентаризации с целью более эффективного использования территорий существующих предприятий и объемов производственных зданий;

В Генеральном плане предусмотрено сохранение производственных функций, интенсификация территориального использования и повышения плотности застройки производственных территорий. Имеются резервные территории для размещения новых производств. Требуется проведение природоохранных мероприятий для достижения допустимых экологических параметров. Следует выводить жилой фонд из санитарно-защитных зон, а освободившиеся территории занимать под производственно-деловые и обслуживающие объекты.

Объекты социальной сферы, предлагаемые проектными предложениями, учтены с мероприятиями по реконструкции объектов и новому строительству.

Проектом намечены следующие основные направления комплексного градостроительного развития общественных зон населенных пунктов:

- Реконструкция и благоустройство общественного центра, предусматривающих организацию автостоянок, озеленение и т. д;

- Благоустройство зон отдыха, благоустройство игровой детской площадки;

- Снос ветхих разрушенных зданий в центре с.Мушак за счет балансодержателей;

- Капитальный ремонт здания Мушаковского СДК и Тавзямальского клуба;

- Строительство новых торговых, спортивных объектов, культурно-образовательных и досуговых комплексов, реконструкция и ремонт существующих объектов;

Предусмотрен комплекс мероприятий по строительству инженерных сооружений.

В Генеральном плане предусмотрены мероприятия по развитию системы общественных центров во всем поселении.

-              Проектом предусмотрено озеленение свободных от застройки участков ручьев.

        - На участках, предназначенных для отдыха рекомендуется предусматривать скверики с посадкой крупных деревьев и цветущих кустарников.

        - Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий,

        - территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

        - Строительство зон отдыха предусматривает благоустройство и озеленение долин рек,

        - инженерную защиту склонов.

        - Озеленение улиц и магистралей проектируется в соответствии с нормативными

        - требованиями и планировочными решениями Генерального плана.

В основу генерального плана положена сложившаяся структура транспортной сети.

Основными мероприятиями по совершенствованию транспортной инфраструктуры являются:

- реконструкция и модернизация сети улиц и дорог:

- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;

- устройства перехватывающих и накопительных автостоянок для туристского транспорта;

улучшение внешних транспортных связей.

В соответствии с проектом Генерального плана сохраняются подходы внешних автодорог к поселению.

На расчетный срок проектом предусматривается смена грунтовых автомобильных дорог на переходные, тип покрытия (щебеночный) и на асфальтовое покрытие, общей протяженностью 7,0  км:

В состав улично-дорожной сети заложена следующая классификация:

а) сельские дороги

б) главные улицы

в) улицы в жилой застройке

г) проезды

Общая протяженность улично-дорожной сети  составит 10,6 км.

В связи с тем, что в  населенных пунктах сложилась улично-дорожная сеть, которая большей частью состоит из грунтовых дорог, проектом предлагается усовершенствование дорожных покрытий.

В населенных пунктах к расчетному сроку будет изменено на переходный тип покрытия 3,1 км, из них следующая протяженность дорог:

|  | Наименование | Протяженность км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На первую очередь |
| 1 | с. Мушак | 5,25 | гравийное |
| 2 | д. Тавзямал | 3,45 | гравийное |
| 3 | д. | 0,7 | гравийное |
|  | На расчетный срок |  |  |
| 4 | с. Мушак 1,0 гравийное |
| 5 | д.Тавзямал | 2,2 | гравийное |

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог. Это грейдирование, отсыпка ПГС, укладка ВП труб, установка дорожных знаков, устройство организованного водоотвода (кюветов), реконструкция мостов через реки, устройство тротуаров и перильного ограждения, восстановление системы водоотводов с устройством дренажа.

Проектными предложениями предусматривается новое строительство,  реконструкция существующих искусственных сооружений:

- реконструкция моста - в с.Мушак между ул. Школьная и ул. Труда.

- устройство противопожарного пирса —  с.Мушак, д.Тавзямал.

- реконструкция дамбы -  с.Мушак.

Для обслуживания автомобильного парка поселения используются станции технического обслуживания индивидуальных средств автомототранспорта в с. Мушак.

Мероприятия на улучшение санитарно-гигиенического состояния населенных пунктов связана со следующими проблемными вопросами: строительство канализационных очистных сооружений, ликвидация несанкционированных свалок, не отвечающих природоохранным нормативам, сбор и утилизация биологических отходов.

Генеральным планом разработаны мероприятия и рекомендации по основным направлениям градостроительной политики в аспекте улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации на территории поселения. Решение основной части проблемных экологических ситуаций находится в компетенции поселковых и республиканских законодательных и исполнительных органов. Ряд  вопросов должен решаться в целевых программах, специализированных проектах  и на следующих стадиях проектирования  территорий поселения.

Первоочередные мероприятия по развитию и усовершенствованию транспортной инфраструктуры МО «Мушаковское» разработаны на основании существующей инфраструктуры с учетом необходимого перехода к перспективному решению.

Мероприятия по развитию и усовершенствованию путей сообщения поселения на период до 2022г., предусматривающие новое строительство и реконструкцию,  следующие:

- реконструкция и модернизация сети улиц и дорог:

- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;

- улучшение внешних транспортных связей.

Протяженность линий общественного пассажирского транспорта останется на прежнем уровне.

Реконструкция существующей магистральной сети предполагает расширение проезжей части с поэтапным доведением ее до расчетных параметров на основании специально разработанных проектов и смену дорожных покрытий на более совершенное.

На рассматриваемый период предусмотрена реконструкция искусственных инженерных сооружений в с. Мушак, д. Тавзямал. Строительство пирса в  с. Мушак, д. Тавзямал.

Охрана культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Мушаковское» приведен ниже

| Объекты культурного наследия. Археология. |
| --- |
| 1. Объекты археологии |
| №№ пп. | Название объекта | Тип | Датировка | Техническое состояние | На чьих землях находится | Местонахождение объекта | Заключение экспертизы |
| 1.1 | Тавзямальское местонахождение палеофауны | местонахождение | Не определена | аварийное |  | В 2км от окраины д. Тавзямал, на изгибе коренной террасы берега р. Кырыкмас (П), высотой 6м | Приказ Министерства культуры, печати и информации УР от 06.12.2010г. №1012 |
| 1.2 | Мушакское местонахождение палеофауны и керамики | местонахождение | позднее средневековье | аварийное |  | Мушакский кордон, р. Кырыкмас (П), в 80 м к З от моста через р. Кырыкмас и дороги Киясово-Ст. Салья на террасе левго берега реки, высотой 5м | Приказ Министерства культуры, печати и информации УР от 06.12.2010г. №1012 |
| 2. Объекты истории обладающие признаками объектов культурного наследия |
| №№ п.п. | Наименование объекта | Датиров ка | Автор | Местонахождение (адрес) | Пользователь или собственник | Техническое состояние | Заключение экспертизы |
| 2.1 | Обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ | 1985 | Бригада ГУ-14 | с.Мушак | Мушаковская с/а | среднее | - |

Для объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществить следующий комплекс мер:

1)Рекомендуется проведение историко-культурологической экспертизы, особенно перед началом землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на объект.

2)В ходе экспертизы определится  категория историко-культурного значения объекта и возможность придания объекту статуса объекта культурного наследия регионального или местного значения.

3) В случае придания объекту статуса объекта культурного наследия местного значения, органам местного самоуправления необходимо разработать паспорт объекта культурного наследия, придать объекту соответствующий охранный статус, включить объект в соответствующий реестр объектов культурного наследия, разработать проект зоны охраны объекта, установить в не соответствующие градостроительные регламенты, осуществить государственную регистрацию права собственности на объект и (или) земельный участок, на котором расположен объект, установить памятные знаки, содержащие информацию об объекте культурного наследия, а так же об его охранном статусе и мерах ответственности за нанесение вреда объекту.

Для сохранения объектов археологии необходимы следующие мероприятия:

- Определение границ объекта, определение топографических координат границ участка расположения объекта археологии, нанесение объекта на соответствующие карты.

- Установка памятных знаков, содержащих информацию об объекте культурного наследия, а так же об его охранном статусе и мерах ответственности за нанесение вреда объекту.

- Археологические раскопки  осуществлять только с разрешения уполномоченных органов.

- В проектной документации объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству в непосредственной близости от объекта археологического наследия предусматривать разделы по охране объектов археологического наследия.

- В случае обнаружения в ходе земляных, строительных, мелиоративных, иных хозяйственных работ археологических предметов, лицо обнаружившее данные предметы  должно передать их государству в установленном порядке. Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация об объектах археологического наследия предается лицами их обнаружившими в орган охраны культурного наследия, который направляет информацию собственнику земельного участка и органу местного самоуправления на территории которого выявлен объект.

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Существующее положение.

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кв занимается Киясовские РЭС.

Электроснабжение населенных пунктов выполнено по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 и 0,4 кВ.

Источником электроснабжения является ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидер № 7 и фидер №6 (резервный)

По территории МО «Мушаковское» проходят:

- ВЛ-10 кВ общей протяженностью 13,1 км.

Резервирование фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено через разъединители и секционные ячейки в трансформаторных подстанциях..

Средняя потребляемая мощность для фидеров, обслуживающих населенные пункты МО «Мушаковское»- 298 кВт

Сети электроснабжения и оборудование (ВЛ-10 кВ, КТП, разъединители, выключатели и т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены.

При численности населения МО «Мушаковское» на конец 2011г (существующее положение)- 558 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии составит:

298/558х2170 = 1159 кВт*час.чел.в год

Электрические нагрузки перспективных объектов.

Сводная таблица новых электрических нагрузок МО «Мушаковское»

таблица №

| №№ п/п | Наименование объектов | Электричекая нагрузка, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |
| 1 | Усадебная застройка | 124 |  |
| 2 | Объекты социальной сферы и производство | 188 |  |
| Итого по МО «Мушаковское» на 1 очередь | 312 |  |
| Расчетный срок |
| 1 | Усадебная застройка | 124 |  |
| 2 | Объекты социальной сферы | - |  |
| Итого по МО «Мушаковское» на расчетный срок | 124 |  |

Дополнительная нагрузка на фидеры с учетом нового строительства на конец расчетного срока составит 436 кВт

Общая установленная мощность трансформаторов КТП — 2390 кВА. Общая допустимая активная нагрузка на КТП — 1625 кВт

Суммарная активная мощность потребителей МО «Мушаковское» с учетом нового строительства- 298+312+124=734 кВт

Суммарный резерв мощности КТП составит 891 кВт или 55 %.

При численности населения МО «Мушаковское» на конец 2022г (1 очередь)- 598 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит:

(298+312)/598х2170 =2214 кВт*час.чел. в год

При численности населения на конец 2032г (расчетный срок)- 622 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит:

(298+312+124)/622х2170 =2561 кВт*час.чел. в год

Таким образом покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Мушаковское» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строительства 1 очереди и на расчетный срок будет существующая ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидеры № 7 и № 6 (резервный).

Для улучшения качества связи зарезервировать земельный участок для строительства вышки сотовой связи севернее с. Мушак на возвышенной части поля.

Теплоснабжение

Планируются участки индивидуальной застройки для которых предполагаются индивидуальные источники тепла.

Теплоснабжение районов индивидуальной застройки  и небольших объектов соцкультбыта предусматривается от  индивидуальных источников на газовом топливе.

При реконструкции и капитальном ремонте зданий социальной сферы  используются существующие источники теплоснабжения и существующие сети теплоснабжения.

Для объектов жилищно-коммунального сектора целесообразно применение децентрализованного теплоснабжения – встроенные и простроенные к зданию котельные, автоматизированные модульные котельные полной заводской готовности. Необходимость использования таких теплоисточников обосновывается на следующих стадиях проектирования в каждом конкретном случае.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения района и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

- использование автономных теплоагрегатов, современных модификаций;

- организация учета тепла у потребителей;

- техническое обновления базы обслуживания сетей теплоснабжения;

- перевод существующих угольных котельных на газ;

Ориентировочные объемы строительства на 1-ю очередь представлены

в таблице № 3.

Таблица № 3

| п/п | Показатель | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение к системе отопления здания, в котором находиться гараж пожарной охраны. | км | 0,5 | На 1-ю очередь |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрасс | км | 0,2 | На1-ю очередь |

Газоснабжение

В соответствии с генпланом сохраняются основные направления использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение.

С учетом существующих межпоселковых сетей газопроводов предлагаются следующие мероприятия для газоснабжения населенных пунктов МО «Мушаковское»:

1.  Подключение всех жилых домов к газорасперделительным сетям.

2. Плановый ремонт и замена газопроводов низкого давления на расчетный срок.

В соответствии с генпланом газоснабжение с.Мушак и д.Тавзямал будет осуществляться от газопроводов высокого давления II категории, с понижением давления газа с высокого до низкого через газорегуляторные пункты.

Водоснабжение

На 1 очередь строительства предлагается:

В с.Мушак:

-  замена существующих сетей водопровода из чугунных труб Ф100 мм по ул.Труда, Октябрьская, Советская до существующей скважины (L=2375,0 м) на п/э;

- замена существующих сетей водопровода по ул.Школьная (L=1225,0 м) с увеличением диаметра сети и установкой пожарных гидрантов в количестве трех штук;

- строительство сетей водопровода в проектируемой застройке (L=350,0 м).

В д.Тавзямал:

- выполнить ремонт пожарных гидрантов;

- строительство сетей водопровода в проктируемой застройке (L=200,0 м).

На расчетный срок в с.Мушак предлагается строительство сетей водопровода в проектируемой застройке L=100,0 м.

Строительство новых сетей водопровода и артскважин предусмотрены для обеспечения требуемого расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и полив: на 1очередь- Q=64,5 м3/сут; на расчетный срок — Q=119,46 м3/сут. Места расположения артезианских скважин уточнить после проведения гидрогеологических изысканий.

Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений принят согласно СНиП 2.04.02-84* табл.3 - 50 л/сут на 1 человека.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принят согласно СниП 2.04.02.-84* табл. 5. Расход воды на  наружное пожаротушение для  д.Тавзямал составляет:  Q=54,0м3/сут. Для с.Мушак расход воды на  наружное пожаротушение составляет Q=108,0 м3/сут, где Q=54,0м3/сут — наружное пожаротушение и Q=54,0м3/сут  (2х2,5л/сек) — расход воды на внутреннее пожаротушение.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СНиП II-35-76 часть II глава 35 п.п.17.5 «Котельные установки» –2 х 2,5  л/сек (котельная). Расчетная продолжительность пожара – 3 часа.

Для обеспечения наружного пожаротушения в с.Мушак и д.Тавзямал, на 1 очередь строительства,  предусмотрена установка пожарных резервуаров W=2х50м3:

Водоотведение.

Централизованной системы водоотведения на территориях  с.Мушак и д.Тавзямал не имеется. Сточные воды от жилой застройки  поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба.

С развитием новой индивидуальной проектируемой застройки в с.Мушак и д.Тавзямал  предлагается предусмотреть в индивидуальной застройке, на 1 очередь строительства, выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

- Основные технико-экономические показатели

Таблица №4

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2011г. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ТЕРРИТОРИЯ, всего | га | 6600 | 6600 | 6600 |
| в том числе, |  |  |  |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства | - | 87 | 87 | 87 |
| Древесно-кустарниковая растительность | - | 53 | 53 | 53 |
| Под водой | - | 3 | 3 | 3 |
| Общественные постройки | - | 1 | 2 | 2 |
| Улицы | - | 23 | 23 | 23 |
| Овраги | - | 3 | 3 | 3 |
| Прочие землм | - | 17 | 21,34 | 25,68 |
| д. Мушак |  |  |  |  |
| 1. Территория 1.1 Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 118 | 120,67 | 122,34 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона индивидуальной застройки и иные жилые зоны | - | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Зона общественной застройки |  | 1 | 2 | 2 |
| Зона проектируемой индивидуальной застройки,всего в том числе: | - | - | 2,67 | 1,67 |
| -жилая индивидуальная застройка |  |  | 2,5 | 1,5 |
| - улицы, дороги,озеленение | - | - | 0,17 | 0,17 |
| Зона сельскохозяйственного использования (в черте НП) | - | - | 50 | 50 |
| Зоны транспорта | - | - | 14,0 | 14,0 |
| Прочие территории | - | - | - | - |
| Зона резерва | - | - | - | - |
| д. Тавзямал |  |  |  |  |
| 1. Территория 1.1 Общая площадь земель поселения в установленных границах |  | 69 | 70,67 | 73,34 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона индивидуальной застройки и иные жилые зоны |  | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| Зона общественной застройки |  | - | - | - |
| Зона проектируемой индивидуальной застройки,всего в том числе: |  | - | 1,67 | 2,67 |
| -жилая индивидуальная застройка |  | - | 2,5 | 2,5 |
| - улицы, дороги,озеленение |  | - | 0,17 | 0,17 |
| Зона сельскохозяйственного использования (в черте НП) |  | - | - | - |
| Зоны транспорта |  | - | - | - |
| Прочие территории |  | - | - | - |
| Зона резерва |  | - | - | - |
| МО Мушаковское |  |  |  |  |
| Численность | Чел. | 558 | 598 | 622 |
| Родилось – всего | - | 7 | - | - |
| Родилось на 1000чел. | - | 0,7 | - | - |
| Умерло – всего, | - | 16 | - | - |
| Умерло на 1000чел. | - | 1,6 | - | - |
| Естественный прирост (убыль) –всего | - | -9 | - | - |
| Естественный прирост на 1000 чел. | - | -0,9 | - | - |
| Прибыло – всего | - | 12 | - | - |
| Выбыло – всего | - | 20 | - | - |
| Миграционный прирост(убыль) –всего | - | -8 | - | - |
| Возрастная структура населения: | Чел. % | 558 100 | 598 100 | 622 100 |
| - дети 0-15 лет | - | 118 21 | 119 20 | 120 19 |
| - население в трудоспособном возрасте (муж. 16/59 лет, жен. 16/54 г.) | - | 334 60 | 336 56 | 338 54 |
| - население старше трудоспособного возраста | - | 106 19 | 105 18 | 104 17 |
| Численность занятого населения – всего | чел % | 558 100 | 598 100 | 622 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Торговля и общественное питание | - | 7 1,25 | 7 1,2 | 7 1,1 |
| Образование | - | 41 7,3 | 41 6,9 | 41 6,6 |
| Здравоохранение и спорт | - | 4 0,7 | 4 0,7 | 5 0,8 |
| Культура | - | 7 1,25 | 7 1,2 | 8 1,3 |
| Кредитование, финансы, страхование и пенсионное обеспечение | - | 10 1,8 | 11 1,8 | 12 2,0 |
| Органы управления | - | 4 0,7 | 4 0,7 | 5 0,8 |
| Коммунальное хозяйство | - | 2 0,35 | 2 0,3 | 3 0,5 |
| Промышленность | - | 2 0,35 | 2 0,3 | 3 0,5 |
| Строительство | - | 132 23,0 | 134 22,4 | 136 22,0 |
| Сельское хозяйство | - | 13 2,3 | 20 3,3 | 25 4,0 |
| Связь и транспорт | - | 6 1,0 | 6 1,0 | 7 1,1 |
| Прочие виды деятельности | - | 337 60 | 360 60,2 | 370 59,3 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |  |
| МО «Мушаковское» |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 | 9,5 | 11,2 | 13,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | 9,5 | 11,2 | 13,0 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. | 17,0 | 19,3 | 21,2 |
| Новое жилищное строительство | Тыс.м2 | - | 1,2 | 2,4 |
| - индивидуальные дома | - | - | 1,2 | 2,4 |
| Из общего жилищного строительства размещается: | - | - | 1,2 | 2,4 |
| - на свободных территориях | - | - | 2,5 | 2,5 |
| - уплотнение |  | - | - | - |
| с. Мушак |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 | 5,7 | 6,7 | 7,7 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. | 17,0 | 19,3 | 21,2 |
| Новое жилищное строительство | Тыс.м2 | - | 2,5 | 1,5 |
| - индивидуальные дома | - | - | 2,5 | 1,5 |
| Из общего жилищного строительства размещается: | - | - | 1 | - |
| - на свободных территориях | - | - | - | - |
| - уплотнение | - | - | 1 | - |
| д.Тавзямал |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 | 3,8 | 4,5 | 5,3 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. | 17,2 | 19,3 | 21,2 |
| Новое жилищное строительство | Тыс.м2 | - | 1,5 | 2,5 |
| - индивидуальные дома | - | - | 1,5 | 2,5 |
| Из общего жилищного строительства размещается: | - | - | 1,5 | 2,5 |
| - на свободных территориях | - | - | 1,5 | 2,5 |
| - уплотнение | - | - | - | - |
| д. Чельча |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 | - | 0,2 | 0,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | - | - |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. | - | 16,8 | 16,8 |
| Новое жилищное строительство | Тыс.м2 | - | 1,25 | 1,25 |
| - индивидуальные дома | - | - | 1,25 | 1,25 |
| Из общего жилищного строительства размещается: | - | - | 1,25 | 1,25 |
| - на свободных территориях | - | - | 1,25 | 1,25 |
| - уплотнение | - | - | - | - |
| 4. Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Общеобразовательные школы | уч-ся |  |  |  |
| МКОУ «Мушаковская СОШ», с. Мушак | - | 90 | 90 | 90 |
| 4.2 Дошкольные учреждения | мест |  |  |  |
| МДОУ Мушаковский детский сад, с. Мушак |  | 50 | 50 | 50 |
| 4.3 Фельдшерско-акушерский пункт | Объект на нас. пункт |  |  |  |
| с.Мушак | - | 1 | 1 | 1 |
| д.Тавзямал | - | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 Предприятия розничной торговли– всего /на 1000чел | кв. м торг. площ. |  |  |  |
| д. Мушак | - | 123 41 | 123 41 | 123 41 |
| д.Тавзямал | - | 50 17 | 50 17 | 50 17 |
| 4.5 Учреждения культуры и искусства- всего\ на 1000чел. |  |  |  |  |
| Мушаковский сельский дом культуры | мест | 250 75 | 250 75 | 250 75 |
| Тавзямалский сельский дом культуры | - | 50 22,4 | 50 22,4 | 50 22,4 |
| Библиотека |  |  |  |  |
| Мушаковкая сельская библиотека | Тыс. томов | 2 0,6 | 2 0,6 | 2 0,6 |
| 4.6 Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Спортзалы- всего\ на 1000чел. |  | 1,0 0,6 | 1,0 0,6 | 1,0 0,6 |
| Стадион |  | 150 44,7 | 150 44,7 | 150 44,7 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность линий школьного маршрута | км | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5.2. Протяженность дорог МО (вне населенных пунктов) | км | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| в т.ч. смена на усовершенствованный тип покрытия | км | - | 7,0 | 7,0 |
| 5.3. Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 8,3 | 7,5 | 3,1 |
| в т.ч. смена на усовершенствованный тип покрытия |  | - | 7,5 | 3,1 |
| 5.4.Количество мостов | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 6.Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| А.Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Водопотребление - всего в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | 15,5 36,4 | 80,7 43 | 104 97,96 |
| 2. Среднесуточное водопотребление на 1 человека на хозяйственно-питьевые нужды | л | 50-70 | 70-190 | 190 |
| 3.Протяженность сетей | км | 10,9 |  |  |
| Б.Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление хозяйственно – бытовых сточных вод | м3/ сут | 13,5 | 22,4 | 81,7 |
| В.Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии - всего | МВт |  |  |  |
| 2.Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год - всего | кВт.час |  |  |  |
| 3.Протяженность сетей ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |
| Г.Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. Производительность централизованных источников теплоснабжения - котельные | МВт | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 2.Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 0,1 | 0,1 |
| 3.Протяженность новых сетей | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Д.Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребление газа - всего | тыс.м3 /год |  | 11,0 | 11,0 |
| 3.Протяженность сетей (газопровод высокого давления I категории) | км | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Е.Связь: |  |  |  |  |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. |  |  |  |
| Ж.Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1.Объем бытовых отходов | тыс.т/ год |  |  |  |

| 3. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие территории кладбищ в границах поселения (всего), в том числе: | га | 1,79 | 0,6 | 0,6 |
| д. Мушак |  | 0,73 | 0,4 | 0,4 |
| д. Тавзямал |  | 1,06 | 0,2 | 0,2 |
| 7.Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1.Общий объем сброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | тыс.т/ год | 1,26 | - | - |
| 7.2 Общий объем сброса сточных вод, в т.ч. загрязненных | млн. м3/год | 1,28 | - | - |