Утверждены

Постановлением Администрации

МО «Киясовский район»

от «26»  декабря 2012 года № 990

###### НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

#### Глава 1. Назначение и область применения.

1. Нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) – нормативный правовой акт, содержащий минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая маломобильные группы населения), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

2. Нормативы разрабатываются в целях обеспечения такого пространственного развития территорий муниципального образования, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования социально-экономического муниципальных образований в его границах.

3. Нормативы применяются при подготовке  документов территориального планирования муниципальных образований, правил землепользования и застройки муниципальных образований в районе, документации по планировке территории.

4. Нормативы направлены на:

1) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством гражданам на территории Удмуртской Республики;

2) обеспечение эффективного использования территорий поселений в районе;

3) ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

#### Глава 2. Перечень используемых сокращений

5. Список сокращений, используемых в настоящих Нормативах:

АЗС – автозаправочная станция;

ВЛ – воздушные линии;

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации;

ГРП – газорегуляторный пункт;

ГРПБ – газорегуляторный пункт блочный;

ГРЭС – государственная районная электростанция;

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации;

ИСОГД – информационная система обеспечения градостроительной деятельности;

КЛ – кабельные линии;

ЛЭП – линии электропередач;

МП – межпоселенческий;

НПБ – нормы пожарной безопасности;

ОКС – объект капитального строительства;

П – поселенческий;

ПАС – пассажирская автостанция;

ПДК – предельно допустимые концентрации;

ПУЭ – правила устройства электроустановок;

РАО – радиоактивные отходы;

РБ – республиканский;

РП – распределительная подстанция;

СНиП – строительные нормы и правила;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СП – свод правил;

СПО – специализированная организация;

СПОРО – санитарные правила обращения с радиоактивными отходами;

СТО – станция технического обслуживания;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ТП – трансформаторная подстанция;

ФАП – фельдшерский акушерский пункт;

ШРП – шкафной распределительный пункт.

#### Глава 3. Территории  поселений

6. Состав и организация территорий  сельских поселений определяется на основе следующих основных положений:

1)населённые пункты района в зависимости от численности населения  подразделяются на группы в соответствии с Таблицей 1:

Таблица 1

| Группы | Сельские населённые пункты (деревня, поселок, село и т.д.) тыс.чел. |
| --- | --- |
| Крупные | свыше 3 до 5 |
| Большие | свыше 1 до 3 |
| Средние | свыше 0,5 до 1 |
| Малые* | I | свыше 0,05 до 0,5 |
|  | II | 0,05 до 0,01 |
|  | III | Менее 0,01 |

Использование классификации необходимо: при формировании системы расселения, планировании мероприятий развития территорий; расчёте показателей обеспеченности;

2) границы поселений  устанавливаются законами Удмуртской Республики в соответствии с требованиями предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Территорию для строительства новых и развития существующих населенных пунктов следует выделять с учётом принципа приоритета сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными законами.

Перевод земель населённых пунктов в земли иных категорий независимо от их форм собственности осуществляется в порядке установленном земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом порядке.

Проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения Федерального агентства по недропользованию или Управления по недропользованию по Удмуртской Республике об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения Федерального агентства по недропользованию или Управления по недропользованию по Удмуртской Республике;

3) историко-культурное значение поселений и городских округов определяется наличием на их территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального, регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия;

4) возможные направления территориального развития населённых пунктов, входящих в состав поселений, определяются документами территориального планирования муниципальных образований;

5) в соответствии с ГрК РФ генеральные планы поселений могут разрабатываться применительно к территории отдельного населённого пункта, входящего в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим  частям территорий поселений.

6) общая организация территории поселений должна осуществляться с учётом возможности ее рационального использования на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, санитарно-гигиенических условий, наличия топливно-энергетических, водных и территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учётом прогноза изменения на перспективу природных и других условий, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, максимального сохранения естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

возможности развития сельских поселений за счёт имеющихся территориальных и других ресурсов с учётом выполнения требований природоохранного законодательства;

возможность повышения интенсивности использования территорий в границах  сельских поселений, в том числе за счёт реконструкции сложившейся застройки;

7) планировочная организация территории поселений должна предусматривать:

реализацию системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности;

взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений);

доступность объектов, расположенных на территории поселений в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

эффективное использование территории с учётом ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

организацию системы общественных центров поселений в увязке с инженерной и транспортной инфраструктурами;

сохранение и развитие природного комплекса как части системы пригородной зоны населённых пунктов;

8) планировочная организация выполняется на основе планировочной структуры муниципального образования в границах, установленных законом Удмуртской Республики;

9) планировочная организация территории поселения включает в себя следующие элементы (некоторые элементы можно выделять по мере необходимости):

планировочный район;

планировочный микрорайон;

планировочный квартал;

планировочный земельно-имущественный комплекс;

планировочный земельный участок;

10) планировочный район включает территории, границы которых определяются границами муниципальных образований, границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами;

11) планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определённым функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения;

12) планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования;

13) планировочный земельно-имущественный комплекс формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько земельных участков объединены одной территорией, обеспечивающей их нормальное функционирование и предназначенной для совместного пользования правообладателями объектов капитального строительства, расположенных на этих участках, а так же в пределах многоконтурного земельного участка;

14) планировочный земельный участок представляет собой земельный участок, границы которого установлены проектным способом в результате подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории). Состав показателей, отражаемых в проекте межевания территории приведен в Приложении 1 к настоящим Нормативам;

15) с целью формирования электронной ИСОГД и обеспечения возможности быстрого и однозначного поиска и идентификации любого территориального образования определяется кодовое обозначение каждого планировочного элемента:

01 – код планировочного района (от 01 до 99);

01 – код планировочного микрорайона (от 01 до 99);

01 – код планировочного квартала (от 01 до 99);

01 – код планировочного земельно-имущественного комплекса (от 01 до 99);

001 – код планировочного земельного участка (от 001 до 999).

Кодовые обозначения элементов планировочной структуры формируются в виде числового ряда (например, код планировочного квартала может быть – 02:10:15, где 02 – код планировочного района, 10 – код планировочного микрорайона, 15 – код планировочного квартала);

16) в результате укрупнённого зонирования территории муниципального образования при подготовке генерального плана поселения выделяются относительно однородные по функциональному назначению территориальные образования – функциональные зоны;

17) при подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

При разработке документа градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) на основе документов территориального планирования и документации по планировке территории выделяются территориальные зоны (их границы и градостроительные регламенты);

18) в границах сельских поселений могут устанавливаться следующие функциональные зоны:

жилые;

общественно-деловые;

производственные и коммунальные;

инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры;

сельскохозяйственного использования;

особо охраняемых территорий;

специального назначения;

рекреационные;

военных объектов;

иные зоны;

19) настоящими Нормативами предлагается классификатор функциональных зон по типам и видам для целей подготовки документов территориального планирования в соответствии с Таблицей 2;

20) тип функциональной зоны является обязательной характеристикой каждой зоны, для которой документом территориального планирования определяются границы и функциональное назначение;

21) вид функциональной зоны является дополнительной, необязательной характеристикой такой зоны. Тип функциональной зоны может быть установлен для той или иной части территории без уточнения вида функциональной зон.

Таблица 2

Типы и виды функциональных зон на территории городского округа, поселения, населённого пункта

| № п/п | Типы функциональных зон | Виды функциональных зон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | Малоэтажной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Сезонной жилой застройки |
| 2 | Общественно-деловые зоны | Административно-делового назначения |
|  |  | Социально-бытового назначения |
|  |  | Торгового назначения |
|  |  | Учебно-образовательного назначения |
|  |  | Культурно-досугового назначения |
|  |  | Спортивного назначения |
|  |  | Здравоохранения |
|  |  | Соцобеспечения |
|  |  | Научно-исследовательского назначения |
|  |  | Общественного центра |
|  |  | Культового назначения |
|  |  | Многофункционального общественного центра |
| 3 | Производственные и коммунально-складские зоны, зоны инженерной инфраструктуры | Производственная |
|  |  | Коммунально-складская |
| 4 | Зоны транспортной инфраструктуры | Железнодорожного транспорта |
|  |  | Автомобильного транспорта |
|  |  | Воздушного транспорта |
|  |  | Речного транспорта |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования | Сельскохозяйственных угодий |
|  |  | Размещения объектов сельскохозяйственного назначения |
|  |  | Садоводства, дачного хозяйства |
|  |  | Ведения личного подсобного хозяйства |
| 6 | Зоны особо охраняемых территорий | Особо охраняемых природных территорий |
|  |  | Природоохранного назначения |
|  |  | Лечебно-оздоровительного назначения |
|  |  | Рекреационного назначения |
|  |  | Историко-культурного назначения |
| 7 | Зона специального назначения | Размещения кладбищ |
|  |  | Размещения скотомогильников |
|  |  | Размещения ТБО |
|  |  | Военных объектов и режимных территорий |
| 8 | Зона акваторий | Акваторий |

22) представленный перечень типов и видов функциональных зон является рекомендательным. При подготовке градостроительной документации муниципальных образований на территории муниципальных образований могут быть определены иные типы и виды функциональных зон;

23) территориальные зоны выделяются с учётом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства;

24) в территориальных зонах могут выделяться территории, особенности использования которых определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;

25) границы улично-дорожной сети населённых пунктов обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от участков других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается;

26) для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода. Режим использования территорий в границах полос отвода определяется законодательством Российской Федерации и должен обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов;

27) для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков;

28) рекомендуемые состав показателей и перечень объектов капитального строительства местного значения, границы земельных участков и зон планируемого размещения которых отображаются в документах территориального планирования муниципальных образований (схемах территориального планирования муниципальных районов) представлены в Приложениях 2,3,4 к настоящим Нормативам;

30) рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения для документации по планировке территории муниципальных образований различных типов приведен в Приложении 5 к настоящим Нормативам.

#### Глава 4. Жилые зоны

8.  Жилые зоны населённых пунктов предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.

1)  На жилых территориях размещаются:

жилые дома различных видов, элементы озеленения и благоустройства и иные,  предназначенные для обслуживания и эксплуатации данных домов,  объекты;

объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования;

объекты коммунально-бытового назначения;

объекты делового, коммерческого и общественного назначения;

объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;

объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;

объекты транспортной инфраструктуры;

объекты инженерного обеспечения;

иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.

2) При проектировании жилых зон необходимо использовать такие укрупнённые параметры, как:

размер жилых зон, в гектарах;

соотношение по типам и видам жилой застройки, в процентах;

уровень обеспеченности жильем, кв. м общей площади на человека;

плотность населения;

плотность застройки.

3) Для жилищного строительства рекомендуется использовать следующие типы застройки:

а) малоэтажная жилая застройка формируется из 1-3 –этажных многоквартирных жилых домов и общежитий, как со встроенными нежилыми помещениями, так и без них. При многоквартирных жилых домах возможно выделение приквартирных участков;

б) индивидуальная жилая застройка формируется  из  1-3 –этажных одноквартирных и двухквартирных жилых домов, домов типа «таун-хаус». Во всех видах данного типа могут размещаться встроенные нежилые помещения. При жилых домах возможно выделение приквартирных или приусадебных земельных участков. «Таун-хаус» - это группа блокированных одноквартирных жилых домов, составляющих одно здание, каждый жилой блок имеет отдельный вход и приквартирный участок;

в) сезонная жилая застройка формируется из дач, охотничьих домиков и заимок.

4) Расчёт площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами согласно Таблице 3.

Таблица 3

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв.м/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| Озеленённые территории участков жилых зданий | 2,5 |
| Для гостевых автостоянок жильцов дома | 1,4 |

Допускается уменьшать удельные размеры площадок, но не более чем:

на 30 % удельные размеры озеленённых территорий участков жилых зданий при наличии в радиусе до 500 м объектов озеленения общего пользования (парков, бульваров, скверов, лесов);

на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей; для занятий физкультурой - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Площадки для выгула собак (для городских округов) рекомендуется размещать  на территории парков, лесопарков комплексно для нескольких кварталов, микрорайонов.

5) Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

для отдыха взрослого населения - 10 м;

для занятий физкультурой - 10 м;

для хоккейных и футбольных площадок 40 м;

для занятий теннисом  - 10 м;

для хозяйственных целей - 20 м;

для выгула собак - 40 м.

6) Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удалённого входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами.

7) Комфорт проживания - уровень требований к габаритам, площадям и составу помещений, а также к инженерно-техническому оснащению жилого объекта. Заказчиком строительства специализированного жилья могут выступать только органы местного самоуправления и государственной власти. При частном строительстве нормы не могут быть меньше чем для социального жилья.

Классификация жилья по уровню комфорта определяется в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 4

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчёте на одного человека, м2 | Потребность количества парковочных мест на 100 квартир |
| --- | --- | --- |
| Массовый (эконом-класс)** | 30 | 50 |
| Социальный (в т.ч. муниципальное жилье)** | 20 | 50 |
| Маневренный, специализированный (дома гостиничного типа)** | по заданию на проектирование | - |

Примечание: * - жилые дома и квартиры бизнес-класса необходимо обеспечивать местами хранения автотранспорта на территории жилого дома в количестве не менее 70% от потребности; ** - для данных типов жилья количество мест хранения автотранспорта на территории жилого дома не регламентируется, как правило, потребность обеспечивается за счёт размещения  организованных автостоянок вне территорий жилых домов с учётом нормативных радиусов доступности.

8) Объём специализированного жилищного фонда определяется фактической потребностью.

9) При разработке документации по территориальному планированию и планировке территории также необходимо учитывать требования по обеспечению потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

#### Глава 5. Планировка жилых территорий

9. Микрорайон в жилой зоне, как правило, имеет площадь 10 — 60 га, но не более 80 га. Границы микрорайона устанавливаются в соответствии с градостроительными характеристиками, содержащимися в главе «Территории сельских поселений» настоящих Нормативов.

10. Район в жилой зоне имеет площадь от 80 до 250 га.

11. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра жилая застройка формируется в виде планировочного земельно-имущественного комплекса смешанной жилой застройки.

12. Планировочный земельно-имущественный комплекс жилой, смешанной жилой застройки - территория размером от 1,5 до  10 га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией, формируются в виде части микрорайона (квартала). Границы земельно-имущественного комплекса устанавливаются по красным линиям улично-дорожной сети и (или) по ближнему краю проезда, а также по границам землепользования.

13. В сельских поселениях основными линиями регулирования застройки является красная линия и линия  застройки.

14. Многоквартирные дома (в том числе блокированные) следует размещать на расстоянии не менее 5 м от красных линий магистральных улиц всех типов.

Расстояние от индивидуальных домов (усадебная застройка) до красных линий улиц следует принимать не менее 5 м, до красных линий проездов возможно сокращение расстояния до 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов следует принимать не менее 5 м.

15. В условиях реконструкции допускается совмещение линии застройки с красной линией.

16. Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер земельного участка) зависят от места ее размещения в планировочной и функциональной структуре территорий городских округов и поселений и определяются документами градостроительного зонирования, которые устанавливают градостроительный регламент использования территории. Регламент  может быть уточнен при разработке проекта планировки.

17. Рекомендуемый состав показателей, отражаемых в проекте планировки территории, приведен в Приложении 7 к настоящим Нормативам.

18.Основными показателями интенсивности использования жилой территории являются:

процент застройки территории (коэффициент застройки) – отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади участка;

показатель плотности населения – расчётное количество человек на один гектар территории квартала, микрорайона, района;

показатель плотности жилищного фонда (коэффициент плотности застройки) – отношение площадей всех жилых этажей зданий на один гектар территории участка.

Показатели плотности и этажности для жилой застройки различных типов жилья и населённых пунктов следует принимать в соответствии с 
Таблицами 5 и 6.

Таблица 5

Расчётная плотность населения на жилой территории.

Показатели плотности для жилой застройки.

| Типы застройки | Максимальный коэффициент застройки участка (квартала) | Максимальная плотность жилищного фонда участка (квартала) | Максимальная плотность населения жилого района, чел./га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирная малоэтажная застройка (1-3 этажей) | 40 | 7000 | 200 |
| Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) | 35 | 6000 | 150 |
| Застройка домами усадебного типа с участками: | 20 |  |  |
| 600 кв. м | 20 |  | 48 |
| 800 кв.м | 20 |  | 42 |
| 1000 кв.м | 20 |  | 35 |
| 1200 кв. м | 20 |  | 32 |
| 1500 кв. м | 20 |  | 25 |
| 2500 кв. м | 20 |  | 20 |

Примечание: показатели в смешанной застройке определяются путём средней арифметической взвешенной.

Таблица 6

Максимальная этажность многоквартирных домов и административно-деловых зданий в населённых пунктах района.

| Население, тыс. человек | ЭТАЖНОСТЬ, |
| --- | --- |
| от 1 до 3 | 3 |
| менее 1 | 2 |

Расчётная плотность населения для участков многоквартирных домов и индивидуальной жилой застройки приведена в Приложении 7 к настоящим Нормативам.

#### Глава 6. Общественно-деловые зоны

19. Классификация объектов социальной сферы.

1) Классификация зданий и сооружений имеет своей целью способствовать выбору экономически целесообразных решений при проектировании.

При проектировании размещения общественных зданий на территории Удмуртской Республики необходимо определять народно-хозяйственное значение объекта капитального строительства: муниципальное, поселенческое.

Отнесение проектируемых зданий и сооружений к определённому народно-хозяйственному значению должно производиться на основании следующих условий и в соответствии с Таблицей 7:

а) контингент населения, формирующий спрос на услуги ОКС

б) численность населения муниципального района;

в) численность населения  сельского поселений;

г) численность населения населённого пункта или отдельных планировочных элементов.

2) Частота потребления предоставляемых услуг ОКС:

а) регулярное – повседневное;

б) по мере необходимости – периодически или эпизодически.

3) Основное местоположение ОКС (минимальный уровень размещения):

б) административный центр муниципального района,

в) административный центр сельского поселения,

г) населённый пункт или отдельные планировочные элементы.

Таблица 7

Условия отнесения к народно-хозяйственному уровню ОКС.

| Уровень народно-хозяйственного значения | Контингент населения, формирующий спрос на услуги ОКС | Частота потребления предоставляемых услуг ОКС | Основное местоположение ОКС |
| --- | --- | --- | --- |
| районный «Р» | население муниципального района | по мере необходимости | административный центр муниципального района |
| поселенческий «П» | население сельского поселения | по мере необходимости | административный центр поселения |

Проектирование общественных зданий и сооружений необходимо выполнять с учётом требований СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям».

Социальная инфраструктура муниципальных образований представлена системой общественного обслуживания населения культурно-бытовыми объектами и строится в соответствии со структурой муниципального образования, типом и планировочной организацией населённых пунктов, его формирующих.

Учреждения и предприятия обслуживания предусматриваются на территории  сельских поселений приближенно к местам жительства, работы, а также другим местам концентрации населения.

Центры торгово-бытового обслуживания размещаются, как правило, в  увязке с сетью улиц, дорог, пешеходных путей – у остановочных пунктов и пересадочных узлов общественного пассажирского транспорта и выделяются как элементы многофункциональной общественно-деловой зоны.

Распределение объемов обслуживания между отдельными частями муниципального образования следует осуществлять на уровне генерального плана на основании учёта проживающего населения, а также особенностей  межселенного тяготения, обусловленных расположением центральных зон поселений, мест приложения труда, транспортных узлов.

При формировании системы обслуживания следует выделять ее уровни:

повседневный – детское дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, помещение для организации досуга и любительской деятельности, магазин, бытовая (ремонтная) мастерская, аптека, отделение связи;

периодический – поликлиника, клубный и спортивный комплексы, библиотека, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, баня, другие объекты бытового обслуживания соответствующего ранга;

эпизодический – культурно-развлекательные, спортивные;

специализированный – больницы, стационарные корпуса больниц и другое.

Организацию обслуживания сельских населённых пунктов следует формировать с учётом типа сельского расселения.

В каждом населённом пункте с населением менее 500 человек должно обеспечиваться обслуживание повседневного уровня  в составе, определяемом конкретными условиями (например, близость более крупных населённых пунктов).

Помимо стационарных объектов следует предусматривать передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них на территории поселений соответствующие площадки.

В малых сельских населённых пунктах школы, в том числе малокомплектные, размещаются по мере необходимости. Одновременно рассматриваются вопросы  подвозки школьников в ближайшую школу или обеспечение школами-интернатами.

Допускается  в сельских поселениях – 15 минут для обучающихся младшего звена и 30 минут для обучающихся старшего и среднего звена соответственно.

В сельских населённых пунктах доступность учреждений и предприятий обслуживания следует принимать: для торгово-бытовых учреждений повседневного уровня обслуживания в пределах 30 минут пешеходной доступности; для  поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов – в пределах 30 минут транспортной доступности.

Допускается встраивать в жилые дома и пристраивать к ним объекты обслуживания, не оказывающие вредного воздействия на проживающих, при соблюдении требований пожарной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности и проведения согласований с указанными органами, в том числе обеспечение:

обособленных от жилой территории входов для посетителей;

обособленных подъездов, площадок для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

самостоятельных шахт для вентиляции;

отделения нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками.

Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 процентов.

20. Норма обеспеченности объектами социальной сферы и размеры земельных участков.

Нормы расчёта количества и параметров учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков указаны в Приложении 8 к настоящим Нормативам.

21. Радиусы обслуживания и доступность объектов социальной сферы.

1) Объекты социальной сферы необходимо размещать с учётом следующих факторов:

приближения их к местам жительства и работы;

увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.

Необходимо предусматривать пешеходную и транспортную доступность объектов социальной сферы.

2) Классификация общественных центров:

-муниципального района (районный),

-специализированный,

-поселения, части поселения (поселенческий).

Размер территории общественных центров необходимо определять в зависимости от величины населённых пунктов, народнохозяйственного профиля, климатического района, при определении размера необходимо исходить из максимально интенсивного ее использования.

В сельских населённых пунктах следует предусматривать, как правило, один общественный центр.

Объекты обслуживания муниципального района следует размещать с учётом населения в системе расселения из расчёта транспортной доступности не более 40 минут (порядка 40 км).

Объекты облуживания  поселенческого уровней народнохозяйственного значения следует размещать с учётом населения в системе расселения из расчёта транспортной доступности не более 30 минут (порядка 20 км).

Учреждения и предприятия обслуживания в сельских населённых пунктах следует размещать из расчёта обеспечения жителей:

- услугами повседневного  уровня  обслуживания в пределах 30 минут пешеходной доступности;

- поликлиниками, фельдшерско-акушерскими пунктами и аптеками в пределах 30 минут транспортной доступности.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от типа, следует принимать в соответствии с Таблицей 8.

Таблица 8

Радиус обслуживания населения предприятиями обслуживания.

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м Сельские поселения |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы (начальные классы) I степень обучения II-III степень обучения | 2000 4000 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1500 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | - |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | 800 |
| Аптечные учреждения | - |
| Торгово-бытовые учреждения и предприятия общественного питания повседневного пользования | 2000 |
| Торгово-бытовые центры жилых районов | 1300 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

Пути подходов к дошкольным учреждениям и начальным классам общеобразовательных школ не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. В случаях пересечения необходима организация пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью  (надземные переходы).

При организации дошкольного и школьного обслуживания в сельской местности должна предусматриваться система подвоза детей.

Нормы расчёта учреждений и предприятий и размеры их земельных участков устанавливаются в соответствии с Приложением 9 к настоящим Нормативам.

#### Глава 7. Зоны инженерной инфраструктуры

22. Общие принципы организации сетей инженерно-технического обеспечения:

1) жилые районы на территориях поселений должны обеспечиваться необходимыми инженерными сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, разрабатываемыми на основе генеральных планов, планов развития отдельных видов инженерных систем;

2) сети инженерно-технического обеспечения следует рассчитывать, исходя из соответствующих нормативов, численности населения, принятой на расчётный срок, исходя из показателя общей площади, приходящейся на 1 человека, и расчётной общей площади жилой застройки, определяемой планировочной документацией;

3) прокладывать сети инженерно-технического обеспечения, обслуживающие район, следует в соответствующих технических зонах улиц и проездов. Прохождение этих сетей через кварталы допускается в исключительных случаях в специально выделенных зонах, являющихся муниципальной собственностью. Габариты технических зон устанавливаются в зависимости от конкретных видов инженерных сетей, прокладываемых в них.

Внутриквартальные сети инженерно-технического обеспечения размещаются в технических зонах, определяемых между участками, отводимыми под застройку. Возможно прохождение этих сетей через застраиваемые участки при обязательном обеспечении сервитута на зоны их прокладки. Это же условие распространяется на участки инженерных сетей, обеспечивающих подключение зданий к распределительным сетям квартала и сооружениям на них;

4) при проектировании сетей инженерно-технического обеспечения следует руководствоваться действующими нормативно-техническими документами и техническими регламентами.

23. Водоснабжение:

1) выбор системы водоснабжения территории жилой застройки надлежит производить на основе технико-экономического сравнения вариантов с определением оптимального решения;

2) источники водоснабжения, водопроводные сооружения (водозаборные, водоподготовки и водопроводные станции), а также водоводы должны иметь зоны санитарной охраны;

3) ориентировочные размеры земельных участков для станций очистки и подготовки питьевой воды в зависимости от их производительности, тыс. м3 /сут. необходимо принимать в соответствии с Таблицей 9.

Таблица 9

| Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. | Площадь участка, га |
| --- | --- |
| До 0,1 | 0,1 |
| Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |
| Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |
| 0,4 - 0,8 | 1,0 |
| 0,8 - 12,0 | 2,0 |
| 12,5 -32,0 | 3,0 |
| 32 - 80 | 4,0 |
| 80-125 | 6,0 |
| 125 - 250 | 12,0 |
| 250 - 400 | 18,0 |
| 400 - 800 | 24,0 |

24. Канализация:

1) выбирать систему водоотведения района надлежит на основе технико-экономического сравнения вариантов с определением оптимального решения;

2) расчётный среднесуточный (за год) расход сточных вод следует определять как сумму среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения;

3) размещение на селитебных территориях накопителей канализационных осадков не допускается;

4) ориентировочные размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать в соответствии с Таблицей 10.

Таблица 10

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| от 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| от 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| От 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| От 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| От 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

25. Теплоснабжение:

1) выбор системы теплоснабжения территории жилой застройки необходимо производить на основе технико-экономического сравнения вариантов;

2) проектирование новых и реконструируемых котельных должно осуществляться в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения.

При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения проектирование котельных допускается на основании соответствующих технико-экономических обоснований, согласованных в установленном порядке.

Проектирование котельных,  для которых не утвержден в установленном порядке вид топлива, не допускается;

3) теплоснабжение следует предусматривать:

- централизованное - от котельных и тепловых электростанций;

- децентрализованное - от автономных котельных (отдельно стоящих, индивидуальных), квартирных теплогенераторов;

4) районные котельные должны размещаться за пределами жилых кварталов. Индивидуальные котельные (пристроенные, встроенные, отдельностоящие) могут размещаться на территории жилых кварталов с соблюдением требований санитарных норм и правил.

Проектирование котельных, пристроенных к зданиям детских яслей-садов, общеобразовательных школ, больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, пионерских лагерей, а также котельных, встроенных в здания указанного назначения, не допускается.

5) крышными котельными могут оборудоваться здания, как правило, высотой до десяти этажей включительно (26,5 м). Возможность расположения котельных на зданиях большей этажности решается по согласованию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике.

Не допускается размещать крышные котельные:

- на зданиях школ и детских дошкольных учреждений;

- на зданиях лечебных учреждений, санаториев и домов отдыха;

- над производственными помещениями и складами категорий «А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности;

6) ориентировочные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их мощности следует принимать в соответствии с  Таблицей 11.

Таблица 11

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |
| --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором следует увеличивать на 20%.

Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

7) расчётные параметры теплоносителя в тепловых сетях следует принимать в соответствии с техническими условиями теплоснабжающих организаций;

8) схемы тепловых сетей следует выбирать на основании технико-экономического сравнения вариантов при обязательном обеспечении надежности и устойчивости теплоснабжения абонентов;

9) трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с указаниями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений», ВСН 11-94;

10) при техническом обосновании следует предусматривать по два ввода в каждый квартал от разных магистральных или распределительных тепловых сетей с взаимным внутриквартальным резервированием, путем устройства перемычки между ними;

11) тепловые сети должны иметь изоляцию и покровный слой отвечающий требованиям СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», нормам пожарной безопасности и выбираться в зависимости от конкретных условий и способов прокладки.

26. Газоснабжение:

1) проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных сетей следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе программы газификации Удмуртской Республики, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

2) газораспределительная сеть должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами;

3) газопроводы на территории жилой застройки должны прокладываться, как правило, подземно. Допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды при пересечении подземных коммуникаций;

4) отдельно стоящие газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП) на территории жилой застройки следует размещать на расстоянии от зданий и сооружений в соответствии с Таблицей 12, а на территории промышленных и коммунальных предприятий - согласно требованиям

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Таблица 12

Расстояние от ГРП, ГРПБ, ШРП до зданий и сооружений

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ШРП по горизонтали, м, до |
| --- | --- |
|  | зданий и сооружений | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| до 0,6 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| от 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Примечание: расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения; требования таблицы распространяются также на узлы учёта расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах; расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

27. Электроснабжение:

1) электроснабжение поселений следует предусматривать как от существующих источников питания, так и от локальных проектируемых энергетических объектов. В последнем случае предпочтение следует отдавать установкам комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

Локальные электрогенерирующие установки, работающие, как правило, на газовом топливе, следует размещать во вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых отопительных, промышленно-отопительных и промышленных котельных, превращая последние в ТЭЦ малой мощности;

2) передача и распределение электроэнергии в пределах зон общественно-деловой застройки, учреждений образования, должна осуществляться как правило подземными кабельными линиями. Прокладку кабельных линий от источника питания к потребителям первой категории по надежности электроснабжения, как правило, следует предусматривать по разным трассам. При отсутствии такой возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабелями не менее 1 м. На подходах к источникам питания кабели до 10 кВ при необходимости прокладываются в проходных коллекторах или в блочной канализации с учётом требований ПУЭ;

3) районные электрические подстанции глубокого ввода следует размещать в центре нагрузок, за пределами жилых кварталов на расстоянии, обеспечивающем защиту жилых и общественных зданий от шума и электромагнитных излучений до нормируемых уровней;

4) на селитебной территории муниципальных районов и поселений электрические подстанции глубокого ввода должны предусматриваться закрытого типа;

5) распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) напряжением до 10 кВ следует предусматривать закрытого типа.

В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены требования по ограничению уровня шума, вибрации и электромагнитного излучения в соответствии с действующими нормами.

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав раздела 4 ПУЭ.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений»;

6) размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110—220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные — не более 0,1 га;

7) для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

28. Объекты связи:

1) размещение предприятий, зданий и сооружений связи, телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

2) междугородные телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри квартала или сельского поселения в зависимости от градостроительных условий;

3) почтамты, районные узлы связи и другие предприятия связи и печати  размещаются в зависимости от градостроительных условий.

Отделения связи, укрупнённые доставочные отделения связи должны размещаться в зоне жилой застройки;

4) расстояния от зданий почтамтов,  районных узлов связи, агентств печати до границ земельных участков детских яслей-садов, школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и общественных зданий – не менее 25 м;

5) потребное количество телефонов в жилых зданиях надлежит принимать из расчёта установки одного телефона в одной квартире.

6) в жилых районах следует предусматривать крупные системы коллективного приема телевидения и системы локальной связи по оповещению населения по сигналам гражданской обороны.

29. Размещение инженерных сетей:

1) инженерные сети следует размещать преимущественно: в пределах поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах); в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализации.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации;

2) при реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

3) совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается;

4) прокладка трубопроводов с горючими жидкостями и со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов на селитебной территории не допускается;

5) прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП свыше 110 кВ над территорией лечебно-профилактических учреждений не допускается.

#### Глава 8. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки

30. Водоснабжение:

1) водоснабжение малоэтажной жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Допускается устраивать водоснабжение автономно - для одно-двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников;

2) ввод водопровода в одно-двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации (местный выгреб);

3) трубопроводы водопровода должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев.

31. Канализация:

1) выбор схемы канализации малоэтажной жилой застройки определяется с учётом наличия существующей системы канализации в рассматриваемом районе, позволяющей принять дополнительный расход сточных вод от проектируемой территории малоэтажной застройки, требований санитарных, природоохранных и административных органов, а также планировочных решений застройки;

2) при отсутствии существующей канализации следует проектировать новую систему канализации со всеми необходимыми сооружениями, в том числе очистными;

3) допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3м3/сут.;

4) трубопроводы канализации должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев.

32. Теплоснабжение:

1) схема теплоснабжения малоэтажной жилой застройки разрабатывается на основе планировочных решений застройки с учётом нормативных документов.

В схемах определяются тепловые нагрузки, степень централизации или децентрализации теплоснабжения, тип, мощность и количество источников тепла (котельных), трассировка тепловых сетей, количество и места размещения центральных тепловых пунктов, тип прокладки сетей теплоснабжения;

2) теплоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных (домовых) генераторов автономного типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных, с соответствующими инженерными коммуникациями;

3) тепловые сети должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев;

4) тепловые сети должны иметь изоляцию и покровный слой отвечающий требованиям СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», нормам пожарной безопасности и выбираться в зависимости от конкретных условий и способов прокладки.

33. Газоснабжение:

1) схема газоснабжения малоэтажной жилой застройки разрабатывается на основе планировочных решений застройки с учётом нормативных документов.

В схемах определяются: расходы газа; трассировка газовых сетей; количество и места размещения ГРП или газорегуляторных установок; тип прокладки сетей;

2) газопроводы на территории малоэтажной жилой застройки должны прокладываться, как правило, подземно за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. Допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды при пересечении подземных коммуникаций.

В отдельных случаях допускается прокладка газопроводов по территории при квартирных участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается;

3) отдельно стоящие газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП) на территории малоэтажной жилой застройки следует размещать  на расстоянии от зданий и сооружений  указанном в Таблице 12.

4) укрупнённый показатель потребления газа, м3/год на 1 чел. при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) следует принимать:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения   120 м3/год;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей   300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения         220 м3/год;

34. Электроснабжение:

1) трассы ВЛ 10 кВ и кабельные линии должны проходить вне пределов при квартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам ВЛ обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабеля.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) ;

2) ответвления от линии 0,4 кВ к зданию могут выполняться:

от воздушных линий - изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле;

от кабельных линий, проложенных в земле, путем установки кабельного ответвительного ящика вне пределов при квартирных участков.

#### Глава 9. Зоны транспортной инфраструктуры

В целях устойчивого развития района и решения транспортных проблем необходимо создание развитой транспортной инфраструктуры с выносом транзитных потоков за границы населённых пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке схем территориального планирования, генеральных планов  поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой  поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями. При этом необходимо учитывать особенности территорий как объектов проектирования.

36. Внешний транспорт:

1)Автомобильный транспорт:

а) автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (земляное полотно, дорожная одежда и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

автомобильные дороги в зависимости от расчётной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на Iа, Iб, Iв, II, III, IV-а, IV-а IV-в и V категории. Категория автомобильной дороги, а также ее параметры назначаются в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», в соответствии с РСН-88 «Проектирование и строительство автомобильных дорог в Нечерноземной РСФСР» в части не противоречащей ГОСТ Р 52398-2005;

б) прокладку трасс автомобильных дорог следует выполнять с учётом минимального воздействия на окружающую среду. Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий. Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами установленных для них защитных зон. В районах размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, загородных детских учреждений и т.п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон. По лесным массивам трассы следует прокладывать по возможности с использованием просек и противопожарных разрывов;

в) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения I, II, III категорий следует проектировать в обход населённых пунктов. При обходе населённых пунктов дороги по возможности следует прокладывать с подветренной стороны;

г) автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населённых пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населённых пунктов следует принимать в соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м;

д) ширина полос отвода и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения и других условий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от второго сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

е) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы.  В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

ж) объекты дорожного сервиса являются важной составной частью благоустройства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного транспорта;

з) объекты дорожного сервиса включают в себя здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);

и) объекты дорожного сервиса следует размещать в составе единого комплекса. Расстояние между ними и состав следует принимать на основе экономических и статических изысканий, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от двадцать девятого октября 2009г. №860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

к) размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов;

л) остановочные и посадочные площадки и павильоны для
пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 13м.

Автобусные остановки на дорогах I-а категории следует располагать вне пределов земляного полотна, и в целях безопасности их следует отделять от проезжей части.

Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну против другой, а на дорогах II-V категорий их следует смещать по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

На дорогах I-III категорий автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселённой местности -1,5 км;

м) площадки отдыха следует предусматривать через 15 - 20 км на
дорогах I и II категорий, 25 - 35 км на дорогах III категории и 45 - 55 км на дорогах IV категории.

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20 - 50 автомобилей на дорогах I категории при интенсивности движения до 30000 физ. ед./сут., 10-15 - на дорогах II и III категорий, 10 - на дорогах IV категории. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше;

н) мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать в соответствии с Таблицей 13.

Таблица 13

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| свыше 1000 до 2000 | 250 | 30-40 | Одностороннее |
| свыше 2000 до 3000 | 500 | 40-50 | Одностороннее |
| свыше 3000 до 5000 | 750 | 40-50 | Одностороннее |
| свыше 5000 до 7000 | 750 | 50-60 | Двустороннее |
| свыше 7000 до 20000 | 1000 | 40-50 | Двустороннее |
| Свыше 20000 | 1000 | 20-25 | Двустороннее |

При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учётом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчётных показателей на этих участках.

При расчёте потребности в автозаправочных станциях следует учитывать, что на первом перегоне от крупного города протяженностью 20 — 40 км около 90 % составляют автомобили, выполняющие пригородные рейсы. В расчётах следует принимать, что доля автомобилей, нуждающихся в заправке на первых перегонах, составляет около 50 %. В соответствии с этим потребность автотранспорта в заправках принимается с коэффициентом 0,5.

На последующих перегонах, но не далее 100 км от таких городов, доля автомобилей, нуждающихся и заправке, составляет около 75 % от общей интенсивности движения. Поправочный коэффициент в данном случае — 0,75.

На остальном протяжении дороги в расчёт принимается весь транспорт;

о) ориентировочная площадь отвода земельных участков, необходимых для размещения производственных объектов, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса представлена в Таблице14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Ориентировочная площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | АЗС на 500 заправок со стоянкой | 0,80 |
| 3 | АЗС на 1000 заправок со стоянкой | 1.10 |
| 4 | Автопавильон на 10 пасс. | 0,08 |
| 5 | Автопавильон на 20 пасс. | 0,10 |
| 6 | СТО легковых автомобилей до 5 постов | 0,13 на один пост |
| 7 | СТО легковых автомобилей от 5 до 8 постов | 0,17 на один пост |
| 8 | ПАС вместимостью 10 чел. | 0,45 |
| 9 | ПАС вместимостью 25 чел. | 0,65 |
| 10 | ПАС вместимостью 50 чел. | 0,75 |
| 11 | ПАС вместимостью 75 чел. | 0,90 |
| 12 | Площадка-стоянка на пять автомобилей | 0,03 — 0,08 |
| 13 | Площадка-стоянка на пять автопоездов | 0,07 |
| 14 | Пункт ГАИ | 0,10 |
| 15 | Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет | 0.01—0,04 |
| 16 | АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания | 1,50 |
| 17 | АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комнаты отдыха | 3,50 |
| 18 | Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка | 5,00 |
| 19 | Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия торговли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, медицинский пункт | 9,50 |
| 20 | ПАС, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГАИ | 0,45 — 0,90 |
| 21 | Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комната отдыха, медицинский пункт, туалет | 1,80 |
| 22 | Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, медицинский пункт, туалет | 2,00 – 4,00 |

При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской
скважины добавлять 1 га к указанной площади.

При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4 — 1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.

При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7га.

37. Сеть улиц и дорог:

1) пропускную способность сети улиц и дорог следует определять исходя из уровня автомобилизации населения на расчётный срок. Для осуществления предварительных расчётов следует использовать следующие значения уровня автомобилизации:

для сельских населённых пунктов – 180 - 200 легковых автомобилей, включая 1 – 2 такси и 3 – 4 ведомственных автомобиля и 10 – 20 грузовых автомобилей.

Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц - для остальных населённых пунктов.

Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий, но не более чем на 25%.

Плотность магистралей сельских поселений следует принимать не менее 2,8-3,2 км/км2 территории.

Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населённого пункта следует принимать на 15-20% выше, чем в периферийных районах;

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчётном пешеходном движении менее 50 чел./ч. в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее, чем на 0,5 м.

Ширина разделительных полос устанавливается в соответствии с 
Таблицей 21.

Таблица 21

| Наименование полосы | Ширина полосы, м |
| --- | --- |
|  | Районного значения (сквозные дороги через населенный пункт) | Местного значения (улицы) |
| Центральная разделительная полоса дороги | - | - |
| Между основной проезжей частью и местными проездами | - | - |
| Между проезжей частью и тротуарами | 3 | 2 |

7) диапазон габаритов поперечного профиля магистралей районного значения следует принимать в соответствии с Таблицей 22.

Таблица 22

| Категория магистральных улиц | Элементы поперечного профиля | Ширина элементов, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |  |
| Районные | Проезжая часть | 8,0 | 15,0 |  |
|  | Тротуары | 2 х 2,25 | 2 х 3,0 |  |
|  | Полосы для прокладки инже-нерных сетей (в зелёной полосе) | 12,0 | 20,0 |  |
|  | Озеленение (специально выделенные территории,если таковые имеются) | 2,0 | 10,0* и более | *бульвар с 2-рядной посадкой деревьев (кустарников) |
|  | Итого в красных линиях | 26,5 | 51,0 и более |  |

8)пешеходные переходы  следует проектировать на дорогах скоростного движения - с интервалом 400 - 800 м;

9) в зонах массового отдыха населения и на других озеленённых территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. В сельских поселениях и в стеснённых условиях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.

Недопустимо располагать велосипедные дорожки на обочинах автомобильных дорог за пределами населённых пунктов.

10) для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, ГРП, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части равной 4,5 м.

11)Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м.

В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учётом обеспечения радиуса разворота 12 - 16 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается;

13) основные расчётные параметры уличной сети в пределах сельского населённого пункта и сельского поселения принимаются в соответствии с Таблицей 23;

Таблица 23

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Основная улица в жилой застройке | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| Второстепенная улица в жилой застройке | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1-2 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

14) ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины населённого пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, но не менее 15 м. В условиях существующей застройки разрешается уменьшить ширину красных линий до 20%;

15) тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.

Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м.

На второстепенных улицах и проездах (при одностороннем движении) следует предусматривать разъездные площадки размером 7 x 15 м через каждые 200 м.

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они не должны пересекать главные улицы. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин;

16) внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (далее - внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их назначения и расчётного объема грузовых перевозок следует подразделять на категории согласно Таблице 24;

Таблица 24

| Назначение внутрихозяйственных дорог | Расчётный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц «пик» | Категория дороги |
| --- | --- | --- |
| Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадных дорог | свыше 10 | I-с |
|  | до 10 | II-с |
| Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей | - | III-с |

17) при проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застройки следует ориентироваться на преимущественное использование легковых автомобилей, а также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с подключением к общегородской транспортной сети.

При расчёте загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения расчётный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчётный срок следует принимать не менее 350 единиц на 1000 жителей.

38. Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения:

Решение о необходимости организации общественного транспорта внутри поселения, населенного пункта принимается Главой поселения.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть  в сельских поселениях - до 800 м.

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине основных полос проезжей части. Длину участков въезда и выезда (полоса отгона) принимают равной 20-30 м.

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи.

Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчётом, в зависимости от количества маршрутов и частоты движения, исходя из норматива 100 - 200 м2 на одно машино-место.

Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не менее 30 м.

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий.

39. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств:

1) в общественно-деловых центрах поселений должны быть предусмотрены территории для хранения, парковки и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий исходя из уровня обеспеченности населения транспортными средствами;

2) общая обеспеченность районов многоквартирной застройки гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

3) гаражи и открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчёта не менее 80 процентов расчётного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе, %:

жилые территории – 85-90;

промышленные и коммунально-складские территории - 10;

специализированные центры - 15;

зоны массового кратковременного отдыха - 15;

4) автостоянки, предназначенные для хранения легкового автотранспорта, подразделяются на:

кратковременного хранения - до трех часов;

временного хранения - до восьми часов;

постоянного хранения - более одних суток;

5) расчётное число машино-мест определяется в зависимости от типа общественно-деловой застройки в соответствии с таблицей 25;

6) автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли.

Открытые автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 500 машино-мест следует размещать вне жилых районов на производственной или коммунально-складской.

Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений категорий пожароопасности А и Б.

7) требуемое расчётное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, у автовокзалов, на рекреационных территориях допускается определять в соответствии с Таблицей 25.

Таблица 25

| Наименование зданий и сооружений, рекреационных территорий и объектов отдых | Расчётная единица | Число машино-мест на расчётную единицу |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | 100 работающих | 5-7 |
| Ссредние специальные учебные заведения | 100 работающих | 10-15 |
| Промышленные и коммунальные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7-10 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 3 |
| Школы | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 3 |
| Больницы | 100 коек | 3-5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 2-3 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 м2 общей площади | 1 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 3-5 |
| Аптека | 1 объект | 1-2 |
| Кинотеатры, концертные залы, музеи | 100 посадочных мест, единовремен-ных посетителей | 10-15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовремен-ных посетителей | 5-7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 5-7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
| Рестораны и кафе | 100 мест | 10-15 |
| Гостиницы прочие | 100 мест | 6-8 |
| Автовокзалы, автостанции | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений | 10-15 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 едино-временных посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | 100 мест | 7-10 |
| Базы туристические кратковременного отдыха | 100 мест | 10-15 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовремен-ных посетителей и персонала | 7-10 |

При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчётного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

Автостоянки допускается проектировать встроенными в одноквартирные, в том числе блокированные, жилые здания независимо от их степени огнестойкости.

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные автостоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается проектировать в подземных и цокольных этажах жилых и общественных зданий.

Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли.

Размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчёта 25 м2 на одно машино-место;

8) станции технического обслуживания автомобиле следует проектировать из расчёта один пост, на 200 - 250 легковых автомобилей.

АЗС следует проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка  на 1200 легковых автомобилей. Ориентировочные размеры земельных участков,  га:

на 2 колонки - 0,1;

на 5 колонок - 0,2;

на 7 колонок - 0,3;

на 9 колонок - 0,35.

40. Мероприятия по обеспечению доступности маломобильными группами населения:

1) жилые районы и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учётом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

2) уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5% , поперечный - 1%.

3) в случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска;

4) опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 10 см;

5) при проектировании путей эвакуации инвалидов следует исходить из того, что эти пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и безопасности для передвижения инвалидов;

6) на располагаемых в пределах территории жилых районов открытых стоянках автомобилей, а также около учреждении культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов.

Минимальное количество таких мест следует принимать из расчёта: 4%, но не менее 2 мест при общем числе мест на стоянке до 100;

7) на автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов и около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций - не менее 30 процентов мест;

8) гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые многоквартирные дома. Число мест устанавливается по заданию на проектирование.

Временные стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, многоквартирных жилых домов, в которых проживают инвалиды;

9) площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 м от входов в общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды;

10) места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 4,5 м.

Глава 10. Зоны сельскохозяйственного использования

41. Общие требования:

1) в состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, и др.);

зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

2) в состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территории населённых пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

3) зоны сельскохозяйственных угодий - это, как правило, земли за границами населённых пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для ведения сельского хозяйства;

4) в зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения - зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения;

5) сельскохозяйственные зоны, помимо основного целевого назначения, могут использоваться для производства с основной функцией:

интенсивного животноводства низкой и средней санитарной вредности;

интенсивного садоводства и овощеводства;

научно-образовательные зоны с основными функциями;

научного исследования;

высшего образования, научного исследования;

специального образования;

6) зоны сельскохозяйственного использования могут застраиваться животноводческими, птицеводческими, звероводческими комплексами и фермами, парниковыми и тепличными предприятиями, зернохранилищами, овощехранилищами, плодохранилищами, сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства.

Санитарно-защитная зона для предприятий согласно техническим регламентам устанавливается законодательством Российской Федерации.

42. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сельского хозяйства:

1) производственные зоны сельских поселений и населённых пунктов следует размещать в соответствии с документами территориального планирования.

В производственных зонах сельских поселений и населённых пунктов (далее - производственные зоны) следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны;

2) в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения производственных зон и связанных с ними коммуникаций следует выбирать площадки и трассы на землях, непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества;

3) размещение производственных зон на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, водоохранными, защитными и другими лесами первой группы, допускается в случаях установленных действующим законодательством;

4) не допускается размещение производственных зон:

на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населённых пунктов;

в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов;

на землях пригородных зон городских округов и городских поселений;

на земельных участках, загрязнённых органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия без разрешения соответствующих государственных органов охраны объектов культурного наследия;

5) допускается размещение производственных зон в водоохранных зонах рек, ручьев, каналов, озер и водохранилищ при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;

6) при размещении сельскохозяйственных предприятий в водоохранных зонах рек, ручьев, каналов, озер и водохранилищ и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную защитную полосу шириной от 30 м до 50 м в зависимости от уклона берега (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса);

7) при размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов;

8) размещение производственных зон в районах расположения существующих и вновь проектируемых аэродромов допускается при условии соблюдения требований Воздушного кодекса Российской Федерации;

9) сельскохозяйственные предприятия, производственные зоны, выделяющие в атмосферу значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать на территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы;

10) склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов;

11) территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками;

12) при планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать:

планировочную увязку с селитебной зоной;

экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения;

выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого архитектурного ансамбля с учётом природно-климатических, геологических и других местных условий;

мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками;

возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий;

13) интенсивность использования территории производственной зоны определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий.

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий следует принимать по СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учётом норматива минимальной плотности застройки.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов;

14) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

15) расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий.

Минимальные расстояния от складов открытого хранения сена, соломы, льна, необмолоченного хлеба (от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) материалов) принимаются при степени огнестойкости зданий и сооружений:

II - 30 м;

III - 39 м;

IV - V - 48 м.

Расстояния от складов открытого хранения до зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и Г увеличиваются на 25 процентов; до складов других сгораемых материалов принимается как до зданий или сооружений IV - V степени огнестойкости.

Расстояния от складов открытого хранения до границ леса следует принимать не менее 100 м.

При складировании материалов под навесами расстояния могут быть уменьшены в два раза.

Расстояния от складов, не указанных в настоящих Нормативах, следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами;

16) сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий, которые принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства.

В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений.

На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населённых пунктов;

17) проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон сельских населённых пунктов следует объединять в соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки:

площадок предприятий;

общих объектов подсобных производств;

складов;

18) площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие зоны:

производственную;

хранения и подготовки сырья (кормов);

хранения и переработки отходов производства.

Деление на указанные зоны производится с учётом задания на проектирование и конкретных условий строительства;

19) при проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы по их размещению.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной территории.

При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий размещение кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим нормам технологического проектирования;

20) склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям.

Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учётом санитарно-защитных зон.

Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, фруктов, для первичной переработки молока, скота и птицы) проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные нормы.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6 - 10 кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к ним.

Проектирование пожарных депо следует предусматривать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м;

21) ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих, птицеводческих и звероводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование.

Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда.

Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.

Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчёта 0,15 м2 на 1 работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом;

22) площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на первую очередь - 2 автомобиля, на расчётный срок - 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из расчёта 25 м2на 1 автомобиль.

На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков озеленения должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% - не менее 10%;

23) ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от шума производственных объектов, следует принимать в соответствии с 
Таблицей 26.

Таблица 26

| Полоса | Ширина полосы, м, не менее |
| --- | --- |
| Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном ряду с кустарниками: - однорядная посадка; - двухрядная посадка | 2 5 |
| Газон с однорядной посадкой кустарников высотой: - свыше 1,8 м; - свыше 1,2 до 1,8 м; - до 1,2 м. | 1,2 1 0,8 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев | 4,5 |
| Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников | 3 |
| Газон | 1 |

На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчёта 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленную смену.

Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать транспортные связи со всеми сельскохозяйственными предприятиями, жилыми зонами и общественно-деловыми зонами и соответствовать требованиям главы «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих Нормативов, а также настоящего раздела.

При проектировании железнодорожного транспорта не допускается размещать железнодорожные подъездные пути предприятий в пределах жилой зоны сельских населённых пунктов.

Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до оси железнодорожного пути общей сети должны приниматься не менее:

40 м - от зданий и сооружений II степени огнестойкости;

50 м - от зданий и сооружений III степени огнестойкости;

60 м - от зданий и сооружений IV - V степени огнестойкости.

24) при проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения.

Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза не допускается;

25) расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует принимать в соответствии с Таблицей 27.

Таблица 27

| Здания и сооружения | Расстояние, м |
| --- | --- |
| Наружные грани стен зданий: - при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м; - то же, более 20 м - при наличии въезда в здание для электрокаров, автокаров, автопогрузчиков и двухосных автомобилей - при наличии въезда в здание трехосных автомобилей | 1,5 3 8 12 |
| Ограждения площадок предприятия | 1,5 |
| Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других сооружений | 0,5 |
| Ограждения охраняемой части предприятия | 5 |
| Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм | 3,75 |

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 18 м и с двух сторон - при ширине более      18 м.

Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками размером 15 x 15 м для разворота автомобилей.

Внешние транспортные связи и сеть дорог в производственной зоне нормируются в соответствии с требованиями главы «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий производственных зон следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая их совмещенную прокладку.

При проектировании инженерных сетей необходимо соблюдать требования главы «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается в соответствии с технологией производства.

При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчётом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями;

26) при реконструкции производственных зон сельских населённых пунктов следует предусматривать:

концентрацию производственных объектов на одном земельном участке;

планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий;

ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;

ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние предприятия и окружающую среду;

улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки;

организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта.

43. Зоны, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства:

1) организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения, утвержденным органами местного самоуправления.

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений.

Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий;

2) территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее      15 м. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30 процентов.

Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами;

3) расстояния по горизонтали от крайних проводов воздушных линий до границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее:

10 м - для ВЛ напряжением до 20 кВ;

15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 м - для ВЛ напряжением 150 - 220 кВ;

30 м - для ВЛ напряжением 330 - 500 кВ.

Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих (дачных) объединений должно быть не менее 15 м.

При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны;

4) рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до границ садоводческих (дачных) объединений должны быть не менее:

а) для трубопроводов I класса с диаметром труб:

до 300 мм - 100 м;

от 300 до 600 мм - 150 м;

от 600 до 800 мм - 200 м;

от 800 до 1000 мм - 250 м;

от 1000 до 1200 мм - 300 м;

свыше 1200 мм - 350 м;

б) для трубопроводов II класса с диаметром труб:

до 300 мм - 75 м;

свыше 300 мм - 125 м;

5) рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов до границ садоводческих (дачных) объединений должны быть не менее, м, при диаметре труб:

до 150 мм - 100;

от 150 до 300 мм - 175;

от 300 до 500 мм - 350;

от 500 до 1000 мм - 800.

Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ, с высокими коррозирующими свойствами определяются на основе расчётов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км;

6) рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти до границ садоводческих (дачных) объединений должны быть не менее, м, при диаметре труб:

до 300 мм - 50;

от 300 до 600 мм - 50;

от 600 до 1000 мм - 75;

от 1000 до 1400 мм - 100;

7) по границе территории садоводческого (дачного) объединения проектируется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.);

8) территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования определяется в соответствии с Таблицей 28.

Таблица 28

| Объекты | Удельные размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок, на территории садоводческих (дачных) объединений с числом участков |
| --- | --- |
|  | 15 - 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| Сторожка с правлением объединения | 1 - 0,7 | 0,7 - 0,5 | 0,4 |
| Магазин смешанной торговли | 2 - 0,5 | 0,5 - 0,2 | 0,2 и менее |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения | 0,9 | 0,9 - 0,4 | 0,4 и менее |

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м;

9) планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам, объединённым в группы, и объектам общего пользования.

На территории садоводческого (дачного) объединения ширину улиц и проездов в красных линиях рекомендуется принимать:

для улиц - не менее 15 м;

для проездов - не менее 9 м.

Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается:

для улиц - не менее 7 м;

для проездов - не менее 3,5 м.

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150м.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается;

10) территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована системой водоснабжения в соответствии с требованиями главы  «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.1110.

Устройство ввода водопровода в дома допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации.

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-защитная зона:

для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м;

для родников и колодцев - в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02.

Расчёт систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30 - 50 л/сутки на 1 жителя;

при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 л/сутки на 1 жителя.

Для полива посадок на приусадебных участках:

овощных культур - 3 - 15 л/м2 в сутки;

плодовых деревьев - 10 - 15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1 - 2 раза в сутки из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов - накопителей воды).

При наличии водопровода или артезианской скважины для учёта расходуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует предусматривать установку счётчиков;

11) сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно, также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований главы  «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м от границ садовых участков;

12) отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения.

При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин;

13) для отопления садовых домов и организации горячего водоснабжения следует проектировать автономные системы, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.), а также нагревательные приборы и водоразборная арматура.

Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учёта расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями главы «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются промежуточные склады газовых баллонов.

Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены, которые проектируются не ближе 5 м от входа в здание;

14) сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки.

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется наружное освещение, управление которым осуществляется из сторожки.

Электрооборудование сети электроснабжения, освещение и молниезащиту садовых домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями главы «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческого (дачного) объединения должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации;

15) индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные постройки и сооружения, в том числе: постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утеплённым грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или гараж для автомобиля, уборная.

Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке;

16) противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, а также между крайними строениями групп (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

17) жилое строение (или дом) должно располагаться от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) - 3 м;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;

от других построек - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок;

18) минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12 м;

до душа, бани (сауны) - 8 м;

от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки;

19) гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и (или) хозяйственным постройкам.

44. Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства:

1) для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границе населённого пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за границей населённого пункта (полевой земельный участок).

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением настоящих Нормативов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются органами местного самоуправления;

2) проектирование территории, предназначенной для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, осуществляется в соответствии с требованиями главы «Жилые зоны» настоящих Нормативов.

#### Глава 11. Зоны рекреационного назначения, виды, доступность и расчётные показатели, режимы использования

45. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, детские площадки, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На территориях рекреационных зон не допускаются строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

46. В составе рекреационных зон могут выделяться озеленённые территории общего пользования, зоны массового отдыха и курортные, особо охраняемые природные территории и объекты.

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озеленённые территории общего пользования); на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (памятники природы, природные национальные парки, дендрологические парки, ботанические сады); землях, обладающих природными лечебными ресурсами; землях памятников истории и культуры, музеев, заповедников.

47. Доля рекреации на незастроенных пространствах в пределах населённого пункта зависит от его местоположения и величины.

Расчётная потребность в местах рекреации и номенклатура элементов системы ландшафтно-рекреационных территорий определяются величиной населенного пункта и его народно-хозяйственным профилем в соответствии с Таблицей 30.

Таблица 30

| Сельские населенные пункты | Рекреационная зона, % к территории населенного пункта |
| --- | --- |
| крупные | 30 |
| большие | 10-30 |
| средние | 1-10 |
| малые | Не регламентируются |

С учётом территориального развития  на перспективу необходимо прогнозировать возможные изменения территориальных границ и элементов системы ландшафтно-рекреационных территорий, а также перераспределение функций объектов рекреации.

Удельный вес озеленённых территорий различного назначения в пределах застройки сельских поселений (уровень озеленённости территории застройки) должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории жилого района не менее 25 процентов, включая суммарную площадь озеленённой территории микрорайона (квартала).

Площадь озеленённых территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории сельских поселений, следует принимать в соответствии с Таблицей 31.

Таблица 31

| Озеленённые территории общего пользования | Площадь озеленённых территорий, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Межпоселкового значения | 20 |
| Жилых улиц | 25 |

В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озеленённых территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов.

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

По функциональному содержанию парки могут быть многофункциональными и специализированными (этнографические, ботанические, дендропарки, зоопарки и др.). При размещении и проектировании специализированных парков, установлении регламентов их использования необходимо руководствоваться действующими строительными, природоохранными, санитарными и другими нормами.
На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 метров. Площадь застройки не должна превышать 7 процентов территории парка.

Территории зеленых насаждений и водоемов следует принимать не менее 70 процентов элементов территории парка.

На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон.

При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.

Размер территории зеленых насаждений и водоемов, расположенных на территории бульвара следует принимать в соответствии с Таблицей 32, в зависимости от его ширины.

Таблица 32

| Ширина бульвара, м | Территории зеленых насаждений и водоемов (% от общей площади) |
| --- | --- |
| 18 - 25 | 70 - 75 |
| 25 - 50 | 75 - 80 |

Сквер представляет собой компактную озеленённую территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,2 до 2,0 гектаров.

На территории сквера запрещается размещение застройки.

Размер территории зеленых насаждений и водоемов сквера следует принимать в соответствии с Таблицей 33.

Таблица 33

| Скверы, размещаемые | Территории зеленых насаждений и водоемов (% от общей площади) |
| --- | --- |
| - на городских улицах и площадях | 60 - 75 |
| - на жилых улицах, между зданиями | 70 - 80 |

Озеленённые территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, скульптурами, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Зоны отдыха  поселений формируются на базе озеленённых территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.

Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на автомобильном транспорте не более 1,5 часа.

При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учётом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчёта не менее 500 - 1000 квадратных метров на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 квадратных метров на одного посетителя.

В перечне разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.) Также допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.

48. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного, рекреационного и природоохранного назначения.

49. Классификация   рекреационных   объектов   представлена  в Приложении  10 к настоящим Нормативам.

#### Глава 12. Зоны специального назначения

50. Зоны размещения кладбищ, условия размещения, нормативные показатели, размеры земельных участков, санитарно-защитные зоны:

1) размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и настоящих Нормативов;

2) выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

санитарно-эпидемиологической обстановки;

градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

иметь уклон в сторону, противоположную населённому пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

не затопляться при паводках;

должны быть доступны для инвалидов и маломобильных лиц;

иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 метра от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

иметь сухую пористую почву (суглинистую, супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 метра и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 процентов;

располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории;

3) не разрешается размещать кладбища на территориях:

первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод;

зон  лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

с выходом на поверхность известковых, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

4) размер земельного участка для кладбища определяется с учётом количества жителей конкретного населённого пункта, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение.

Размер земельного участка для территории кладбища принимается исходя из нормы 0,24 га на 1 тыс. человек, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Гражданам могут предоставляться земельные участки на кладбищах для создания семейных захоронений. Порядок предоставления земельных участков также устанавливается органами местного самоуправления;

5) вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

Кладбища существующие с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) допускается размещать на расстоянии от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных комплексов 50 метров - для сельских закрытых кладбищ.

от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчётами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в сельских населённых пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод санитарно-защитная зона между кладбищем и населённым пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчётов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований;

6) на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

7) при переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается;

8) использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается;

9) вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

51. Зоны размещения скотомогильников, условия размещения, нормативные показатели, размеры земельных участков, санитарно-защитные зоны:

1) скотомогильники предназначены: для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям;

2) уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю запрещено.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного врача Удмуртской Республики.

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике;

3) скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли;

4) размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) должен быть:

до жилых и общественных зданий и учреждений – 1000 м;

до животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

до скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

до автомобильных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300м;

5) биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется;

6) на территории скотомогильника запрещается:

пасти скот, косить траву;

брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Размещение скотомогильников в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах запрещается.

Территорию скотомогильника проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею;

7) рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

К скотомогильникам предусматриваются удобные подъездные пути в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного врача Удмуртской Республики допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

52. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов, условия размещения, нормативные показатели, размеры земельных участков:

1) полигоны твердых бытовых отходов являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

При разработке градостроительной документации необходимо учитывать обеспеченность территории объектами санитарной очистки территории. Для определения размеров земельных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами необходимо учитывать нормативы накопления отходов;

2) нормы накопления бытовых отходов от зданий и сооружений определяются в соответствии с Таблицей 34.

Таблица 34

| Твердые бытовые отходы | Нормативное значение, кг/год на 1 человека |
| --- | --- |
| От благоустроенных жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 |
| От неблагоустроенных жилых зданий | 300 |
| при местном печном отоплении | 330 |
| при местном печном отоплении бурым углем | 450 |
| Общее количество с учётом общественных зданий | 280 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 |
| Крупногабаритных бытовых отходов | 14 |

Расчётное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться;

3) полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчёте газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена, не менее чем на 50% (в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

4) ориентировочные размеры земельных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами представлены в Таблице 35.

Таблица 35

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га |
| --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: | 0,05 0,05 |
| до 40 свыше 40 |  |
| Полигоны | 0,02 - 0,05 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населённых пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населённых пунктов;

5) максимальные расстояния вывоза ТБО на полигоны представлены в Таблице 36.

Таблица 36

| Сельские населенные пункты | Расстояние вывоза ТБО, км |
| --- | --- |
| Крупные | 50 |
| Большие, средние | 20 |
| Малые | 10 |

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности;

6) основные критерии территориального размещения полигона ТБО определяются в соответствии с Таблицей 37;

Таблица 37

| Критерии, исключающие организацию полигона ТБО | Критерии, благоприятствующие организации полигона ТБО |
| --- | --- |
| на территории природно-заповедного фонда Российской Федерации (особо охраняемые территории) и его охранной зоны, в пределах округов санитарной охраны курортных и лечебно-оздоровительных зон; в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений; на территории зеленых зон городов и промышленных поселков, на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции; на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня; на землях историко-культурного назначения; в пределах водоохранных зон водных объектов; на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; в пределах городской черты (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»); на территориях со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями (в местах выхода на поверхность трещиноватых пород, развитых склоновых процессов, суффозионно-неустойчивых грунтов, в местах выклинивания водоносных горизонтов, заболоченных участках и зонах подтопления и т.п.); расположение аэропорта на расстоянии менее 15 км. | открытые, ровные, исключающие возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения, хорошо проветриваемые, незатопляемые и неподтапливаемые, допускающие осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды расположение с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к рекреационным пунктам и рекреационным зонам; расположение ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, зимовальных ям рыбы; удаление от аэропортов на расстоянии от 15км и более, от сельскохозяйственных угодий и транзитных магистральных дорог на 200м, от лесных массивов и лесопосадок, не предназначенных для рекреации на 50м с уклоном в сторону населённых пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов не более 1,5 %; на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине исключающей подтопление; на участках, где уровень сезонного повышения грунтовых вод находится на глубине более 2 м от поверхности земли; с преобладанием в основании полигона экранирующих пород, характеризующихся низким коэффициентом фильтрации. |

7) для полигонов, принимающих менее 120 тыс.куб.м ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО;

8) полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. При въезде на полигон устраивается шлагбаум.

В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе одна контрольная скважина - выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины - ниже полигона для учёта влияния складирования ТБО на грунтовые воды;

9) сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта.

Складирование ТБО в воду, на болотистых и заливаемых паводковыми водами участках не допускается.

К полигонам ТБО должны проектироваться удобные подъездные пути.

53. Зоны размещения отходов производства III,IV,V классов опасности, условия размещения, нормативные показатели, размеры земельных участков, санитарно-защитные зоны:

1) объекты размещения отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия;

2) объекты размещения отходов производства и потребления располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Объекты размещения отходов производства и потребления должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

3) размещение объектов отходов производства и потребления не допускается:

на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

рекреационных зонах;

в местах выклинивания водоносных горизонтов;

на заболачиваемых и подтопляемых территориях;

в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов;

4) участок для размещения объекта должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчётным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов;

5) на территории объектов проектируются автономная котельная, специальные установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов.

54. Зоны размещения для токсичных отходов производства I,II классов опасности на территории МО «Киясовский район» размещать запрещается, образующиеся токсичные отходы производства полежат сдаче на специализированное предприятие для утилизации.

55. Зоны размещения полигонов для радиоактивных отходов на территории МО «Киясовский район» размещать запрещается, образующиеся радиоактивные отходы подлежат сдаче на специализированное предприятие для утилизации.

56. Зоны военных объектов и режимных территорий:

1) зоны военных объектов и иных режимных территорий предназначены для размещения военных и иных объектов, в отношении территорий которых установлен особый режим.

Территории зон военных объектов используются под: военные базы, городки, полигоны, аэродромы, иные объекты безопасности и космического обеспечения, образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные программы, предприятия, учреждения и организации федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и космическому обеспечению.

#### Глава 13. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

57. При планировке сельских поселений необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации.

58. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (клубы, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; финансово-банковские учреждения; гостиницы, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы; автовокзалы; другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

59. Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

санитарно-гигиеническими помещениями;

пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории парков и других рекреационных зон;

пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

60. Расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания следует располагать не далее 100 м.

61. Значение выступов основной несущей конструкции здания или сооружения, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,5 м от уровня пешеходного пути, не должно превышать 0,1 м и 0,3 м для объекта, размещенного на отдельно стоящей опоре. В случае превышения этих значений необходимо предусматривать защитные ограждения высотой не менее 0,7 м либо бортиком высотой не менее 0,05 м.

62. Пространство для прохода, проезда и маневрирования кресла-коляски не должно сокращаться размещением на стенах зданий, сооружений и отдельных конструкциях почтовых ящиков, укрытий таксофонов, информационных щитов.

63. Размещение площадок на участках при проектировании спортивных сооружений с учётом потребностей инвалидов осуществляется с учётом удаления их границ от заборов, стен на расстояние не менее трех метров.

64. Для дополнительной ориентации слабовидящих людей на территории участка комплекса спортивных сооружений рекомендуется компоновать деревья, кустарники и цветы по цвету, запаху, форме листьев.

65. Жилые районы населённых мест и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учётом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

#### Глава 14.  Инженерная защита и подготовка территории

66. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

67. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств — канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

68. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

69. Инженерная подготовка и защита проводится с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

70. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учётом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

71. При разработке проектов планировки сельских поселений следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, оползней и обвалов.

72. На территориях со сложными инженерно-строительными условиями (территории активного карстового процесса или возможного его развития; подтопляемые или подверженные подтоплению; затопляемые поймы рек; крутые склоны, подверженные эрозии; действующих оползней или возможного развития оползнеобразования; сложенные естественными грунтами с низкими прочностными свойствами; сложенные техногенными отложениями, сухими или осложнёнными подтоплением) следует руководствоваться СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», должны вводиться планировочные ограничения для застройки или других форм освоения либо, при градостроительном и инженерно-строительном обоснованиях, проводиться специальные защитные мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-строительной безопасности среды.

73. На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной и высокоплотной малоэтажной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки, стадионов, парков и других озеленённых территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

74. Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и СТО 17330282.27.140.002-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

75. За расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

76. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Приложение 1

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Состав показателей, отражаемых в проекте межевания территории

Земельные участки, подлежащие постановке на государственный

кадастровый учёт

| № п/п | Вид использования земельного участка | Площадь, кв.м | Правообладатель земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земельных участков |  |  |

Рекомендации по преобразованию земельных участков

Приложение 2

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Рекомендуемый состав показателей, отражаемый в проекте схемы территориального планирования муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс. га |
| 1.2 | в том числе по категориям земель |  |
| 1.2.1 | земли населённых пунктов | тыс. га |
|  |  | % |
| 1.2.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га |
|  |  | % от 1.1 |
| 1.2.3 | земли промышленного и иного специального назначения | тыс. га |
|  |  | % |
| 1.2.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га |
|  |  | % |
| 1.2.5 | земли лесного фонда | тыс. га |
|  |  | % |
| 1.2.6 | земли водного фонда | тыс. га |
|  |  | % |
| 1.2.7 | земли запаса | тыс. га |
|  |  | % |
| 1.3 | в том числе по классификатору функционального зонирования | га |
|  |  | % |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения муниципального района | тыс. чел. |
| 2.2 | в том числе: |  |
| 2.2.1 | численность городского населения | тыс. чел. |
|  |  | % от общей числен-ности населения |
| 2.2.2 | численность сельского населения | тыс. чел. |
|  |  | % от общей числен-ности населения |
| 2.3 | в том числе по возрастной структуре населения: |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | тыс. чел. |
|  |  | % от общей числен-ности населения |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | тыс. чел. |
|  |  | % от общей числен-ности населения |

| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | % от общей численности населения |
| 2.4 | Показатели естественного движения населения | чел. |
| 2.4.1 | численность родившихся | чел. |
| 2.4.2 | число умерших | чел. |
| 2.5 | Показатели механического движения населения | чел. |
| 2.5.1 | число выбывших | чел. |
| 2.5.2 | число прибывших | чел. |
| 2.6 | Плотность населения | чел./га |
|  | в том числе: |  |
| 2.6.1 | плотность городского населения | чел./га |
| 2.6.2 | плотность сельского населения | чел./га |
| 2.7 | Число поселений | единиц |
| 2.7.1 | городских поселений | единиц |
| 2.7.2 | сельских поселений | единиц |
| 2.8 | Число населённых пунктов | единиц |
| 2.8.1 | число городских населённых пунктов | единиц |
| 2.8.2 | число сельских населённых пунктов | единиц |
| 3 | РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ |  |
| 3.1 | Численность занятого населения | тыс. чел. |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте |
|  | в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| 3.1.1 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. чел. |
| 3.1.2 | рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |
| 3.1.3 | добыча полезных ископаемых | тыс. чел. |
| 3.1.4 | обрабатывающее производство | тыс. чел. |
| 3.1.5 | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. |
| 3.1.6 | строительство | тыс. чел. |
| 3.1.7 | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. |
| 3.1.8 | гостиницы и рестораны | тыс. чел. |
| 3.1.9 | транспорт и связь | тыс. чел. |
| 3.1.10 | финансовая деятельность | тыс. чел. |
| 3.1.11 | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. чел. |
| 3.1.12 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | тыс. чел. |
| 3.1.13 | образование | тыс. чел. |
| 3.1.14 | здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. |
| 3.1.15 | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. |
| 3.1.16 | деятельность домашних хозяйств | тыс. чел. |
| 3.1.17 | деятельность экстерриториальных организаций | тыс. чел. |
| 3.1.18 | прочие | тыс. чел. |
| 3.2 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. чел. |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте |
| 3.3 | Средние доходы | тыс. руб. |
|  | в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| 3.3.1 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. руб. |
| 3.3.2 | рыболовство и рыбоводство | тыс. руб. |
| 3.3.3 | добыча полезных ископаемых | тыс. руб. |
| 3.3.4 | обрабатывающее производство | тыс. руб. |
| 3.3.5 | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. |
| 3.3.6 | строительство | тыс. руб. |
| 3.3.7 | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. руб. |
| 3.3.8 | гостиницы и рестораны | тыс. руб. |
| 3.3.9 | транспорт и связь | тыс. руб. |
| 3.3.10 | финансовая деятельность | тыс. руб. |
| 3.3.11 | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. руб. |
| 3.3.12 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | тыс. руб. |
| 3.3.13 | образование | тыс. руб. |
| 3.3.14 | здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. руб. |
| 3.3.15 | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. руб. |
| 3.3.16 | деятельность домашних хозяйств | тыс. руб. |
| 3.3.17 | деятельность экстерриториальных организаций | тыс. руб. |
| 3.3.18 | прочие | тыс. руб. |
| 4 | ПРОИЗВОДСТВО |  |
| 4.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнённых работ и услуг собственными силами | млн. руб. |
|  | в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| 4.1.1 | Промышленность | млн. руб. |
| 4.1.2 | Сельское хозяйство | млн. руб. |
| 4.1.3 | Транспорт и связь | млн. руб. |
| 4.1.4 | Строительство | млн. руб. |
| 4.1.5 | Торговля | млн. руб. |
| 4.1.6 | Общественное питание | млн. руб. |
| 4.1.7 | Материально - техническое снабжение и сбыт | млн. руб. |
| 4.1.8 | Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. |
| 4.1.9 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | млн. руб. |
| 4.1.10 | Физическая культура | млн. руб. |
| 4.1.11 | Социальное обеспечение | млн. руб. |
| 4.1.12 | Образование | млн. руб. |
| 4.1.13 | Культура и искусство | млн. руб. |
| 4.1.14 | Наука и научное обслуживание | млн. руб. |
| 4.1.15 | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | млн. руб. |
| 4.1.16 | Управление | млн. руб. |
| 4.1.17 | Прочие | млн. руб. |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | мест |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | учащихся |
| 5.1.3 | Общеобразовательная школа - интернат | учащихся |
| 5.1.4 | Внешкольные учреждения | мест |
| 5.1.5 | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение | мест |
| 5.1.6 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест |
| 5.1.7 | Учреждение начального профессионального образования | объект |
| 5.1.8 | Учреждение среднего профессионального образования | объект |
| 5.1.9 | Учреждения высшего профессионального образования | объект |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |
| 5.2.1 | Больничные учреждения | коек |
| 5.2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |
| 5.2.3 | Учреждения скорой медицинской помощи | автомобиль |
| 5.2.4 | Учреждения охраны материнства и детства | объект |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма | мест |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |
| 5.4.1 | Клуб | мест |
| 5.4.2 | Библиотека | тыс. экземпляров |
| 5.4.3 | Театр | мест |
| 5.4.4 | Цирк | мест |
| 5.4.5 | Концертный зал | мест |
| 5.4.6 | Кинотеатр | мест |
| 5.4.7 | Музей | тыс. экспонатов |
| 5.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |
| 5.5.1 | Крытая ледовая арена | объект |
| 5.5.2 | Спортивный зал | кв. м пл. пола |
| 5.5.3 | Бассейн | кв. м зеркала воды |
| 5.5.4 | Открытое плоскостное сооружение | объект |
| 5.6 | Объекты торгового назначения |  |
| 5.6.1 | Магазины | кв. м торговой площади |
| 5.6.2 | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади |
| 5.7 | Объекты общественного питания | мест |
| 5.8 | Объекты бытового обслуживания |  |
| 5.8.1 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест |
| 5.8.2 | Баня | объект |
| 5.8.3 | Прачечная | кг белья в смену |
| 5.8.4 | Химчистка | кг вещей в смену |
| 5.9 | Отделение связи | объект |
| 5.10 | Объекты пожарной безопасности |  |
| 5.10.1 | Пожарная часть | автомобиль |
| 5.10.2 | Пожарное депо | автомобиль |
| 5.10.3 | Пожарный пункт | объект |
| 5.11 | Объекты социальной защиты |  |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог: | км |
| 6.2.1 | федерального значения | км |
| 6.2.2 | регионального значения | км |
| 6.2.3 | местного значения | км |
| 6.3 | Из общего количества дорог дороги с твердым покрытием | км |
|  |  | % |
| 6.4 | Плотность транспортной сети: |  |
| 6.4.1 | железнодорожной | км/100 кв. км |
| 6.4.2 | автомобильной | км/100 кв. км |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта: | км |
| 6.6.1 | газопровод | км |
| 6.6.2 | нефтепровод | км |
| 6.6.3 | продуктопровод | км |
| 6.7 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта на территории муниципального района вне границ населённого пункта | км |
| 6.8 | Обеспеченность населения автомобилями | автомобилей/1000 жителей |
| 6.9 | Аэропорты: | единиц |
| 6.9.1 | федерального значения | единиц |
|  | в том числе международных аэропортов | единиц |
| 6.9.2 | регионального (местного) значения | единиц |
| 6.10 | Вертолетные площадки | единиц |
| 6.11 | Вертодромы | единиц |
| 6.12 | Летные поля | единиц |
| 6.13 | Речные порты | единиц |
| 6.14 | Пристани | единиц |
| 6.15 | Причалы | единиц |
| 6.16 | Паромные переправы | единиц |
| 6.17 | Мосты | единиц |
| 6.18 | АЗС | единиц |
| 6.19 | СТО | единиц |
| 6.20 | Площадки отдыха | единиц |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 7.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт ч./год |
|  |  | кВт ч. на чел./год |
|  | в том числе |  |
| 7.1.1 | на производственные нужды | млн. кВт ч./год |
| 7.1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./год |
| 7.2 | Протяженность электрических сетей: | км |
| 7.2.1 | линий электропередач среднего напряжения: | км |
|  | 35 кВ | км |
| 7.2.2 | линий электропередач высокого напряжения: | км |
|  | 110 кВ | км |
|  | 220 кВ | км |
|  | 550 кВ | км |
|  | 750 кВ | км |
| 7.3 | Понижающие станции (ПС): |  |
| 7.3.1 | ПС 35 кВ | единиц |
| 7.3.2 | ПС 110 кВ | единиц |
| 7.3.3 | ПС 220 кВ | единиц |
| 7.3.4 | ПС 550 кВ | единиц |
| 7.3.5 | ПС 750 кВ | единиц |
| 7.4 | Электростанции: |  |
| 7.4.1 | ГРЭС | единиц/МВт |
| 7.4.2 | ТЭЦ | единиц/МВт |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 7.5 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |
| 7.6 | Потребление газа | млн. куб. м/год |
|  | в том числе |  |
| 7.6.1 | на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год |
| 7.6.2 | на производственные нужды | млн. куб. м/год |
| 7.7 | Источники подачи газа: |  |
| 7.7.1 | газораспределительные станции (ГРС) | единиц |
| 7.8 | Протяженность сетей газораспределения: |  |
| 7.8.1 | магистральный газопровод высокого давления | км |
| 7.8.2 | газопровод высокого давления | км |
| 7.8.3 | газопровод среднего давления | км |
| 7.9 | Мощность источников подачи газа | млн. куб. м/год |
|  | СВЯЗЬ |  |
| 7.10 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |
| 7.11 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/1000 чел. |
| 7.12 | Протяженность линий связи | км |
| 7.13 | Автоматическая телефонная станция (АТС) | номеров |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |
| 7.14 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: |  |
| 7.14.1 | протяженность защитных сооружений | км |
| 7.14.2 | протяженность линии берегоукрепительных работ | км |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |
| 7.15 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. т/год |
|  | в том числе количество утилизируемых бытовых отходов | тыс. т/год |
| 7.16 | Мусороперерабатывающие заводы | тыс. т/год |
|  |  | единиц |
| 7.17 | Мусоросжигательные заводы | тыс. т/год |
|  |  | единиц |
| 7.18 | Мусороперегрузочные станции | тыс. т/год |
|  |  | единиц |
| 7.19 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц |
|  |  | га |
| 7.20 | Скотомогильники | единиц |
| 7.21 | Общая площадь свалок (полигонов) | единиц |
|  |  | га |
| 7.21.1 | в том числе стихийных | единиц |
|  |  | га |
| 8 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |
| 8.1 | Кладбища | единиц |
|  |  | га |
| 8.2 | Крематории | единиц |
| 8.3 | Бюро ритуального обслуживания | единиц |
| 8.4 | Дом траурных обрядов | единиц |
| 9 | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязнённых вод | млн. куб. м/год |
| 9.3 | Удельный вес загрязнённых водоемов | % |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | га |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га |
| 9.7 | Защита почв и недр | га |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |

Приложение 3

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Рекомендуемый состав показателей, отражаемый в проекте генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га / тыс. км2 |  |  |
| 2. | Общая площадь земель в границах населённых пунктов (по каждому населённому пункту) | га / тыс. км2 |  |  |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию и по каждому населённому пункту) в том числе: | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1. | жилая зона в том числе: | га |  |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах |  |  |
| 3.1.2. | зона жилой застройки малой этажности | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.5 | зона временной жилой застройки | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.6. | зона мобильного жилья | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.7. | иные жилые зоны | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2. | общественно-деловая зона в том числе: | га |  |  |
| 3.2.1. | зона административно-делового назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |

| 3.2.2. | зона социально-бытового назначения | га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.3. | зона торгового назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.5. | зона культурно-досугового назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.6 | зона спортивного назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.7 | зона здравоохранения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.8. | зона соцобеспечения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2.10 | иные административно-деловые зоны | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.3 | производственная зона в том числе: | га |  |  |
| 3.3.1. | зона промышленности | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.3.2. | зона коммунально-складского назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.3.3. | иные производственные зоны | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.4. | зона инженерной инфраструктуры в том числе: | га |  |  |
| 3.4.1. | энергообеспечения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.4.3. | связи | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.4.4. | зона технического обслуживания | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.5. | зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га |  |  |
| 3.5.1. | зона внешнего транспорта | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га |  |  |
|  |  | % |  |  |

| 3.5.3. | зона индивидуального транспорта | га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.4. | зона улично-дорожной сети | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.6. | рекреационные зоны в том числе: | га |  |  |
| 3.6.1. | зона мест общего пользования | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.6.3. | иные рекреационные зоны | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.7. | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га |  |  |
| 3.7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.7.2. | зона животноводства | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.8. | зона специального назначения в том числе: | га |  |  |
| 3.8.1. | зона ритуального назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.8.3. | иные зоны специального назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.9. | зона военных объектов и режим-ных территорий в том числе: | га |  |  |
| 3.9.1. | зона оборонного значения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.9.2. | зона режимных территорий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.10. | зона акваторий в том числе: | га |  |  |
| 3.10.1. | зона государственных акваторий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.10.2. | городские (поселковые) акватории | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.10.3. | иные зоны акваторий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |

| 3.11. | зона фонда перераспределения го-родских (сельских) земель в том числе: | га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.11.3. | зона резервных территорий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.11.4. | Иные зоны, в том числе: фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| II. Население |
| 1. | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населённому пункту) | чел. |  |  |
|  |  | % роста от существующей чис-ленности постоян-ного населения |  |  |
| 2. | плотность населения | чел. на га |  |  |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. |  |  |
|  |  | % |  |  |
| III. Жилищный фонд |
| 1. | средняя обеспеченность населения (по муниципальному образованию и по каждому населённому пункту) | м2 / чел. |  |  |
| 2. | общий объем жилищного фонда | м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  |  |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  |  |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  |  |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  |  |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда |  |  |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  |  |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от сущ. сохр. жилищного фонда |  |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (по муниципальному образованию и по каждому населённому пункту) |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 2. | объекты здравоохранения |  |  |  |
| 3. | объекты социального обеспечения |  |  |  |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 6. | объекты торгового назначения |  |  |  |
| 7. | объекты общественного питания |  |  |  |
| 8. | организации и учреждения управления |  |  |  |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 10. | объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 11. | объекты связи |  |  |  |
| 12. | объекты специального назначения |  |  |  |
| V. Транспортная инфраструктура (по муниципальному образованию и по каждому населённому пункту) |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км |  |  |
|  | - главных улиц | км |  |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км |  |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км |  |  |
|  | - проездов | км |  |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % |  |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. |  |  |
| VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 1. | водоснабжение | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 2. | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 3. | вторичное использование воды | % |  |  |
| 3.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 3.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. |  |  |

| 4. | протяженность сетей водоснабжения | км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 6.1. | протяженность сетей канализации | км |  |  |
| 7. | электроснабжение |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год |  |  |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч./в год |  |  |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч./в год |  |  |
| 7.3. | источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 7.4. | протяженность сетей | км |  |  |
| 8. | теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1. | потребление тепла - всего | МВт |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт |  |  |
|  | - на производственные нужды | МВт |  |  |
| 8.2. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | МВт |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ | МВт |  |  |
|  | - районные котельные | МВт |  |  |
| 8.3. | производительность локальных источников теплоснабжения | МВт |  |  |
| 8.4. | протяженность сетей | км |  |  |
| 9. | газоснабжение |  |  |  |
| 9.1. | удельный вес газа в топливном балансе города | % |  |  |
| 9.2. | потребление газа - всего | млн. куб. м/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год |  |  |
| 9.3. | источники подачи газа | млн. куб. м/год |  |  |
| 9.4. | протяженность сетей | км |  |  |

| 10. | связь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  |
| VII. Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |
| 1. | всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  |  |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. |  |  |
|  | - производственная сфера | млн. руб. |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. |  |  |
|  | - инженерно-техническое обеспечение | млн. руб. |  |  |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. |  |  |
| 2. | удельные затраты: |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |

Приложение 4

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Муниципальный район | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация электроснабжения | Понижающие станции (ПС): |  |  |
|  |  | ПС 550 кВ | + |  |
|  |  | ПС 220 кВ | + | + |
|  |  | ПС 110 кВ | + | + |
|  |  | ПС 35 кВ | + | + |
|  |  | ПС 10 кВ |  | + |
|  |  | Линии электропередач (ЛЭП): |  |  |
|  |  | 550 кВ | + |  |
|  |  | 220 кВ | + | + |
|  |  | 110 кВ | + | + |
|  |  | 35 кВ | + | + |
|  |  | 10 кВ |  | + |
|  |  | ГРЭС |  |  |
|  |  | ТЭЦ |  |  |
| 2 | Организация газоснабжения | Газораспределительные станции (ГРС) | + | + |
|  |  | Магистральный газопровод высокого давления (МГВД) | + | + |
|  |  | Газорегуляторный пункт (ГРП) |  | + |
|  |  | Газопровод высокого давления |  | + |
|  |  | Газопровод среднего давления |  | + |

| 3 | Организация связи | Магистральные сети связи | + |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автоматическая телефонная станция (АТС) |  | + |
|  |  | Вышка связи |  | + |
|  |  | Телевизионный ретранслятор |  | + |
|  |  | Радиотрансляционная станция |  | + |
|  |  | Сети связи |  | + |
| 4 | Организация теплоснабжения | ТЭЦ |  |  |
|  |  | Котельная |  | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + |
| 5 | Организация водоснабжения | Водозабор |  | + |
|  |  | Водоочистные сооружения (ВОС) |  | + |
|  |  | Насосная станция |  | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + |
| 6 | Организация водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) |  | + |
|  |  | Головная канализационная станция (ГКНС) |  | + |
|  |  | Канализационная насосная станция (КНС) |  | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + |
| 7 | Организация снабжения топливом | Газохранилище |  | + |
|  |  | Газгольдер |  | + |
|  |  | Склады топлива (угля, дров) |  | + |
| 8 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения. | Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населённых пунктов | + |  |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения в границах поселения вне границ населённого пункта |  | + |
|  |  | Улицы и дороги в границах населённого пункта, кроме дорог общего пользования |  | + |
| 9 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органам государственной власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района (городского округа); организация отдыха детей в каникулярное время | Детские дошкольные учреждения | + |  |
|  |  | Общеобразовательные школы: − учреждения начального общего образования − учреждения основного общего образования − учреждения среднего (полного) общего образования | + |  |
|  |  | Внешкольные учреждения | + |  |
|  |  | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | + |  |
|  |  | Детские лагеря отдыха | + |  |
|  |  | Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | + |  |
|  |  | Туристические базы для семей с детьми | + |  |
| 10 | Организация оказания на территории муниципального района (городского округа) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | Родильные дома | + |  |
|  |  | Женские консультации | + |  |
|  |  | Дома ребенка | + |  |
|  |  | Молочные кухни | + |  |
|  |  | Станции скорой медицинской помощи | + |  |
|  |  | Санатории | + |  |
|  |  | Центральные районные больницы: - участковые больницы - врачебные амбулатории - ФАПы - офисы врачей общей (семейной) практики | + |  |
|  |  | Аптечные учреждения | + |  |
| 11 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Полигон твердых бытовых отходов | + | + |
|  |  | Скотомогильник | + | + |
|  |  | Мусороперерабатывающий завод | + |  |
| 12 | Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения организация ритуальных услуг в муниципальном районе; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в городском округе (поселении) | Кладбище | + | + |
|  |  | Бюро ритуального обслуживания | + |  |
| 13 | Создание условий для обеспечения жителей услу-гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания* | Магазины продовольственных товаров | + | + |
|  |  | Магазины непродовольственных товаров | + | + |
|  |  | Рыночные комплексы | + | + |
|  |  | Предприятия общественного питания | + | + |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания населения) | + | + |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания (производственные предприятия централизованного выполнения заказов) | + | + |
|  |  | Прачечные | + | + |
|  |  | Химчистки | + | + |
|  |  | Бани | + | + |
|  |  | Отделения почтовой связи | + | + |
| 14 | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе (поселении) нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | Социальный жилищный фонд |  | + |
| 15 | Организация библиотечного обслуживания населения | Библиотека | + |  |
|  |  | Библиотека филиал |  | + |
| 16 | Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | Дом культуры (клуб) Концертный зал Кинотеатр | + | + |
|  |  | Музей | + | + |
|  |  | Центр (дом ремесел) | + | + |
| 17 | Создание условий для вероисповедания | Учреждение религиозно-культового назначения | + | + |
| 18 | Обеспечение условий для развития на территории физической культуры и массового спорта | Физкультурно-спортивные залы | + | + |
|  |  | Крытые ледовые арены | + |  |
|  |  | Бассейны | + |  |
|  |  | Открытые плоскостные спортивные сооружения | + | + |
| 19 | Формирование архивных фондов | Архив | + | + |

| 20 | Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района (городского округа) муниципальной милицией | Отделение полиции | + |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опорный пункт охраны правопорядка, кабинет участкового уполномоченного полиции |  | + |
| 21 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (населённых пунктов поселения) | Пожарная часть | + | + |
|  |  | Пожарное депо | + | + |
|  |  | Пожарный пункт |  | + |
| 22 | Создание условий для массового отдыха жителей городского округа (поселения) и организация обустройства мест массового отдыха населения | Парк |  | + |
|  |  | Сквер |  | + |
|  |  | Площадки для отдыха |  | + |
|  |  | Пляж |  | + |
|  |  | Набережная |  | + |
| 23 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа (поселения) | Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования) | + | + |
| 24 | Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории | Санаторно-курортные учреждения | + | + |

____________________

Примечание: 1) в документах территориального планирования муниципальных образований отображаются границы земельных участков, на которых располагаются здания, предназначенные для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, или зоны планируемого размещения этих объектов;

2) в данной таблице представлены объекты капитального строительства местного значения, относительного размещения которых могут приниматься решения в том или ином документе территориального планирования. В документах территориального планирования может также отображаться информация о размещении иных объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства;

3) + - для данного типа муниципального образования обозначенные объекты являются объектами местного значения и должны быть размещены в данном муниципальном образовании;

4) * - объекты, соответствующие данному вопросу местного значения, необходимы для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на территории муниципальных образований указанных типов. Однако финансирование их строительства может осуществляться как за счёт местного бюджета, так и за счёт внебюджетных средств. Органам местного самоуправления необходимо оценивать инвестиционный климат в муниципальном образовании и при невозможности финансирования строительства объектов указанных видов за счёт внебюджетных средств, осуществлять финансирование строительства за счёт бюджета.

Приложение 5

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения для документации по планировке территории муниципальных образований различных типов

| № п/п | ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Муниципальный район | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация электроснабжения | Понижающие станции (ПС): |  |  |
|  |  | ПС 550 кВ | + |  |
|  |  | ПС 220 кВ | + | + |
|  |  | ПС 110 кВ | + | + |
|  |  | ПС 35 кВ | + | + |
|  |  | ПС 10 кВ | + | + |
|  |  | Распределительное устройство (РУ) |  | + |
|  |  | Трансформаторная подстанция (ТП) | + | + |
|  |  | Линии электропередач (ЛЭП): |  |  |
|  |  | 550 кВ | + |  |
|  |  | 220 кВ | + | + |
|  |  | 110 кВ | + | + |
|  |  | 35 кВ | + | + |
|  |  | 10 кВ | + |  |
|  |  | 0,4 кВ | + | + |
|  |  | ГРЭС |  |  |
|  |  | ТЭЦ |  |  |
| 2 | Организация газоснабжения | Газораспределительные станции (ГРС) | + | + |
|  |  | Магистральный газопровод высокого давления (МГВД) | + | + |
|  |  | Газорегуляторный пункт (ГРП) | + | + |
|  |  | Газопровод высокого давления | + | + |
|  |  | Газопровод среднего давления | + | + |
|  |  | Газопровод низкого давления | + | + |
| 3 | Организация связи | Магистральные сети связи | + | + |
|  |  | Автоматическая телефонная станция (АТС) |  | + |
|  |  | Вышка связи | + | + |
|  |  | Телевизионный ретранслятор |  | + |
|  |  | Радиотрансляционная станция |  | + |
|  |  | Сети связи | + | + |
| 4 | Организация теплоснабжения | ТЭЦ |  |  |
|  |  | Котельная | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + |
| 5 | Организация водоснабжения | Водозабор | + | + |
|  |  | Водоочистные сооружения (ВОС) | + | + |
|  |  | Насосная станция | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + |
|  |  | Сети | + | + |
| 6 | Организация водоотведения | Канализационные очистные сооружения (КОС) | + | + |
|  |  | Головная канализационная насосная станция (ГКНС) |  | + |
|  |  | Канализационная насосная станция (КНС) | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + |
|  |  | Сети | + | + |
| 7 | Организация снабжения топливом | Газохранилище |  | + |
|  |  | Газгольдер | + | + |
|  |  | Склады топлива (угля, дров) | + | + |
| 8 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения. | Улично-дорожная сеть | + | + |
|  |  | Проезды и подъезды к объектам | + | + |
|  |  | Парковки для постоянного и временного хранения транспорта | + | + |
|  |  | Надземные пешеходные переходы | + | + |
|  |  | Ливневая канализация (открытого или закрытого типа) | + | + |
| 9 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органам государственной власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района (городского округа); организация отдыха детей в каникулярное время | Детский сад | + | + |
|  |  | Детские ясли | + | + |
|  |  | Детские ясли – сад | + | + |
|  |  | Начальная школа-детский сад | + | + |
|  |  | Начальная школа | + | + |
|  |  | Начальная школа компенсирующего вида | + | + |
|  |  | Школа | + | + |
|  |  | Школа с углублённым изучением предметов | + |  |
|  |  | Лицей |  |  |
|  |  | Гимназия |  |  |
|  |  | Центры творчества детей и юношества |  | + |
|  |  | Центры детского и юношеского туризма |  | + |
|  |  | Центры эстетического воспитания детей |  | + |
|  |  | Детский экологический центр |  | + |
|  |  | Станция юных натуралистов |  | + |
|  |  | Детская школа искусств |  | + |
|  |  | Художественная школа |  | + |
|  |  | Детские хореографические школы, классы |  | + |
|  |  | Музыкальная школа |  | + |
|  |  | Детско-юношеские спортивные школы |  | + |
|  |  | СДЮШОР |  | + |
|  |  | Центры технического творчества |  | + |
|  |  | Межшкольный учебно-производственный комбинат |  | + |
| 10 | Организация оказания на территории муниципального района (городского округа) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поли-клинических, стационарно-поликлинических и больнич-ных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов. | Родильные дома | + |  |
|  |  | Женские консультации | + | + |
|  |  | Молочные кухни | + | + |
|  |  | Станции скорой медицинской помощи | + | + |
|  |  | Санатории | + | + |
|  |  | Центральные районные больницы: - участковые больницы - врачебные амбулатории - ФАПы - офисы врачей общей (семейной) практики | + | + |
|  |  | Аптечные учреждения | + | + |
| 11 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов: организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора органами местного самоуправления поселений; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов органами местного самоуправления муниципальных районов; организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов органами местного самоуправления городских округов. | Полигон твердых бытовых отходов | + | + |
|  |  | Полигон промышленных отходов | + | + |
|  |  | Скотомогильник | + | + |
|  |  | Мусоросортировочная станция | + |  |
| 12 | Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг в муниципальном районе; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в городском округе (поселении). | Кладбище | + | + |
|  |  | Бюро ритуального обслуживания | + |  |
| 13 | Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. | Торговые комплексы |  |  |
|  |  | Рынки открытые (многофункциональные, авторынки, стройматериалов, сельхозпродукции) | + | + |
|  |  | Рынки крытые | + | + |
|  |  | Мини-рынки | + | + |
|  |  | Оптовые рынки | + | + |
|  |  | Ярмарки | + | + |
|  |  | Магазины смешанных товаров | + | + |
|  |  | Магазины продуктовые | + | + |
|  |  | Магазины промтоварные | + | + |
|  |  | Магазины – кулинарии | + | + |
|  |  | Дома быта | + | + |
|  |  | Ателье пошивочные | + | + |
|  |  | Мастерские по ремонту бытовой техники | + | + |
|  |  | Мастерские по пошиву и ремонту обуви | + | + |
|  |  | Мастерские по ремонту часов | + | + |
|  |  | Ювелирные мастерские | + | + |
|  |  | Фотоателье | + | + |
|  |  | Салоны красоты, парикмахерские | + | + |
|  |  | Ломбарды | + | + |
|  |  | Справочные бюро | + | + |
|  |  | Приемные пункты химчисток, прачечных | + | + |
|  |  | Химчистки | + | + |
|  |  | Фабрики-прачечные | + | + |
|  |  | Прачечные самообслуживания | + | + |
|  |  | Бани | + | + |
|  |  | Общественные туалеты | + | + |
|  |  | Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения | + | + |
|  |  | Фирмы по предоставлению услуг сотовой связи | + | + |
|  |  | Отделения почтовой связи | + | + |
|  |  | Почтовые отделения | + | + |
|  |  | Переговорные пункты | + | + |
|  |  | Объекты общественного питания | + | + |
|  |  | Рестораны | + | + |
|  |  | Кафе | + | + |
|  |  | Бары | + | + |
|  |  | Закусочные, кафетерии | + | + |
|  |  | Столовые | + | + |
|  |  | Комбинаты бытового обслуживания | + | + |
| 14 | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе (поселении) нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | Социальный жилищный фонд | + | + |
| 15 | Организация библиотечного обслуживания населения | Районная библиотека | + |  |
|  |  | Сельская библиотека |  | + |
|  |  | Межпоселенческая библиотека | + | + |
| 16 | Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | Музеи | + | + |
|  |  | Универсальные спортивно-зрелищные комплексы |  |  |
|  |  | Дома культуры | + |  |
|  |  | Клубы | + | + |
|  |  | Центры традиционных культур и народного творчества | + |  |
|  |  | Центры прикладного творчества и ремесел | + |  |
|  |  | Компьютерные клубы | + | + |
|  |  | Кинопрокатные организации | + |  |
|  |  | Кинотеатры | + |  |
|  |  | Детские и юношеские центры по месту жительства | + |  |
| 17 | Создание условий для вероисповедания | Учреждение религиозно-культового назначения | + | + |
| 18 | Обеспечение условий для развития на территории физической культуры и массового спорта | Спортивно оздоровительные комплексы | + |  |
|  |  | Лыжная база, лыжные трассы | + | + |
|  |  | Спортивные сооружения для занятий настольными играми | + | + |
|  |  | Лодочные станции, яхт клубы | + | + |
|  |  | Стадионы, спортивные арены | + | + |
|  |  | Спортивные, тренажерные залы | + | + |
|  |  | Бассейны крытые | + |  |
|  |  | Манеж легкоатлетический | + |  |
|  |  | Манеж футбольный | + | + |
|  |  | Спортивные сооружения с ледовым покрытием закрытые | + | + |
|  |  | Конноспортивные базы | + | + |
|  |  | Ипподромы | + |  |
|  |  | Велотреки | + |  |
|  |  | Автодромы, мотодромы, картинги | + |  |
|  |  | Корты открытые | + | + |
|  |  | Физкультурно-спортивный клуб | + | + |
|  |  | Физкультурно-оздоровительный клуб | + | + |
|  |  | Фитнесс клуб, центр | + | + |
|  |  | Детские площадки | + | + |
|  |  | Спортивные площадки | + | + |
| 19 | Формирование архивных фондов | Архив | + | + |
| 20 | Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района (городского округа) муниципальной милицией | Отделение полиции | + |  |
|  |  | Опорный пункт охраны правопорядка, кабинет участкового уполномоченного полиции |  | + |
| 21 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (населённых пунктов поселения) | Пожарная часть | + |  |
|  |  | Пожарное депо |  | + |
|  |  | Пожарный пункт |  | + |
| 22 | Создание условий для массового отдыха жителей городского округа (поселения) и организация обустройства мест массового отдыха населения | Парк | + | + |
|  |  | Сквер | + | + |
|  |  | Площадки для отдыха |  | + |
|  |  | Пляж |  | + |
|  |  | Набережная |  | + |
| 23 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа (поселения) | Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования) | + | + |
| 24 | Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории | Санаторно-курортные учреждения | + | + |

Примечание: + - для данного типа муниципального образования обозначенные объекты являются объектами местного значения и могут быть размещены на территории данного муниципального образования в соответствии с решениями документации по планировке территории.

Приложение 6

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Рекомендуемый состав показателей, отражаемых в проекте планировки территории

| № п/п | Наименование показателя* | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования | га |
| 1.2 | баланс территорий по классификатору функционального зонирования в границах проекта планировки | га |
|  |  | % |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | % |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения | тыс. чел. |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. |
|  | В том числе по уровню комфортности жилья: |  |
| 3.1.1 | Престижный (бизнес-класс) | кв. м/чел. |
| 3.1.2 | Массовый (эконом-класс) | кв. м/ чел. |
| 3.1.3 | Социальный (в т.ч. муниципальное жилье) | кв. м/ чел. |
| 3.1.4 | Маневренный, специализированный (дома гостиничного типа) | кв. м/ чел. |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м |
|  | в том числе по типу застройки: |  |
| 3.3.1 | Многоквартирная малоэтажная застройка (1-3 этажей) | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.3.2 | Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.3.3 | Застройка домами усадебного типа с участками | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |
|  |  | кол-во домов |
| 3.6 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |
| 3.6.1 | техническому состоянию | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.6.2 | перепрофилирование | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.6.3 | по другим причинам | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.7 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв. м |
|  |  | % от общего объема проектного жилищ-ного фонда |
|  |  | кол-во домов |
| 3.8 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |
|  |  | кол-во домов |
| 3.9 | из общего объема -нового жилищного строительства: |  |
| 3.9.1 | средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.9.2 | частных средств | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.10 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |
| 3.10.1 | на свободной территории | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.10.2 | за счёт реорганизации существующей застройки | тыс. кв. м |
|  |  | % |
|  |  | кол-во домов |
| 3.11 | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |
| 3.11.1 | электроснабжением | % |
| 3.11.2 | газоснабжением (централизованным) | % |
| 3.11.3 | теплоснабжением (централизованным) | % |
| 3.11.4 | связью | % |
| 3.11.5 | водоснабжением (централизованным) | % |
| 3.11.6 | водоотведением (централизованным) | % |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |
|  | в том числе объекты соответствующего уровня | соответствующие единицы измерения |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км |
| 5.2 | в том числе по категориям для сельской местности: | км |
| 5.2.1 | поселковая дорога | км |
| 5.2.2 | главная улица | км |
| 5.2.3 | основная улица в жилой застройке | км |
| 5.2.4 | второстепенная улица в жилой застройке | км |
| 5.2.5 | проезды |  |
| 5.6 | Общее количество мест постоянного хранения транспорта | машино-мест |
|  | в том числе: |  |
| 5.6.1 | количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест |

| 5.7 | Общее количество мест временного хранения транспорта | машино-мест |
| --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |
| 5.7.1 | количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест |
| 5.8 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |
| 5.9 | Из общего количества дорог дороги с твердым покрытием | км |
| 5.10 | Протяженность трубопроводного транспорта: | км |
| 5.10.1 | газопровод | км |
| 5.10.2 | нефтепровод | км |
| 5.10.3 | продуктопровод | км |
| 5.11 | Обеспеченность населения автомобилями | автомобилей /1000 жителей |
| 5.13 | Вертолетные площадки | единиц |
| 5.20 | Мосты | единиц |
| 5.21 | АЗС | единиц |
|  |  | колонок |
| 5.22 | СТО | единиц |
|  |  | постов |
| 5.23 | Площадки отдыха | единиц |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб. м/ сут. |
|  |  | л. на чел./сут. |
|  | в том числе: |  |
| 6.1.1 | на производственные нужды | куб. м/сут. |
| 6.1.2 | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут. |
| 6.2 | Вторичное использование воды | % |
| 6.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут. |
| 6.3.1 | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/сут. |

| 6.4 | Водопроводные сооружения: |  |
| --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Водозаборные сооружения | куб. м/сут. |
|  |  | единиц |
| 6.4.2 | водопроводные очистные сооружения (ВОС) | куб. м/сут. |
|  |  | единиц |
| 6.4.3 | насосная станция | куб. м/сут. |
|  |  | единиц |
| 6.5 | Протяженность сетей водоснабжения | км |
| 6.5.1 | в том числе магистральных | км |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |
| 6.6 | Общее поступление сточных вод | куб. м/сут. |
|  | в том числе: |  |
| 6.6.1 | производственные сточные воды | куб. м/сут. |
| 6.6.2 | хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/сут. |
| 6.7 | Канализационные сооружения: |  |
| 6.7.1 | канализационные очистные сооружения (КОС) | куб. м/сут. |
|  |  | единиц |
| 6.7.2 | головная канализационная станция (ГКНС) | куб. м/сут. |
|  |  | единиц |
| 6.7.3 | канализационная насосная станция (КНС) | куб. м/сут. |
|  |  | единиц |
| 6.8 | Протяженность сетей канализации | км |
| 6.8.1 | в том числе магистральных | км |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 6.9 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт ч./год |
|  |  | кВт ч. На чел./год |
|  | в том числе: |  |
| 6.9.1 | на производственные нужды | млн. кВт ч./год |
| 6.9.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./год |
| 6.10 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |
|  | ГРЭС | единиц/МВт |
|  | ТЭЦ | единиц/МВт |
|  | Распределительный пункт (РП) | единиц |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП) | единиц/кВА |
| 6.11 | Протяженность электрических сетей электроснабжения: | км |
| 6.11.1 | линий электропередач низкого напряжения: | км |
|  | 0,4 кВ | км |
| 6.11.2 | линий электропередач среднего напряжения: | км |
|  | 10 (6) кВ | км |
|  | 35 кВ | км |
| 6.11.3 | линий электропередач высокого напряжения: | км |
|  | 110 кВ | км |
|  | 220 кВ | км |
|  | 550 кВ | км |
|  | 750 кВ | км |

| 6.12 | Понижающие станции (ПС): |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПС 10 кВ | единиц |
|  | ПС 35 кВ | единиц |
|  | ПС 110 кВ | единиц |
|  | ПС 220 кВ | единиц |
|  | ПС 550 кВ | единиц |
|  | ПС 750 кВ | единиц |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 6.13 | Потребление тепла | МВт |
|  | в том числе: |  |
| 6.13.1 | на производственные нужды | МВт |
| 6.13.2 | на коммунально-бытовые нужды | МВт |
| 6.14 | Производительность централизованных источников теплоснабжения: | МВт |
| 6.14.1 | ТЭЦ, ГРЭС | МВт |
| 6.14.2 | Котельные | МВт |
| 6.15 | Производительность локальных источников теплоснабжения | МВт |
| 6.16 | Протяженность сетей теплоснабжения | км |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 6.17 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |
| 6.18 | Потребление газа | млн. куб. м/год |
|  | в том числе: |  |
| 6.18.1 | на производственные нужды | млн. куб. м/год |
| 6.18.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год |
| 6.19 | Источники подачи газа: |  |
| 6.19.1 | газораспределительная станция (ГРС) | единиц |
| 6.19.2 | Газорегуляторный пункт (ГРП) | единиц |
| 6.20 | Протяженность сетей газоснабжения: |  |
| 6.20.1 | магистральный газопровод высокого давления | км |
| 6.20.2 | газопровод высокого давления | км |
| 6.20.3 | газопровод среднего давления | км |
| 6.20.4 | газопровод низкого давления | км |
|  | СВЯЗЬ |  |
| 6.21 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |
| 6.22 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/1000 чел. |
| 6.23 | Протяженность линии связи | км |
| 6.24 | Автоматическая телефонная станция (АТС) | номеров |
| 6.25 | Вышка связи | Вт |
| 6.26 | Телевизионный ретранслятор | Вт |
| 6.27 | Радиотрансляционная станция | Вт |
|  | СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ |  |
| 6.28 | Резервуары сжиженных углеводородных газов | единиц |
| 6.29 | Склады топлива (угля, дров) | единиц |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |
| 6.30 | Защита территории от затопления: |  |
| 6.30.1 | протяженность защитных сооружений | км |
| 6.30.2 | протяженность линий берегоукрепительных работ | км |
| 6.31 | Площадь осушаемой территории | га |
| 6.32 6.32.1 6.32.2 | Протяженность ливневой канализации: - открытой - закрытой | км км км |
| 6.33 | Количество очистных сооружений поверхностного стока | единиц |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |
| 6.34 | Объем бытовых отходов | тыс. куб. м/сут. |
| 6.34.1 | в том числе утилизируемых | тыс. куб. м/сут. |
| 6.35 | Скотомогильник | единиц |
| 6.36 | Общая площадь свалок (полигонов) | га |
| 7 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % от ПДК |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |
| 7.5 | Количество предприятий по классам вредности | единиц |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПРЕВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | млн. руб. |
| 8.1 | в том числе: | млн. руб. |
| 8.1.1 | жилищное строительство | млн. руб. |
| 8.1.2 | социальная инфраструктура | млн. руб. |
| 8.1.3 | улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | млн. руб. |
| 8.1.4 | инженерно-техническое обеспечение и благоустройство территории | млн. руб. |
| 8.2 | удельные затраты: |  |
| 8.2.1 | на 1 жителя | тыс. руб. |
| 8.2.2 | на 1 кв.м общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |
| 8.2.3 | на 1 га территории | тыс. руб. |

Примечание: * – показатели приводятся: в обосновывающих материалах – на существующее и проектное положения; в утверждаемых материалах – только на проектное положение.

Для обосновывающих материалов данный перечень показателей является минимальным при условии наличия для рассматриваемой территории.

Приложение 7

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Расчётная плотность населения

Расчётную максимальную плотность населения (чел./га) территории  сельских населённых пунктов рекомендуется принимать не более максимальных значений (высокая степень градостроительной ценности территории) и не менее минимальных значений (низкая степень градостроительной ценности территории). Число зон различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются на стадии задания на проектирование с учётом оценки стоимости земли, плотности инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно - ландшафтных ценностей.

Расчётная плотность населения для участков многоквартирных домов, чел./га

| Тип застройки | Степень градостроитель-ной ценности территории | Сельский населённый пункт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Крупный | Большой | Средний | Малый |
| Малоэтажная | высокая | 360 | 343 | - | - |
|  | средняя | 300 | 286 | - | - |
|  | низкая | 210 | 200 | 191 | 183 |

Показатели расчётной плотности приведены для расчётной жилищной обеспеченности в пределах 18 – 25 кв. м общей площади на человека (для крупных сельских населённых пунктов приняты наименьшие значения обеспеченности, для малых - наибольшие значения)

Расчётная плотность населения для индивидуальной жилой застройки, чел./га

| Тип застройки | Средний размер семьи, чел. |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Усадебный с приквартирными участками, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 21 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 39 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| 200 | 70 | 80 | 95 | 110 | 125 | 135 | 150 | 165 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

Приложение 8

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Нормы расчёта количества и параметров учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения | Еди-ница изме-рения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) на сельское поселение | Размер земельного участка, м2/на чел\ единицу измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
| Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) | мест | Расчёт по демографии с учётом уровня обеспечен-ности детей дошкольными учреждениями (для ориен-тировочных расчётов) | Для отдельно стоящих зданий – 40, при вместимости до 100 мест – 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест – не менее 29 (в условиях рекон-струкции возможно уменьшение на 25%, на рельефе с уклоном более 20% - на 15%) | Фактический уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошкольными учреждениями 77% Крытые бассейны для дошкольников - по заданию на проектирование |
|  |  | 50 2 9 |  |  |
| Специализиро-ванные ДОУ Оздоровительные ДОУ |  |  |  |  |
| Общеобразовательное учреждение (школа) | мест | Расчёт по демографии с учётом уровня охвата школьников (для ориенти-ровочных расчётов) | При вместимости: до 400 мест - 50 м2 400-500 мест - 60 м2 500-600 мест - 50 м2 600-800 мест - 40 м2 800-1100 мест - 33 м2 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %, в сельских поселениях возможно увеличение на 30 %) | Использованы демографические данные за 2010 год Уровень охвата школь-ников I-IХ классов - 100%, X-XI классов -75% Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона |
|  |  | 122 в том числе для X – XI классов 17 |  |  |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | мест | 12 | По заданию на проектирование | Предусматривается 12% охват учащихся 1-9 классов. Для населённых пунктов с численностью 3-10 тыс.чел. – 1объект. |
| Школы-интернаты | мест | По заданию на проектирование | При вместимости: 200 - 300 мест – 70м2 300 - 500 мест – 65 м2 свыше 500 – 45 м2 | При размещении на зе-мельном участке школы здания интерната (спаль-ного корпуса) площадь земельного участка сле-дует увеличить на 0,2 га |
| Учреждения начального профессионального образования | мест | 11 | При вместимости: до 300 мест – 75 м2 свыше 300 мест – 50-65 м2 |  |

| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| --- |
| Стационары всех типов | койко-мест | 13,47 в том числе: больничных - 10,2 полустационарных - 1,42 | При вместимости: до 50 коек - 300 м2 50-100 коек – 300-200 | С учётом системы расселения возможна сельская участковая больница. Участковая больница, расположенная в сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7 |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | посе-щений в смену | 15 | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на объект | С учётом системы расселения возможна сельская амбулатория 20% общего норматива. Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объеди-нённых в одно лечебно-профилактическое учре-ждение, определяются раздельно по соответ-ствующим нормам и затем суммируются |
| Аптека | объект | 0,06 | 0,3 га на объект 0,25 га на объект 0,2 га на объект или встроенные | Возможно встроенное, встроенно-пристроенное. В сельских поселениях, как правило, при амбулатории и ФАП |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | По заданию на проектирование | 0,2 га |  |

| Станция (подстанция) скорой помощи | автомо-биль | 0,1 | 0,05 га на 1 автомо-биль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей | объект | 1 объект на 10 тыс.детей. | По заданию на проектирование |  |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | объект | 1 на район из расчёта 1 объект на 1 тыс.детей. | По заданию на проектирование | При меньшей численности создается один центр на район |

| Дом-интернат для престарелых и инвалидов | мест | 3 | То же | Нормы расчёта следует уточнять в зависимости от социально-демографи-ческих особенностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дома-интернаты | мест | 3 | По заданию на проектирование | То же |
| Санатории (без туберкулезных) | мест | По заданию на проектирование | 125-150 м2 | В условиях реконструкции, а также для санаториев и баз отдыха в пригородных зонах крупнейших городских округов размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 % |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | мест | То же | 145-170 м2 | То же |
| Санатории-профилактории | мест | То же | 70-100 м2 | В санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10 % |
| Санаторные детские лагеря | мест | То же | 200 м2 |  |
| Дома отдыха (пансионаты) | мест | То же | 120-130 м2 |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | мест | То же | 140-150 м2 |  |

| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | мест | То же | 140-160 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские лагеря | мест | То же | 150-200 м2 |  |
| Оздоровительные лагеря старшеклас-сников | мест | То же | 175-200 м2 |  |
| Туристские гостиницы | мест | То же | 50-75 м2 | Для туристских гостиниц, размещаемых в крупнейших городских округах, общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установ-ленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы | мест | То же | 65-80 м2 |  |
| Туристские базы для семей с детьми | мест | То же | 95-120 м2 |  |
| Кемпинги | мест | То же | 135-150 м2 |  |
| III Учреждения культуры и искусства |
| Учреждения культуры клубного типа | объект | 1 объект республиканского значения (центр народного творчества) | По заданию на проектирование. В малых сельских населённых пунктах услуги культуры могут предоставляться передвижной формой обслуживания. | К учреждениям культуры клубного типа относятся клубы, дома (дворцы, центры) народного творчества, дома ремесел, дома фольклора, национально-культурные центры, передвижные центры культуры, информационно-методические центры и другие учреждения согласно функциональной принадлежности. В поселениях и административных центрах могут создаваться дома народного творчества (фольклора, ремесел и т.п.) |
|  |  | объекты районного значения: одно учреждение культуры, один информационно методический центр, от 2 до 5 передвижных центров культуры (культ-бригад) |  |  |
| Библиотеки | объект | Для больших и крупных населённых пунктов и административных центров: общедоступные – 1 на 1000 чел., детские – 1 на 1000детей | Объем книжного фонда и площадь земельного участка по заданию на проектирование. | Для средних сельских населённых пунктов при расстоянии до административного центра менее 5 км – филиал общедоступной библиотеки, более 5км – общедоступная библиотека. Для малых сельских населённых пунктов при расстоянии до административного центра менее 5 км – отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения, более 5км – филиал общедоступной библиотека. |
| Парки культуры и отдыха | объект | С населением от 10 тыс. до 100 тыс.чел. -1 объект; свыше – 1 на каждые 100 тыс.жителей |  |  |
| Музеи | объект | В сельских поселениях с числом жителей до 10 тыс.чел. – 1 объект. |  | Количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций (краеведческие , художественные, этнографические и т.п.). В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объемов фондов. Районные музеи могут иметь филиалы в населённых пунктах поселений. |

| Кинотеатры | объект | 1 на каждые 10 тыс. чел. |  | В поселениях , не являющихся административными центрами муниципальных районов, в культурно-досуговых учреждениях, учреждениях культуры клубного типа или их филиалах могут действовать киновидеоустановки. Кинотеатр создается в административном центре муниципального района. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | тыс.м2 | 1,95 |  | Физкультурно-спортив-ные сооружения сети об-щего пользования следу-ет объединять со спортив-ными объектами образо-вательных школ и других учебных заведений, учре-ждений отдыха и культу-ры с возможным сокра-щением территории. Для малых поселений нормы расчёта залов и бассейнов необходимо принимать с учётом ми-нимальной вместимости объектов по технологи-ческим требованиям. Комплексы физкультур-но-оздоровительных пло-щадок предусматривают-ся в каждом поселении. В поселениях с числом жи-телей от 2 до 5 тыс. сле-дует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2. |
| Спортивные залы | м2 | 350 | По заданию на проектирование |  |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | То же |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площа-ди пола зала | 10 | 1,5-1,0 га на объект |  |
| V Торговля и общественное питание |
| Торговые центры | м2 торг. площа-ди | 300 | Торговые центры мест-ного значения с числом обслуживаемого насе-ления, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект; от 6 до 10 – 0,6-0,8 -"-; от 10 до 15 – 0,8-1,1 -"-; от 15 до 20 – 1,1-1,3 -"-. Торговые центры сельских посе- лений с числом жите-лей, тыс. чел.: до 1 – 0,1-0,2 га; от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; от 3 до 4 – 0,4-0,6 га; от 5 до 6 – 0,6-1,0 га; от 7 до 10 – 1,0-1,2 га. Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 -"-; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 -"-; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 -"-; свыше 3500 – 0,02 -"-. | В норму расчёта магази-нов непродовольствен-ных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчёта 10м2 торговой площади на 1000 чел. В поселках садоводчес-ких товариществ продо-вольственные магазины предусматривать из рас-чета 80 м2 торговой пло- щади на 1000 чел. Возможно встроенно-пристроенные |
| Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площа- ди | 100 |  |  |
| Магазин непродовольствен-ных товаров | м2 торг. площа-ди | 200 |  |  |
| Магазин кулинарии | м2 торг. площа- ди | 6 |  |  |
| Рыночный комп-лекс розничной торговли | м2 торг. площа-ди | По заданию на проекти-рование | 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади: 14 – при торг. площади комплекса до 600 м2; 7 - -"- свыше 3000 м2 | 1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |
| База продовольст-венной и овощной продукции с мелко-оптовой продажей | м2 общей площа-ди | По заданию на проекти-рование | По заданию на проектирование |  |
| Предприятие общественного питания | поса-дочное место | 40 | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 | Потребность в предпри-ятиях общественного пи-тания на производствен-ных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывает-ся по нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максималь-ную смену. В производст-венных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия обществен-ного питания из расчёта 220 мест на 1 тыс. рабо-тающих в максимальную смену. Заготовочные предприятия обществен-ного питания рассчитыва-ются по норме – 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. Для зон массового отдыха населения в крупнейших, крупных и больших го-родских округах следует учитывать нормы пред-приятий общественного питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. чел. |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания населения | рабочее место | 4 | на 10 рабочих мест для предприятий мощнос-тью, рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; св. 150 – 0,03-0,04 га | Возможно встроенно-пристроенное |
| Производственное предприятие быто-вого обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочее место | 3 | 0,5-1,2 га на объект | Располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне |
| Предприятие по стирке белья (фаб-рика-прачечная, химчистка ) | кг/ смену | 40 | 0,5-1,0 га на объект | То же |
| Гостиница | мест | 6,0 | При числе мест гости-ницы: от 25 до 100 – 55; св. 100 до 500 – 30; св. 500 до 1000 – 20; св. 1000 до 2000 - 15 |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | помы-вочное место | 7 | 0,2-0,4 га на объект | В городских поселениях, обеспечен-ных благоустроенным жилым фондом, нормы расчёта вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест |
| Пожарное депо | по-жарный автомо-биль | 0,4 | 0,5-2,0 га на объект | Расчёт произведен по НПБ 101-95. Радиус обслуживания 3 км |
| Общественный туалет | прибор | 1 |  | В местах массового пребывания людей |
| Кладбище | га | 0,24 | По заданию на проектирование | Размещается за пределами городских округов и поселений |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 объект на 0,5-1 млн. жителей | То же |  |
| Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20тыс.чел. | 0,01 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| Административно- управленческое учреждение | рабочее место | По заданию на проектирование | По заданию на проекти-рование | Сельских органов влас-ти при этажности 2-3 этажа |
| Отделение полиции | объект | По заданию на проектирование | 0,3-0,5 га | В сельской местности мо-жет обслуживать комп-лекс сельских поселений |
| Опорный пункт охраны порядка, кабинет участкового уполномоченного полиции | м2 общей площа-ди | По заданию на проектирова-ние или в сос-таве отделения полиции В составе отделения полиции | 8 | Возможно встроенно-пристроенное |

| Жилищно-эксплуатационные организаци | объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,3 га | То же |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк, контора, офис, коммерчес-ко-деловой объект | объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| Операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0,2 га – при 2-операци-онных кассах 0,5 га – при 7-операци-онных кассах | То же |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | Отделения связи мик-рорайона, жилого рай-она, га, для обслу-живае Отделения связи сель-ского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35; III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 | Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, теле-графов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в со-ответствии с действу-ющими нормами и пра-вилами |
| Районный (городской) суд | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей | 0,2-0,5 га на объект (по количеству судей) | Расположение предпоч-тительно в межрайонном центре |
| Юридическая консультация | 1 юрист- адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | По заданию на проектирование | Возможно встроенно-пристроенное |
| Нотариальная контора | 1 нота-риус | 1 на 30 тыс. жителей | То же | То же |

Определение потребности в объектах обслуживания, превышающих социальную норму, должно базироваться на предпроектных исследованиях, формирующих социальный заказ.

Во всех случаях следует предусматривать в застройке резервирование строительных объемов для размещения коммерческих учреждений.

В малых и средних сельских населённых пунктах рекомендуется совмещение различных функций в одном здании при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 9

к Нормативам градостроительного проектирования

МО «Киясовский район», утвержденным постановлением

Администрации МО «киясовский район»

от 27 декабря 2012 года №__________

Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения

Рекреационная сеть – совокупность рекреационных территорий и учреждений.

Классификация рекреационных территорий и учреждений

| общедоступная сеть (массовая) | кратковременного постоянного и сезонного пользования | рекреаци-онные территории | парк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сквер |
|  |  |  | бульвар |
|  |  |  | сад |
|  |  |  | пляж |
| сеть ограниченного доступа | длительного эпизодического пользования | лечебно-оздорови-тельные учрежде-ния | санаторий |
|  |  |  | санаторий-профилакторий |
|  |  |  | дом отдыха |
|  |  |  | база отдыха |
|  | кратковременного и длительного эпизодического пользования | туристи-ческие учрежде-ния | турбаза |
|  |  |  | туристическая стоянка |
|  |  |  | лагерь |
|  |  |  | туристическая гостиница |
|  |  |  | кемпинг |
|  |  |  | дома рыбаков и охотников |
|  | кратковременного и длительного сезонного пользования | дачная рекреация | личные дачи |
|  |  |  | дачные кооперативы |
|  |  |  | садоводческие товарищества |

К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся детские лагеря отдыха, дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми и туристические базы для детей с детьми.

Учреждения, обеспечивающие функционирование рекреационной сети, – экскурсионно-туристические бюро и туристические фирмы.

Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры земельных участков необходимо устанавливать заданием на проектирование.

# Text boxes

| № п/п | Назначение объекта | Этажность | Площадь земельного участка, кв.м | % от общей площади квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 01:01:01 |
| ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 01:01:01:01 |
| Площадь территории, подлежащей межеванию |  |  |
| ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 01:01:01:02 |
| Площадь территории, подлежащей межеванию |  |  |

| № п/п | Вид использования земельного участка | Площадь, кв.м | Правообладатель земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земельных участков |  |  |